УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Федеральной службы по

ветеринарному и фитосанитарному надзору

Н.А.Власов

19 июля 2011 года

Табель оснащения средствами измерения, испытательными, вспомогательными приборами и оборудованием межобластных ветеринарных лабораторий, ветеринарных лабораторий субъектов Российской Федерации, зональных, межрайонных, районных ветеринарных лабораторий, диагностических кабинетов, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы

| N | Наименование приборов и оборудования | Основные (минимальные) технические требования к приборам и оборудованию (контролируемые параметры) | Минимальное количество приборов и оборудования для оснащения ветлабораторий (шт.) | Рекомендуемые типы, производители | Примечания. Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межобласт- ных, субъектов РФ | зональных, межрайон- ных, районных | диагнос- тических кабинетов | ветери- нарно- сани- тарной экспертизы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование ПЦР лаборатории для диагностики инфекционных болезней |
| 1 | Бокс ламинарный 2 класса защиты | Рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение. 870 Вт, объем воздуха 1910 м/ч | 2 | - | - | - | БАВ "Ламинар-С" (Россия), "СЛШ" НИИ МИАСС (Россия) Модель NU-437-400 ("Nuaire" USA). | Наставления по применению тест-систем |
| 2 | ПЦР - бокс (чистый кабинет) |  | 2 | - | - | - | БАВ-ПЦР "Ламинар-С" (Россия). UVC/T-M-AR ("Bio San", Латвия |  |
| 3 | Микроцентрифуга/ Вортекс | Ресуспендирование содержимого и осаждение кратвовременным центрифугированием со скоростью 3000-5000 об/мин. | 2 | - | - | - | "ТЭТА-2" Биоком, ДНК-технологии, БиоРад; "BioSan" Латвия и др. |  |
| 4 | Микроцентрифуга | Макс. скорость вращения не менее 12000 об/мин, с адапторами для 1,5 и 0,5 мл | 2 | - | - | - | "Mini Spin plus" Eppendorf (Германия); Elmi CM-70M (Латвия) и др. |  |
| 5 | Амплификатор | для ПЦР диагностики | 1 | - | - | - | "Терцик" ДНК-технологии, (Россия), "I-Cycler" и "DNA Engine" БиоРад (США) |  |
| 6 | Амплификатор | для Real-Time ПЦР | 1 | - | - | - | "I-Cycler" с оптическим модулем iQ5 Био-Рад (США); "Rotor-Gene 3000 и 6000" Corbett Recearh (Австралия) |  |
| 7 | Камера для горизонтального электрофореза | 15x10 см или "ЭФК-140 кварц" 15x20 см | 1 | - | - | - | Биоком, ДНК- техно-логии, Хеликон |  |
| 8 | Источник постоянного тока | 150-460 В, 50 Гц | 1 | - | - | - | ИПЭ-300/200 (Россия) PowerPac 220/240 V "Био-Рад" (США) |  |
| 9 | Устройство для визуализации с компьютерным обеспечением или трансиллюминатор | Блок детектирования "Шатер-ТВ-430к/12, пакет программного обеспечения "DT-TV" | 1 | - | - | - | "Биоком" "Био-Рад" |  |
| 10 | Набор одноканальных механических дозаторов | 0.5-10 мкл | 4 | - | - | - | Ленпипет, Финбио, |  |
|  | переменных объемов | 5-50 мкл | 4 |  |  |  | HTL, Биохит и др. |  |
|  |  | 20-200 мкл | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-1000 мкл | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200-1000 мкл | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Микротермостат твердотельный | Диапазон температур от 0 до 99°С, точность поддержания температуры 0,3°С, дискретность - установки температур 0,1°С | 2 | - | - | - | "Термо 24-15" Биоком, "Гном", "Термит" "ДНК- технологии" и др. |  |
| 12 | Термостат лабораторный охладитель проб SC2D | Диапазон температур - 4 30°С, максимально возможное понижение температуры относительно комнатной (),°С - 25 | 1 | - | - | - | ОП-1 "Биоком" |  |
| 13 | Холодильники бытовые | Температура в холодильной камере +4°С, в морозильной камере - 20°С | 4 | - | - | - | "Стинол", "Атлант" |  |
| 14 | Таймер | От 1 мин до 1 часа | 1 | - | - | - | Россия |  |
| 15 | Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой |  | 4 | - | - | - | ОМ-1, Ульяновск и др. |  |
| 16 | Микроволновая печь (СВЧ) | Объем камеры 20 л Мощность 850 вт | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 17 | Автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот | Для ПЦР-диагностики | 1 | - | - | - | "Nucli Sens easy MAG" "Биомерье", Франция |  |
| 18 | Ультрафиолетовый трансилюминатор с кабинетом для просмотра гелей с гель документирующей системой | Длина волны 312 нм | 1 | - | - | - | UVT-1 "Биоком", "БиоРад", Франция, Германия |  |
| 19 | Видеосистема с цифровой видеосистемой для регистрации результатов | Для фотодокументирования результатов электрофореза в агаровом геле | 1 | - | - | - | "Биотест-1" ФГУН ЦНИИЭ, "Vitran", Биоком, БиоРад |  |
| 20 | Холодильник низкотемпе- ратурный | Температура в холодильной камере: -70°С | 3 | - | - | - | "Sanyo" (Япония); "Nuaire" (USA) |  |
|  | Оборудование ПЦР лаборатории для контроля безопасности продукции животного и растительного происхождения |
| 1 | Бокс ламинарный | Рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение, 870 Вт, объем воздуха, 1910 м/ч | 2 | - | - | - | Ламинар-С, НИИ МИАСС |  |
| 2 | Вортекс | Центрифугирование со скоростью 50-10000 об/мин, встряхивание пробирок (ротационным способом) с амплитудой 2 мм, время достижения рабочего режима не более 5 сек, время торможения не более 20 сек | 2 | - | - | - | Биоком, ДНК-технологии, Биорад |  |
| 3 | Микроцентрифуга | 15000 об/мин, с адаптерами для 1,5 и 0,5 мл | 1 | - | - | - | Биоком, Биорад |  |
| 4 | Амплификатор | для ПЦР диагностики | 1 | - | - | - | Биоком, ДНК- технологии |  |
|  |  | для Риал-Тайм ПЦР | 1 | - | - | - | Био-Рад, "I-Cycler" "Rotor-Gene 6000" |  |
| 5 | "Дегмиген-001" | Аппаратно-программный комплекс: - детектор для биологических чипов; - монитор TFT17; - принтер "Canon" - источник бесперебойного питания; - клавиатура и комплект доп. оборудования (соединительные кабели, рамка для фиксации биочипов); - программное обеспечение | 1 | - | - | - | корпорации "Биозащита" |  |
| 6 | Камера для горизонтального электрофореза | 15x10 см или "ЭФК-140 кварц" | 1 | - | - | - | Биоком, ДНК-техно-логии, Биорад |  |
| 7 | Источник бесперебойного питания | 220-240 В, 50 Гц | 1 | - | - | - | PowerPac 300 ИПЭ-300/200 |  |
| 8 | Устройство для визуализации с компьютерным обеспечением или трансиллюминатор | Блок детектирования "Шатер-ТВ-430к/12, пакет программного обеспечения "DT-TV" | 1 | - | - | - |  |  |
| 9 | Набор одноканаль- ных механических | 0.5-10 мкл | 4 | - | - | - | Ленпипет, Финбио, HTL |  |
|  | дозаторов переменных объемов | 5-50 мкл | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20-200 мкл | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-1000 мкл | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200-1000 мкл | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Микротермостат | Диапазон температур от 0 до 99°С, точность поддержания температуры 0,2°С, число пробирок - 24 шт., .дискретность - установки температур °С | 2 | - | - | - | Биоком, ДНК-технологии, Биорад |  |
| 11 | Таймер | От 1 мин до 1 часа | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 12 | Холодильники бытовые | Температура в холодильной камере +4°С, в морозильной камере -20°С | 3 | - | - | - | "Стинол" "Атлант" |  |
| 13 | Колба-ловушка с соединительными шлангами и фильтром | Максимальная производительность по воде, не менее (л/мин) - 6; Максимальная производительность по газу, не менее (л/мин) - 20; Минимальное остаточное давление в сборнике (кПа) - 16,4; Минимальное остаточное давление в сборнике (кгс/см) - 0,17; Пределы регулировки остаточного давления (кПа) - 16,4-81,4; Пределы регулировки остаточного давления (кгс/см) - 0,17-0,83; Время создания остаточного давления 16,4 кПа (сек) - 60; Продолжительность работы во включенном состоянии (час) - 6; Продолжительность перерыва после 6 часов работы (час) - 2; Питание от сети переменного тока (В/Гц) - 220/50; Мощность, не более (В·А) - 60; Габаритные размеры (мм) - 500x250x360. | 2 | 1 | - | - | ОМ-1Утес |  |
| 14 | Микроволновая печь (СВЧ) |  | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 15 | Шейкер | С горизонтальной платформой | 1 | - | - | - | ST-3 |  |
| 16 | Ротатор | Не более 1300 об/мин | 1 | - | - | - | Биоком |  |
| 17 | Твердотельный термостат | Диапазон температур от 0 до 99°С, точность поддержания температуры 0,2°С | 1 | - | - | - | Термит, Гном |  |
|  | Оборудование для приготовления культур клеток |
| 1 | Бокс ламинарный 2 класса защиты | Рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение. 870 Вт, объем воздуха, 1910 м/ч | 2 | - | - | - | Ламинар-С, НИИ МИАСС |  |
| 2 | Микроскоп инвертированный | Бинокулярный с базовой комплектацией | 2-4 | - | - | - | "Ломо" "Карл Цейс" |  |
| 3 | Микроскоп световой | Объективы: 1x10; 1x100; | 1 | - | - | - | "Олимпус" "Лейка" и др. |  |
| 4 | СО - инкубатор | Объем камеры, 160-170 л, температура +5 - 50°С, диапазон СО 0-20 %, фильтр "Нера" | 2-4 | - | - | - | Фирма "SANYO" |  |
| 5 | Центрифуга на большие объемы | 1000-10000 об/мин Ротор с объемом центрифужных стаканов 4x500 см | 1 | - | - | - | Фирма Ерреп-dorf (Германия) |  |
| 6 | Магнитная мешалка | С подогревом, перемешиваемый объем до 1000 мл, 120-1500 об/мин Феррит в оболочке из ПЭНД | 2 | - | - | - | ПЭ-6110 "Проплан" "Пикон" |  |
| 7 | рН-метр | Универсальный, рН от -1 до +14 температура от -10 до +100°С | 1 | - | - | - | Аквилон, ПО "Измеритель" |  |
| 8 | Таймер | От 1 мин до 1 часа | 1 | - | - | - |  |  |
| 9 | Набор одноканальных механческих дозаторов | 0,5-10 мкл | 2 | - | - | - | Ленпипет, Финбио, |  |
|  | переменных объемов | 5-50 мкл | 2 |  |  |  | HTL |  |
|  |  | 20-200 мкл | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-1000 мкл | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200-1000 мкл | 2 |  |  |  |  |  |
| 9* | Дозаторы 8-канальные | 50-300 мкл | 2-4 | - | - | - | Ленпипет, Multi-Mate |  |
| ________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 10 | Весы лабораторные электронные 2 класс точности | Предел взвешивания 620 г, цена деления 1 мг. | 2 | - | - | - | Sartorius, Ohaus |  |
| 11 | Холодильники медицинский (или бытовой) | t в холодильной камере +4°С, в морозильной -20°С, V = -297 дм | 2-3 | - | - | - | "Стинол" "Атлант" |  |
| 12 | Холодильник низкотемпературный | Температура -44°С, объем морозильной камеры 270 л; питание 220 В | 2 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 13 | Гомогенизатор | Питание 220 В, реле времени, высокоскоростной ротор, система дезинфекции камеры для измельченного материала, объём 1-100 и 10-1000 мл | 1 | - | - | - | IRa, Heidolph, Россия |  |
| 14 | Сосуд Дьюара |  | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
|  | Оборудование для люминесцентной микроскопии |
| 1 | Микроскоп люминесцентный инвертируемый | Осветитель проходящего света, реализующий принцип Келера; лампа галогеновая 12 В, 100 Вт; 6 В, 30, 35 Вт, фокусировка - вертикальное перемещение столика. Рукоятки грубой и точной настройки, полный ход: 9 мм, шаг точной фокусировки: 1 мкм визуальная насадка - тринокуляр (видимое поле изображения F.N. 22 мм) револьверная головка фиксированная, шестигнездная, конденсер универсальный с большим рабочим расстоянием (числовая апертура N.A. 0.55, рабочее расстояние W.D. 73 мм) фазовый конденсор с супербольшим рабочим расстоянием (числовая апертура N.A. 0.1, рабочее расстояние W.D. 182 мм) | 2 | 1 | - | - | "Ломо", Россия; "Карл Цейс" "Олимпус" "Никон" |  |
|  | Оборудование для диагностики вирусных болезней животных, включая птиц и рыб* | * В зависимости от объема работ 1, 2 или 3 комплекта |
| 1 | Бокс ламинарный 2 класса защиты | Рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение. 870 Вт, объем воздуха, 1910 мч | 4 | - | - | - | БАВ "Ламинар-С" (Россия), "СЛШ" НИИ МИАСС (Россия) Модель NU-437-400 ("Nuaire" USA). |  |
| 2 | Центрифуга настольная | 1000 до 8000 об/мин с угловым ротором | 1 | - | - | - | ОПН-8 Россия |  |
| 3 | Термостат сухо-воздушный | Температурный режим от 25 до 60° С, объем камеры 80-160 л | 2 | - | - | - | ТС-80М-2 ТС-160 (Россия); Binder (Германия) |  |
| 4 | Холодильник бытовой | Температура в холодильной камере +4°С, общий объем 297 дм | 3 | - | - | - | "Стинол" "Атлант" |  |
| 5 | Холодильник низкотемпературный | Температура в холодильной камере: -70°С | 1 | - | - | - | "Sanyo" (Япония); "Nuaire" (USA) |  |
| 6 | Микроскоп световой | Бинокулярный с базовой комплектацией | 2 | - | - | - | "Ломо" "Карл Цейс" "Олимпус" |  |
| 7 | Устройство для фиксации и окраски мазков | Комплект: штативы для предметных стекол, кюветы (4) для красителей, фиксаторов, отмывочных растворов, 4 независимых таймера и сушильная камера | 1 | - | - | - | "Минилаб-301" |  |
| 8 | рН-метр | Универсальный, рН от-1 до +14 температура от -10 до +100°С | 1 | - | - | - | Россия |  |
| 9 | Магнитная мешалка | Феррит в оболочке из ПЭНД | 1 | - | - | - | Россия |  |
| 10 | Сушильный шкаф | Объем 100 л, Т-250°С, внутренняя рубашка из нержавеющей стали | 1 | - | - | - | Россия |  |
| 11 | Гомогенизатор | Питание 220 В, реле времени, высокоскоростной ротор, система дезинфекции камеры для измельченного материала, объём 1-100 и 10-1000 мл. | 1 | - | - | - | Ika, Heidolph, Россия |  |
| 12 | Стерилизаторы огневые или электрические | Объем 500-2000 см | 3 | - | - | - | Россия |  |
| 13 | Овоскоп | ОКЯ-10 | 1 | - | - | - | "Лаверна" |  |
| 14 | Осветитель | ОИ-19 | 3 | - | - | - | ОАО "Ломо" |  |
| 15 | Набор одноканальных механических дозаторов | 0.5-10 мкл | 4 | - | - | - | Ленпипет, Финбио, HTL |  |
|  | переменных объемов | 5-50 мкл | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20-200 мкл | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-1000 мкл | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200-1000 мкл | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | Дозаторы 8-канальные | 50-300 мкл | 5 | - | - | - | "Ленпипет", Multi-Mate |  |
| 17 | Пробойники стандартные | 3x7 мл, 2x5 мл | 1 | 1 | - | - | Россия |  |
| 18 | Вакуумный насос | Для фильтрации проб | 1 | 1 | - | - | Россия |  |
| 19 | Таймер | От 1 мин до 1 часа | 2 | 1 | - | - | Россия |  |
|  | Оборудование для серологических исследований и диагностики лептоспироза |
| 1 | Бокс ламинарный 2 класса защиты | Рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение. 870 Вт, объем воздуха, 1910 м/ч | 2 | 1 | - | - | Ламинар-С, НИИ МИАСС |  |
| 2 | Набор одноканальных механических дозаторов | 0,5-10 мкл | 2 | 2 | - | - | Ленпипет, Финбио, |  |
|  | переменных объемов | 5-50 мкл | 2 | 2 |  |  | НТL и др |  |
|  |  | 20-200 мкл | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 100-1000 мкл | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 200-1000 мкл | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1000-5000 мкл | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Дозаторы 8-канальные | 50-300 мкл | 3 | 3 | - | - | Ленпипет, Финбио |  |
| 4 | Весы лабораторные электронные | 2 класс точности. Предел взвешивания 620 и 1000 г, цена, деления 1 мг и 10 мг | 2 | 2 | - | - | "Sartorius", "Ohaus" |  |
| 5 | Холодильники бытовые | t в холодильной камере +4°С, в морозильной -20(о)С, V - 297 дм | 3 | 3 | - | - | "Стинол" "Атлант" |  |
| 6 | Центрифуга | До 10000 об/мин, ротор угловой, для пробирок емкостью 10, 15, 30-35 мл | 1 | 1 | - | - | ОПН-8, ОЛЦ-3 |  |
| 7 | Микроскоп бинокулярный | Увеличение Объективы: 20х10; 40х7х1,5; | 2 | 2 | - | - | ЛОМО, Микмед - 2 ГОСТ 8074* или |  |
|  | Конденсор темного поля | ОИ-13 | 2 | 2 | - | - | импортные ________________ * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "ГОСТ 8074-82*". - Примечание изготовителя базы данных. |  |
|  | Осветитель с точечной лампой на 20вт | ОИ-19 | 3 | 3 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 8 | Микроскоп проходящего света, темнопольный | С объективами 40x10x1,0; 20x10x1,0 | 2 | 1 | - | - | "Олимпус" "Никон" и др. |  |
| 9 | Фильтрующая установка или фильтр Зейтца | Объем на 3-5 литров | 1 | 1 | - | - | Производство Германия |  |
| 10 | Вакуумный насос |  | 1 | 1 | - | - | Производство Россия или др. |  |
| 11 | Фильтрующе- стерилизующая пластина | Диаметр 14 см (годовой запас) | 50 | 50 | - | - | СФ-14 |  |
| 12 | Термостат сухо-воздушный | 28°С, внутренний объем 80-160 л | 1 | 1 | - | - | Марки ТС-80-М-2 или др. |  |
| 13 | Термостат сухо-воздушный | 37°С, внутренний объем 80-160 л | 2 | 2 | - | - | Марки ТС-80-М- 2 или др. |  |
| 14 | Термостат сухо-воздушный | Температурный режим от 5 до 100°С, объем камеры 80-160 л | 2 |  | - | - | ТС-8-М-2, "Биндер", ТС-160 или др. |  |
| 15 | Сушильный шкаф | Объем 100 л или 40 л Т-250°С, внутренняя "рубашка" из нержавеющей стали Т-200°С | 1 | 1 | - | - | ТС-80М-2, ТС-160; Россия "Binder" (Германия) или др. |  |
| 16 | Баня водяная | Т-37 - 100°С, объем на 400 пробирок Флоринского | 2 | 2 | - | - | Баня водяная лабораторная производство Россия или др. |  |
| 17 | Аппараты Флоринского (или Пипетка ленпипет степпер) | Комплект аппаратов на объемы (мл): 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0. Или комплект "Пипетка ленпипет степпер с насадками) | 2 комплект | 1 комплект | - | - | Ленпипет |  |
| 18 | Эмалированные пластины с лунками | На 25 лунок | 15 | 15 | - | - | Россия |  |
| 19 | Аппарат КИ | Комплект инструментов и приспособлений для постановки РБП | 1 | 1 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 20 | Таймер | От 1 мин до 1 часа | 2 | 1 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 21 | Пробойники | стандартные - 3x7 мл, 2x5 мл | 2 | 1 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 22 | Печь микроволновая (СВЧ) |  | 1 |  | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 23 | рН-метр | Универсальный рН от -1 до +14 температура от -10 до +100°С | 1 | 1 | - | - | Аквилон, ПО "Измеритель" |  |
| 24 | Магнитная мешалка | с ферритом в оболочке из ПЭНД | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
|  | Оборудование для серологических исследований птицы |
| 1 | Бокс ламинарный 2 класса защиты | Рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение 870 Вт, объем воздуха 1910 м/ч | 2 | - | - | - | Ламинар-С, НИИ МИАСС модель NU-437-400 (" Nuaire" USA); БАВ "Ламинар-С" (Россия), "СЛШ" НИИ МИАСС (Россия) |  |
| 2 | Холодильники бытовые | Объем - 200 л, 150 л, полки металлические объем морозильной камеры 50 л | 2 | 2 | - | - | "Стинол" "Атлант" |  |
| 3 | Баня лабораторная для инактивации сыворотки (или термостат сухо-воздушный с принудительной вентиляцией) | Электрическая баня - термостат с терморегулятором (+15-100°С) точность 0,1°С, объём 12-16 л., с штативами для колб, пробирок. | 1 | 1 | - | - | ЛАБ-ТБ-01 (Россия), Joan (Франция) |  |
| 4 | Термостат сухо-воздушный | Температурный режим от 25 до 60°С, объем камеры 80-160 л | 1 |  | - | - | ТС-80М-2 ТС-160; Россия "Binder" (Германия) |  |
| 5 | Центрифуга настольная | 1000 до 8000 об/мин с угловым ротором | 1 | - | - | - | ОПН-8, др. аналогичные |  |
| 6 | Осветитель | ОММ-7,0И-19 | 2 | 2 | - | - | ОАО "Ломо" |  |
| 7 | Пробойник штамп | Пробивание лунок в геле | 1 |  | - | - |  |  |
| 8 | Набор одноканальных механических дозаторов | 5-50 мкл | 2 | 2 | - | - | Ленпипет, Финбио, |  |
|  | переменных объемов | 20-200 мкл | 2 | 2 | - | - | НТL и др. |  |
|  |  | 100-1000 мкл | 2 | 2 | - | - |  |  |
|  |  | 200-1000 мкл | 2 | 2 | - | - |  |  |
| 9 | Дозаторы 8-канальные | 5-50 мкл (20-200 мкл) | 3 | - | - | - | "Ленпипет", Фин-Био, Multi-Mate, др. |  |
| 10 | рНметр | Универсальный рН от -1 до +14 температура от -10 до +100°С | 1 | 1 | - | - | Sartorius, Аквилон, ПО "Измеритель" |  |
| 11 | Магнитная мешалка | Феррит в оболочке из ПЭНД | 1 | 1 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 12 | Стерилизаторы огневые или электрические | Объем 500-2000 см | 3 | 1 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 13 | Печь микроволновая (СВЧ) |  | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 14 | Таймер | От 1 мин до 1 часа | 1 | 1 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
|  | Оборудование для исследований на бактериальные болезни животных* | * В зависимости от объема работ 1, 2 или 3 комплекта |
| 1 | Автоматический бактериологический анализатор | Идентификация бактерий на основе биохимических свойств, считываемых с тест-систем и определяемых по компьютерной программе | 1 | 1 | - | - | "Микро-Такс", "Мультискан" |  |
| 2 | Устройство для фиксации и окраски мазков | Комплект: штативы для предметных стекол, кюветы (4) для красителей, фиксаторов, отмывочных растворов, 4 независимых таймера и сушильная камера | 1 | 1 | - | - | "Минилаб-301 |  |
| 3 | Термостат | для создания и поддержания определенных температурных режимов (20-80°С) | 4 | 3 | 1 | - | Binder SANYO |  |
| 4 | Микроскоп световой с бинокулярной насадкой | для изучения культур методом световой микроскопии | 2 | 2 | 1 | - | "Ломо", "Карл Цейс", "Олимпус", "Биомед" |  |
| 5 | Микроскоп люминесцентный | просмотр бактериальных культур с использованием метода МФА | 1 | 1 | - | - | "Ломо", "Карл Цейс", "Олимпус" |  |
| 6 | Микроскоп стереоскопический | изучение колоний микроорганизмов на чашках Петри | 2 | 1 | 1 | - | "Ломо", "Карл Цейс", "Олимпус" |  |
| 7 | СО инкубатор | создание микроаэрофильных условий при культивировании микроорганизмов требующих для своего роста пониженного содержания кислорода. Объем камеры, л - 160-170, температура +5-50С, диапазон СО - 0-20%. | 1 | 1 | - | - | Sanyo |  |
| 8 | Анаэростат | создание анаэробных условий (на 10 чашек Петри) | 1 | 1 | - | - | АЭ-01 |  |
| 9 | Бокс ламинарный 2 класса защиты | рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение 870 Вт, объем воздуха 1910 м/ч | 4 | 2 | 1 | - | Ламинар-С, НИИ МИАСС |  |
| 10 | Холодильники бытовые | объем - 200 л, 150 л | 4 | 2 | 1 | - | "Стинол", "Атлант" |  |
| 11 | Стерилизатор огневой или электрический | Объем 500-2000 см | 3 | 3 | 2 | - | Без рекомендации производителя |  |
| 12 | Денсилометр | определение мутности бактериальной суспензии | 1 | 1 | - | - | "ЭрбаЛахема" |  |
| 13 | Вортекс | перемешивание растворов, суспензий в пробирках | 1 | 1 | 1 | - | Biosan |  |
| 14 | Шейкер | встряхивание и перемешивание анализируемых проб в емкостях различного объёма. Тип движения платформы орбитальный | 1 | 1 | - | - | ELMI |  |
| 15 | Фильтровальная система | для фильтрации проб, требующих мембранной фильтрации, одно- или трехгнездные установки | 1 | 1 | - | - | Миллипор |  |
| 16 | Дозаторы с переменным объемом (10-200 мкл, 100-1000 мкл) | 10-200 мкл; 100-1000 мкл | 2 | 2 | 1 | - | Биохит ЛЕНПИПЕТ |  |
| 17 | Ультрафиолетовый облучатель | для обеззараживания воздуха | 3 | 1 | 1 | - | рециркулятор "Дезар", "Ультра-лайт" |  |
| 19* | Лабораторные весы | для измерения массы веществ и материалов | 1 | - | - | - | Sartorius |  |
| ________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 20 | Лабораторная водяная баня | для процессов, требующих нагрева и поддержания температуры, объём 5-7 л | 1 | - | - | - | Biosan |  |
| 21 | Платформа нагревательная или электрическая плита | для нагревания растворов 460x360x190 мм | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 22 | Фармацевтический холодильник | для хранения питательных сред и растворов | 1 | - | - | - | Sanyo, Medicool MPR-311D(H) Япония |  |
| 23 | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-"ПЗ" | для стерилизации сухим горячим воздухом стеклянной посуды, инструментов 1120x985x710 | 2 | - | - | - | ГП-320-"ПЗ" |  |
| 24 | Центрифуга настольная | центрифугирование жидких систем, с частотой вращения до 8000 min-1 | 1 | - | - | - | ОПН-8 |  |
| 25 | Пробоотборник воздуха | воздухозаборник для отбора проб воздуха большого объема | 1 | - | - | - | SAS SUPER ISO 180 |  |
| 26 | Автоматический счётчик колоний | сканирование чашки и автоматический подсчёт колоний и определение диаметра зоны ингибирования антибиотиков | 1 | - | - | - | Scan 1200 |  |
| 27 | Инфракрасный стерилизатор микробиологических петель | Инфракрасная стерилизация бактериальных петель в керамической трубке; Оптимальная температура стерилизации 850°С достигается за 5-10 мин, время стерилизации 5-7 сек. Мощность 80 Вт | 4 | 2 | - | - | Bacteria safe |  |
| 28 | Твердотельный термостат | инкубация на высоких температурах пробирок типа "Эппендорф" вместимостью 0,5 мл | 1 | 1 | - | - | Biosan Eppendorf |  |
| 29 | Насос вакуумный | вакуум 0,2-1 атм | 1 | 1 | - | - | Миллипор |  |
| 30 | Таймер | от 1 мин до 1 ч | 1 | 1 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
|  | Оборудование для иммуноферментного анализа на инфекционные болезни животных, включая птиц, рыб |
| 1 | Бокс ламинарный 2 класса защиты | Рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение 870 Вт, объем воздуха 1910 м/ч | 1 | - | - | - | Ламинар-С, НИИ МИАСС модель NU-437-400 (" Nuaire" USA); БАВ "Ламинар-С" (Россия), "СЛШ" НИИ МИАСС (Россия) |  |
| 2 | Иммуноферментный анализатор или | Микропланшеточный с длинной волны 405, 450, 492, 620 нм, совместим с компьютером, наличие программного обеспечения (компьютер) | 2 | - | - | - | Фотометр модель 680 "Био-Рад"; Униплан фирма "Пикон", или др. аналогичные |  |
|  | Иммуноферментный автоматический анализатор | Одновременное пипетирование до 6 планшет; возможность измерения на длине волны от 0 до 750 нм | 1 | - | - | - | "Tecan" Freedom Evolyzer, Швейцария или др. аналогичные |  |
| 3 | Баня лабораторная для инактивации сыворотки | Электрическая баня-термостат с терморегулятором (+15-100°С) точность 0,1°С, объём 12-16 л., с штативами для колб, пробирок. | 1 | - | - | - | ЛАБ-ТБ-01, Россия; "Joan" Франция или др. |  |
| 4 | Термостат сухо-воздушный с принудительной вентиляцией | Термостат с диапазоном температур от +20-100°С, с функцией встряхивания до 300 об/мин, таймером, темной камерой для инкубации планшетов | 2 | - | - | - | "Биндер", Германия |  |
| 5 | Вибротермостат (шейкер) | Необходимый диапазон температур от 37-60°С | 1 | - | - | - | ST-3 Elmi (Латвия), ST-3L Elmi (Латвия) |  |
| 6 | Компьютер | РIV в комплекте с CD, клавиатурой, мышью, монитором, принтером, программным обеспечением | 3 | - | - | - | Без рекомендации производителя | 1 - для анализатора ИФА и работы с документами |
| 7 | Промывочное устройство | Промывочное устройство для микропланшетов | 1 | - | - | - | PW 40 БиоРад; "Проплан" фирмы "Пикон" или аналогичные |  |
| 8 | рН-метр | Универсальный рН от -1 до +14 температура от -10 до +100°С | 1 | - | - | - | Sartorius, Аквилон, ПО "Измеритель" |  |
| 9 | Магнитная мешалка | Феррит в оболочке из ПЭНД | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 10 | Дозаторы 8-канальные | 50-300 мкл | 3 | - | - | - | "Ленпипет", Фин-Био, Multi-Mate, др. |  |
| 11 | Набор одноканальных механических дозаторов | 0.5-10 мкл | 2 | - | - | - | Ленпипет, Финбио, |  |
|  | переменных объемов | 5-50 мкл | 2 |  |  |  | НТL и др. |  |
|  |  | 20-200 мкл | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-1000 мкл | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200-1000 мкл | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Стерилизаторы огневые или электрические | Объем 500 см, 1500 см | 3 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 13 | Весы лабораторные электронные | 2 класс точности. Предел взвешивания 620 и 1000 г, цена деления 1 мг и 10 мг. | 2 | - | - | - | "Sartorius", "Ohaus", или др. |  |
| 14 | Весы аналитические | Цена деления 1 мг, Предел взвешивания г: 120 | 1 | - | - | - | Sartorius, Ohaus или др. |  |
| 15 | Холодильники бытовые | t в холодильной камере +4°С, в морозильной -20°С, V - 297 дм | 2 | - | - | - | "Стинол" "Атлант" или др. |  |
| 17* | Центрифуга | До 8000 об/мин, суммарный объём центрифугата 150 мл | 1 | - | - | - | ОПН-8, ОЛЦ-3 или др. |  |
| ________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 18 | Таймер | От 1 мин до 1 часа | 1 | - | - | - | Россия или др. |  |
|  | Оборудование для исследований на паразитарные болезни животных, включая птиц, рыб, пчёл. |
| 1 | Шкаф вытяжной | С подводкой воды, света, газа, стойкие к воздействию сильных кислот, температуры, рабочих мест (секций) (1200x700-850x2200-2500) | 1 | 1 | - | - | "Медент" или аналогичные отечественные и импортные |  |
| 2 | Бактерицидный облучатель | Открытого типа или рециркулятор, передвижной или стационарный | В зависимости от объема помещения | "Дезар" или др. |  |
| 3 | Центрифуга настольная | С угловым ротором для пробирок объемом 15 мл, скорость до 5000 об/мин | 1 | 1 | 1 | - | Sigma или др. |  |
| 4 | Микроскоп световой бинокулярный | Встроенный осветитель, объективы: 10х, 40х, 90х иммерсионный, желательно наличие системы фотодокументирования | 3 | 1 | 1 | 1 | Micros, Olimpus или др. |  |
| 5 | Микроскоп стереоскопический (лупа бинокулярная) | Увеличение, кратность - 4-100 | 4 | 1 | 1 | 1 | ОАО "Ломо" (МБС-10) и др. |  |
| 6 | Термостат суховоздушный | Температурный режим от 25 до 60°С, объем камеры 80 л | 1 | 1 | - | - | ТС-80М-2 Binder Sanio |  |
| 7 | Холодильник бытовой | t в холодильной камере +4°С, в морозильной -20°С, V - 297 дм | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 8 | Весы лабораторные общего назначения | Электронные, 2 класс точности, предел взвешивания 210, погрешность 0,1 мг | 1 | 1 | 1 | 1 | Sartorius, Ohaus, ВЛР-200 |  |
| 9 | Плитка электрическая | Мощность - 1,5 кВт | 1 | - | - | - | ЗАО "МХК Лаверна" |  |
| 10 | Прибор для переваривания в искусственном желудочном соке | Диагностика трихинеллеза | 1 | 1 | 1 | 1 | "Гастрос" |  |
| 11 | Трихинеллоскоп проекционный | Диагностика трихинеллеза | 1 | 1 | 1 | 1 | Стейк-Про и др. |  |
| 12 | Набор ареометров | Пределы измерения от 1,00 до 1,600 кг/куб.м | 1 | 1 | 1 | - | Без рекомендации производителя | Определение плотности флотационных растворов |
| 13 | Спиртовка |  | 2 | 1 | 1 | - | Без рекомендации производителя | Прокаливание петель |
| 14 | Мясорубка | Электрическая или механическая, для измельчения проб при диагностике трихинеллеза | 1 | 1 | 1 | 1 | Bosh и др. |  |
| 15 | * Прибор вакуумного фильтрования воды |  | 1 | - | - | - | ПВФ |  |
| ________________ * Примечание: * - оборудование для санитарно-паразитологических исследований объектов внешней среды. |
| 16 | * Центрифуга с ротором для стаканов | Скорость вращения до 5000 оборотов/мин, ротор для стаканов объемом 100-250 мл | 1 | - | - | - | Sigma 2-6 |  |
| ________________ * Примечание: * - оборудование для санитарно-паразитологических исследований объектов внешней среды. |
| 17 | Вортекс | Центрифугирование со скоростью 50-10000 об/мин, встряхивание пробирок (ротационным способом) с амплитудой 2 мм, время достижения рабочего режима не более 5 сек, время торможения не более 20 сек | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 18 | Мойка ультразвуковая |  | 1 | - | - | - | Elma Sonic |  |
| 19 | Набор одноканальных механических дозаторов | 0,5-10 мкл | 1 | - | - | - | Ленпипет, Финбио, HTL, Биохит и др. |  |
|  | переменных объемов | 5-50 мкл | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20-200 мкл | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-1000 мкл | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200-1000 мкл | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Гомогенизатор | Питание 220 В, реле времени, высокоскоростной ротор, система дезинфекции камеры для измельченного материала, объём 1-100 и 10-1000 мл | 1 | - | - | - | SilentCrusherM |  |
| 21 | Холодильник-морозильник горизонтальный | Длительное хранение патологического материала | 1 | - | - | - | ОРСК-124 ООО "Орский завод холодильников", Россия; Бирюса-260 л или др. |  |
| 22 | Микроскоп световой с системой визуализации | Микроскопия гистологических срезов с выводом картины на монитор | 1 | - | - | - | Leica DM 1000 |  |
| 23 | Бокс ламинарный | Рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение. 870 Вт, объем воздуха, 1910 м/ч | 1 | - | - | - | Ламинар-1200 |  |
| 24 | Баня водяная | Т-37-100°С, объем на 400 пробирок Флоринского | 1 | 1 | - | - | Баня водяная лабораторная производство Россия или др. |  |
| 25 | Универсальный фотометр | Для 6-96 луночных микропланшет | 1 | - | - | - | ELX800 |  |
|  | Оборудование лаборатории патоморфологических исследований |
| 1 | Бокс ламинарный 2 класса защиты | Рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение 870 Вт, объем воздуха 1910 м/ч | 2 | - | - | - | Ламинар-С, НИИ МИАСС модель NU-437-400 ("Nuaire" USA); БАВ "Ламинар-С" (Россия), "СЛШ" НИИ МИАСС (Россия) |  |
| 2 | Облучатель бактерицидный ОБН-450П (шестиламповый) | 70x20x20 см, 5 кг, 240 в Стерилизация помещения. | 2 | 1 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 3 | Светильник для освещения секционного стола | Освещение секционного стола | 2 | 1 | - | - | П-6; СПР-5 ЗАО "Завод ЭМА", г.Екатеринбург или др. |  |
| 4 | Холодильник-морозильник горизонтальный | Длительное хранение патологического материала | 3-4 | 1 | 1 | - | ОРСК-124 ООО "Орский завод холодильников", Россия; Бирюса-260 л или др. |  |
| 5 | Холодильники бытовые | Длительное хранение проб, парафиновых блоков t в холодильной камере + 4°С, в морозильной - 20°С | 2-3 | 1 | 1 | - | "Стинол", Россия; "Атлант" р.Беларусь; "Аристон" |  |
| 6 | Автомат для гистологической обработки ткани карусельного типа | Парафиновая проводка проб патологического материала | 1 | - | - | - | Модель STR-120, "MICROM", Германия |  |
| 7 | Автомат для окрашивания | Окрашивание гистологических срезов | 1 | - | - | - | HMS 70, "MICROM", Германия |  |
| 8 | Станция по заливке парафином | Приготовление парафиновых блоков | 1 | - | - | - | ЕС 350 "MICROM", Германия |  |
| 9 | Микроскоп световой с системой визуализации | Микроскопия гистологических срезов с выводом картины на монитор | 1 | - | - | - | Axiostar plus "Carl Zeiss", Германия |  |
| 10 | Микроскоп световой с ….. | Микроскопия гистологических срезов с выводом картины на монитор | 1 | - | - | - | Axiostar plus "Carl Zeiss", Германия; Биолан; МБН-1, Россия; Olimpus СХ21, Япония; Primo Star "Carl Zeiss" Германия или др. |  |
| 11 | Ротационный микротом с системой переноса срезов STS | Изготовление парафиновых гистосрезов | 1-3 | - | - | - | HM-325,HM-315-R "MICROM", Германия |  |
| 12 | Микротом ротационный/ Микротом с электроприводом и микропроцессорным управлением | Изготовление парафиновых целлоидиновых | 1-2 | - | - | - | HM325 "MICROM", Германия, МЗП-01 TEX-HOM, OOO "КБ TEXHOM", г.Екатеринбург |  |
| 13 | Микротом замораживающий | Изготовление гистологических срезов | 1 | - | - | - | МЗ-2 Харьковский завод точного мед. приборостроения |  |
| 14 | Микротом санный | Изготовление гистологических срезов | 1 | - | - | - | НМ 430 "MICROM" Германия |  |
| 15 | Столик замораживающий | Применение с микротомом МЗ-3 | 2 | - | - | - | "Миконта-2" Ассоциация "Медицина-Экология Конверсия" г.СПб |  |
| 16 | Станок для заточки микротомных ножей | Заточка микротомных ножей | 1 | - | - | - | Ц1310 "Медтехника" г.Киев/ЗСП-2 ООО "НПП Микромед" г.Харьков |  |
| 17 | Компьютер | Визуализация гистологических срезов |  | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 18 | Рабочее место гистолога с вытяжным устройством | Подготовка патологического материала для парафиновой проводки | 1-2 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 19 | Вытяжной шкаф | Ручная окраска и проводка гистологических срезов | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 19* | Фотоаппарат цифровой | Фотографирование патологической картины и микрокартины органов | 1-2 | - | - | - | Canon Power Shots S21S, Япония и др. |  |
| ________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 20 | Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания | Стабильный источник питания переменного тока для автомата для гистологической обработки ткани | 1-2 | - | - | - | 1200VA Powercom |  |
| 21 | Стерилизатор паровой вертикальный | Стерилизация отработанного материала | 1-4 | - | - | - | BK-75, MLS 3781L фирма Sanyo или др. |  |
| 22 | Термостат | Диапазон температур от +25 до +65°С рабочая камера 300x270x310 мм | 1 | - | - | - | ТВЗ-25 Украина |  |
| 23 | Криостат | Для изготовления срезов из замороженной ткани без предварительной фиксации. Диапазон от 0 до 1500 мкм Частота вибрации от 0 до 100 Гц | 1 | - | - | - | НМ 520, НМ 550, НМ 560, "MICROM" и др. аналогичные |  |
| 24 | Стол для вскрытия | Для вскрытия крупных животных | 1 | - | - | - | Россия |  |
| 25 | Стол для вскрытия | Для вскрытия мелких животных | 1 | - | - | - | Россия |  |
| 26 | Набор инструментов | Для патологоанатомического исследования | 1-2 | - | - | - | Россия |  |
| 27 | Пила осциллирующая | Для патологоанатомического исследования | 1-2 | - | - | - | Россия |  |
| 28 | Низкоскоростная пила | Типа "Buchller Isomet" малогабаритный токарный станок с регулируемой скоростью и 2 фрезами с зазором между ними 0,5-1,0 | 2 | - | - | - | Производство Германия |  |
|  | Оборудование лаборатории гематологических исследований |
| 1 | Микроскоп световой | Бинокулярный Увеличение: объективы - 20х, 40х, 90х окуляры - 7х, 10х | 3 | 2 | - | - | "Ломо" Poccrar,"Axiostar Plus" фирма "Carl Zeiss" |  |
| 2 | Устройство для фиксации и окраски мазков | Комплект: штативы для предметных стекол, кюветы (4) для красителей, фиксаторов, отмывочных растворов, 4 независимых таймера и сушильная камера | 1 | 1 | - | - | "Минилаб -301" |  |
| 3 | Камера Горяева | Подсчёт форменных элементов крови | 5 | 1 | - | - | г.Новосибирск |  |
| 4 | Счётчик одиннадца- тиклавишный | Дифференцированный подсчёт лейкоцитов | 3 | 1 | - | - | Украина |  |
| 5 | Фазово-контрастное устройство | Дифференцированный подсчёт количества лейкоцитов в крови | 3 | 1 | - | - | КФ-4, КФ-5 |  |
| 6 | Набор одноканальных мех. дозаторов | 5-50 мкл | 2 | 1 | - | - | Ленпипет, Финбио, НТL и др. |  |
|  | переменных объемов | 20-200 мкл | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-1000 мкл | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Гематологический анализатор | Подсчет форменных элементов крови в 1 мкл | 1 | - | - | - | "Абакус" США "МЕК-5208К", Япония |  |
| 8 | Весы лабораторные | Электронные, 2 класс точности, предел взвешивания 110, погрешность 0,1 мг | 2 | - | - | - | Sartorius, Ohaus, ВЛР-200 |  |
| 9 | Таймер | От 1 мин до 1 часа | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
|  | Оборудование для лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы |
| 1 | Бокс ламинарный 2 класса защиты | Рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение 870 Вт, объем воздуха 1910 м/ч | 3 | - | - | - | Ламинар-С, НИИ МИАСС |  |
| 2 | Весы лабораторные | Электронные, 2 класс точности, предел взвешивания 210, погрешность 0,1 мг | 2 | 1 | 1 | 1 | Sartorius, Ohaus, ВЛР -200 |  |
| 3 | рН-метр | Полной комплектации, рН от -1 до +14, Т +10-100°С, электроды на йод, фтор, нитраты, нитриты и др. | 2 | 1 | - | 1 | Аквилон рН-410, Наnnа рН-300 |  |
| 4 | Магнитная мешалка | С подогревом, до 1000 мл, 120°С, 120-1500 об/мин | 1 | 1 | - | - | Аквилон ПЭ-6110 |  |
| 5 | Прибор для подсчёта соматических клеток в молоке | Индикатор соматических клеток | 1 | 1 | 1 | 1 | Соматос-М |  |
| 6 | Прибор для подсчёта колоний | С подсветкой | 1 | 1 | 1 | - | СКМ-1 СПУ Scan-1200-1500 aCOLyte Super-Count Symbiosis |  |
| 7 | Микроскоп с осветителем | Бинокулярный базовый комплект | 2 | 2 | 2 | 1 | "Ломо" Микмед 1 вар 2-20 |  |
| 8 | Анаэростат | На 10 чашек Петри | 1 | 1 | 1 | - | АЭ-01 |  |
| 9 | Таймер | От 1 мин до 1 часа | 1 | 1 | 1 | 1 | Без рекомендации производителя |  |
| 10 | Термостат сухо-воздушный | Температурный режим от 25 до 60°С, объем камеры 80 л | 3 | 3 | 2 | - | ТС-80М-2 Binder Sanio |  |
| 11 | Сушильный шкаф | Т 350° С, точность 0,1°С, объём 80 л, цифровой, камера из нержавейки | 1 | 1 | 1 | - |  |  |
| 12 | Водяная баня | Баня-термостат +15-100°С, 0,1°С, объем камеры не менее 12 л | 1 | 1 | - | - | ЛАБ-ТБ-01/12 |  |
| 13 | Центрифуга настольная | до 8000 об/мин с угловым ротором для пробирок емкостью 10, 15, 30-35 мл | 1 | - | - |  | Россия ОПН-8 |  |
| 14 | Холодильники бытовые | температура в холодильной камере +4°С, в морозильной -18°С | 3 | 2 | 1 | 2 | "Стинол" "Атлант" |  |
| 15 | Фармацевтический холодильник | 340 л, скользящие двери. Температура до +5 | 2 | 2 | 2 | 2 | MPR-31 1D Sanio |  |
| 16 | Шейкер | С подогревом для перемешивания жидкостей, в т.ч. тест-пластин и чашек Петри | 1 | - | - | - | S-3.01 ST-3 |  |
| 17 | Трихинеллоскоп |  | 1 | 1 | - | 1 | TPR произв. Польша |  |
| 18 | Аппарат для выделения личинок трихинелл | Настольный прибор, состоящий из подставки, корпуса, ёмкости, реактора, электропривода | 1 | - | - | - | ОЭП НПО"Агро-прибор"(АВГ-ЛЗ); "Гастрос" |  |
| 19 | Компрессориум |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Без рекомендации производителя |  |
| 20 | Электроплитка | С регулировкой нагрева, 1500 Вт | 2 | 1 | 1 | 1 | Без рекомендации производителя |  |
| 21 | Мясорубка |  | 1 | 1 | 1 | - | Без рекомендации производителя |  |
| 22 | Гомогенизатор мнущего типа | Питание 220 В, реле времени, высокоскоростной ротор, система дезинфекции камеры для измельченного материала, объём 1-100 и 10-1000 мл | 3 | 2 | 1 | 1 | Мастикатор, IUL-Лаб-БиоМед, BagMixer 100-400-3500-Диа-М |  |
| 23 | Автоматическая система взвешивания и разбавления образцов DELTA DILUTOR | Предел взвешивания - 1000 г Коэффициент разбавления - от 1/2 до 1/99 Точность взвешивания - 0,1 г Точность распределения 99% Время разбавления - 20 с для 250 мл | 3 | 2 | - | - | Interscience-Диа-МIUL-Лаб-БиоМед |  |
| 24 | Насос | Вакуумный электрический | 1 | 1 | 1 | - | Без рекомендации производителя |  |
| 25 | Прибор для определения мутности бактериальной суспензии | Результаты измерения в единицах по Мак-Фарланду Диапазон оптических плотностей - 0,3-23 | 1 | - | - | - | Денси-Ла-Метр "Лахема" Чешская респ., БиоМерье Франция |  |
| 26 | Прибор для экспресс определения бактерий рода сальмонелла, листерий. Vidas | Метод исследования - ферментзависимый иммунофлюоресцентный анализ. Детекция на длине волны 450 нм. Настольный прибор. Наличие внешнего компьютера. Возможность выполнения до 30 анализов одновременно. | 1 | 1 | - | - | "БиоМерье" Франция |  |
| 27 | Прибор для идентификации бактерий и определения антибиотико- чувствительности. Vitek | Настольный прибор на 30 или 60 тестов | 1 | 1 | - | - | "БиоМерье" Франция |  |
| 28 | Прибор для экспресс подсчета количества микроорганизмов. Tempo | Настольный прибор - 2 станции (станция пробоподготовки и станция считывания результатов) | 1 | 1 | - | - | "БиоМерье" Франция |  |
| 29 | Микроскоп с системой видеодокумен- тирования. Leika | Бинокулярный со стандартным набором объективов | 1 | 1 | - | - | Leika или др. |  |
| 30 | Прибор для определения антибиотиков в мясе | PremiTest | 1 | 1 |  |  | ООО "Антагро" или др. |  |
| 31 | Прибор для определения антибиотиков в молоке | DelvoTest | 1 | 1 | - | - | ООО "Антагро" или др. |  |
| 32 | Прибор для фильтрации воды |  | 1 | - | - | - | Изготовитель Россия или др. |  |
| 33 | СВЧ печь микроволновая |  | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 34 | Автоматический дозатор для стеклянных и пластиковых пипеток | Дозирование в пределах от 0,1 до 25 мл | 4 | - | - | - | Biohit proline XL |  |
| 35 | Масс-спектрометр Maldi-Tof micro-flex (Малди времяпролетный масс-спектрометр microflex) | Прибор представляет Maldi-Tof масс-спектрометр Настольный прибор Наличие базы данных микроорганизмов Частота работы лазера масс-спектрометра не менее 60Гц Наличие функции лазерной самоочистки прибора | 1 | - | - | - | Компания "Брукер" Германия |  |
| 36 | Прибор для определения точки замерзания молока | Термически контролируемая охлаждающая ванна, термисторный зонд с заданным контуром и гальванометром или цифровым индикатором, устройством вызова кристаллизации, в комплекте с пробирками для проб. | 1 | - | - | - | Funke Gerber |  |
| 37 | SAS-супер 90 | Прибор для контроля воздуха в боксовых помещения | 1 | 1 | - | - | АО "Симас" |  |
|  | Оборудование для приготовления питательных сред |
| 1 | Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 (02) | Рабочая зона 1240x750x1280 мм | 2 | - | - | - | Ламинар-С или Др. |  |
| 2 | Базовый рН-метр РВ-11 | Для определения рН растворов 120x230 мм | 1 | 1 | - | - | РВ-11 Sartorius |  |
| 3 | рН-метр для агаризованных сред | Для определения рН агаризованных сред 200x175x52 мм | 1 | 1 | - | - | Sartorius |  |
| 4 | Перемешивающее устройство ЛАБ-ПУ-01 | Для перемешивания жидкостей 460x410x210 мм | 1 | 1 | - | - | ЛАБ-ПУ-01 |  |
| 5 | Лабораторный весы CAUW220OD специальный 1 класс | Для измерения массы веществ и материалов 220x330x310 мм | 1 | 1 | - | - | CAUW220 OD специальный 1 класс |  |
| 6 | Стерилизатор паровой | Для стерилизации паром под давлением 740x570x1070 мм | 3 | 1 | - | - | ВК-75-01 MLS 3781L или др. |  |
| 7 | Термостат сухо-воздушный ТС-80 "НИИМИ" | Для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной Т°С 850x590x580 мм | 1 | 1 | - | - | ТС-80 "НИИМИ" |  |
| 8 | Аквадистиллятор ДЭ-50 | Для получения очищенной воды 20x560x1100 мм | 1 | 1 | - | - | ДЭ-50 |  |
| 9 | Баня лабораторная ПЭ-4310 | Для процессов, требующих нагрева и выдержки при постоянной t° 520x470x290 мм | 1 | 1 | - | - | ПЭ-4310 |  |
| 10 | Платформа нагревательная ПМД-2002 | Для нагревания растворов 460x360x190 мм | 1 | 1 | - | - | ПМД-2002 |  |
| 11 | Фармацевтический холодильник | Для хранения питательных сред и растворов | 1 | 1 | - | - | SANYO MEDI-COOL MPR-311D (H) Япония |  |
| 12 | Стерилизатор воздушный автоматический | Для стерилизации сухим горячим воздухом стеклянной посуды, инструментов 1120x985x710 | 2 | 1 | - | - | ГП-320-"ПЗ" |  |
| 13 | Средоварка МеdiaPrep- 10 | Автоматизированное приготовление и стерилизация питательных сред 550x655x530 мм 2-10 л | 1 | 1 | - | - | MediaPrep-10 (Германия) |  |
| 14 | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-01 | Для бактерицидной обработки производственных помещений 120x30x10 см | 1-3 | 1 | - | - | ОБН-01 |  |
| 15 | Центрифуга настольная ОПН-8 | 1000-8000 об./мин | 1 | - | - | - | ОПН-8 |  |
|  | Оборудование лаборатории токсикологии, биохимии и микологии |
| 1 | Фотоэлектроколориметр (спектрофотометр) | Диапазон 200-1000 мм, ширина выделяемого спектрального интервала 5 мм, диапазон 0-2 е.о.п. | 3 | 2 | 1 | - | КФК-ЗМ,СФ-46, СФ-101, СФ-201 или аналогичный имп. (Perkin Elmer, Shimadzu и др.) | Карбамид, нитраты, нитриты, колориметрия и спектрометрия пестицидов, в т.ч. карбаматы и др., АХОВ (аммиак), формалин. |
| 2 | Флюориметр | Диапазон 22-75 нм, спектральный интервал 10-20 нм | 2 | 1 | 1 | - | Люмекс "Флюорат 02-3М", модели Perkin Elmer, Shimadzu RF-1501 (5301 РС) или аналогичный | Нефтепродукты, селен, фенол, формалин, цианиды, витамины и др. |
| 3 | Бидистиллятор или устройство для приготовления особо чистой воды | Производительность не менее - 3 л/ч, питание от сети переменного тока -220/380 В | 2 | 1 | - | - | БС (Бидистиллятор стеклянный) или аналогичный отечественный или импорт. | Приготовление воды |
| 4 | Дистиллятор | Производительность - 10 л/ч, питание от сети переменного тока - 220 В | 2 | - | - | - | ДЭ-10 или аналогичный отечественный или импортный | Приготовление воды |
| 5 | Устройство для получения особо чистой воды | Производительность - 15 (40) л | 2 | 1 | - | - | Direct-Q, Milli-рог, Франция |  |
| 6 | Весы | Аналитические, цена деления 1 мг, предел взвешивания г: |  |  |  |  | "Sartorius", "Ohaus" или аналогичные |  |
|  |  | - 110 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 310 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 620 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | технические до 3,0-5,0 кг | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Термостат сухо- воздушный | Температурный режим +25-60° С, объем камеры 80-160 л | 4 | 3 | 2 | 1 | TC-80M-2 TC-160 или аналогичный отечественный или имп. | . |
| 8 | Хладотермостат воздушный | Температурный режим + 5-60°С, объем камеры 80-100 л, точность 0,5°С | 2 | 1 | 1 | - | Без рекомендации производителя |  |
| 9 | Сушильный шкаф | Т 350°С, точность 0,1° С, объём 80 л, цифровой, желательно, камера из нержавейки | 3 | 2 | 1 | 1 | ШС-80 СПУ или аналогичный отечественный или имп. |  |
|  | Встряхиватель лабораторный | Для колб, стаканов, пробирок | 4 | 2 | 1 | - | ВП-5(8) ПЭ-6410М, Elmy или аналогичный отечественный или имп. |  |
| 10 | Вибротермостат (шейкер) | Термостат с диапазоном температур от +20 - 100°С, с функцией встряхивания до 300 об/мин, таймером, темной камерой для инкубации планшетов | 2 | - | - | - | ST-3 или др. |  |
| 11 | Ротационный испаритель с электрическим вакуумным насосом | Стеклянный на шлифах, объем колбы 20-200 мл, поставка в комплекте с электрическим вакуумным насосом и запасными колбами | 2 | 1 | 1 | - | R-124 "Buchi", Швейцария или др. с вакуумным электронасосом |  |
| 12 | Термостатируемый нагревательный модуль с системой отдувки растворителя инертным газом (упариватель или концентратор) | Не менее 24 каналов для центрифугжных пробирок | 2 | - | - | - | Концентраторы ЕВА стандарт, ЛИФТ (импортный), поставщик ООО "Стайлаб" или др. |  |
| 13 | Печь муфельная | Т 1100-1300°С, объём 4 л, электронное (цифровое) управление, керамика | 5 | 3 | 1 | - | Марки СНОЛ или аналогичная имп. |  |
| 14 | Ультразвуковой гомогенизатор | Пробоподготовка для хроматомас- спектрометрии, ВЭЖХ и др. | 2 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 15 | СВЧ-печь для минерализации проб с двумя наборами автоклавов, контролем давления и контролем температуры, встроенной библиотекой методик | СВЧ- печь для пробоподготовки. Закрытая система. Контроль температуры, давления. | 1 | - | - | - | Производства Berghof MWS-2, MVS-4 в небольших лабораториях - "Люмекс" или аналогичная, поставщик "ООО Шелтек АГ" Швейцария |  |
| 16 | Хроматограф газовый | Комплект с монитором, подключенным персональным компьютером, принтером, программным обеспечением, полным комплектом детекторов (ДЭЗ, ПИД, азот-фосфор и др.), капиллярными колонками. | 2 | 1 | - | - | Производства Agilent Technologies, Finnigan, Varian, а также Кристалл 2000M или аналогичный | - |
| 17 | Хроматограф жидкостной (ВЭЖХ) | В комплекте с программным обеспечением, персональным компьютером (процессор, монитор, принтер), полным комплектом детекторов (диодно-матричным, флуориметрическим детектором и др.), колонками, автосамплером | 2 | 1 | - | - | Agilent Technologies (Agilent 1200), модели Waters, Finnigan или аналогичные других фирм |  |
| 17* | Атомно-абсорбционный спектрофотометр | Пламенная и электротермическая атомизация, коррекция фона, желательно устройство для автоматического ввода проб, полная комплектация лампами, комплектация гидридной приставкой и запасными горелками. Регистрация измерений ПК (монитор, процессор, принтер). Программное обеспечение. | 2 | - | - | - | Perkin Elmer серия "Aanalist", "Союз-ЦМА" (Спектр 5-4), модели фирмы "Кортэк", Varian или аналогичные модели других фирм. |  |
| ________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 18 | рН-метр | Полной комплектации, рН от -1 до +14, Т +10-100°С, электроды на йод, фтор, нитраты, нитриты, натрий и др. | 2 | 1 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 19 | Нитратометр | С электродом на нитрат-ион и возможностью определения нитратов в кормах и продуктах при измерении (в виде цифр на табло прибора) в мг\кг нативного продукта, возможность поверки прибора | 2 | 1 | 1 | 1 | "Нитрат-тест", Петролайзер, Россия или др. |  |
| 20 | рН-титратор | Потенциометрическое титрование, автоматический (с программным обеспечением) или полуавтоматический | 2 | 1 | 1 | 1 | "Аквилон" АТП-02 (01) или лучше импортный. |  |
| 21 | Магнитная мешалка |  | 1 | 1 | 1 | 1 | G 7883 (Miele) или др. |  |
| 22 | Хромато-масс- спектрометромет- рическая система (ГХ/МС) низкого разрешения | В комплекте с персональным компьютером (монитор, процессор, принтер, программным обеспечением, колонками, библиотеками масс-спектров, на базе газового хроматографа с масс-спектрометрическим детектором, автосамплером. | 1 | - | - | - | Agilent Technologies, Finnigan, Varian или аналогичные других фирм |  |
| 23 | Микроскоп | Бинокулярный базовый комплект с осветителем | 2 | 1 | 1 | 1 | "Ломо" Микмед 1 вар 2-20, МБС-10 |  |
| 24 | Микроскоп | Стереоскопический с осветителем | 2 | 1 |  |  | "Olympus", "Микрос" или аналогичные |  |
| 25 | Центрифуга | До 8000 об/мин, суммарный объём центрифугата 150 мл, пластиковые стаканы | 2 | 1 | 1 | 1 | ОПН-8, ОЛЦ-3 или аналогичные отечественные и импортные |  |
| 26 | Облучатель хроматографический | Длина волны 254/365 нм (со сменными фильтрами или два разных) | 2 | 1 | - | - | УФС 254/365 "Сорбфил" или аналогичный |  |
| 27 | Видеоденситометр | Для анализа пластинок ВТСХ, с компьютером (монитор, процессор, принтер цветной) цветной видеокамерой, сканером и программным обеспечением | 1 | 1 | - | - | Денскан "Ленхром" или аналогичные отечественные и имп. |  |
| 28 | Баня песочная и водяная с регулятором температуры | 800-1000 Вт | 5 | 3 | 2 | 1 | Модели ELMI, БКЛ или аналогичные |  |
| 29 | Холодильники бытовые | t в холодильной камере +4°С, в морозильной -20°С, V - 297 дм | 9 | 2 | 1 | 1 | "Стинол" "Атлант" или аналогичный |  |
| 30 | Набор одноканальных механических дозаторов | 0,5-10 мкл | 2 | 1 | 1 | - | Ленпипет, Финбио, HTL |  |
|  | переменных объемов | 5-50 мкл | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 20-200 мкл | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 100-1000 мкл | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 200-1000 мкл | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1000 -5000 мкл | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 31 | Мельница | Пробоподготовка, измельчение кормов и др. | 4 | 2 | 1 | - | ЛЗМ, Циклон Waring WCG75 или аналогичная |  |
| 32 | Гомогенизатор | Питание 220 В, реле времени, высокоскоростной ротор, возможность дезинфекции камеры для измельченного материала или сменные контейнеры для измельчения, объём 1-100 и 10-1000 мл | 3 | 2 | 1 | 1 | Политрон, Кинематика (Германия) или аналогичный, Foss или аналогичные |  |
| 33 | Электромясорубка | Пробоподготовка, измельчение проб биоматериала и пищевых продуктов | 4 | 1 | 1 | 1 | Бытовая |  |
| 34 | Блендер | 18000-22000 об/мин, контейнер до 1 л, комплекты сменных металлических (пластиковых) контейнеров | 4 | 2 | 1 | - | Waring 8010, LB20ES или аналогичный |  |
| 35 | Перемешивающее устройство | Производительность до 10 л, 40-2000 об/мин с электронной или механической регулировкой скорости | 2 | 1 | 1 | 1 | Ika, Россия или аналогичный |  |
| 36 | Воронки делительные | 25-1000 мл | 100 | 50 | 5 | - | "Химлаборприбор" или аналогичные отечественные и имп. |  |
| 37 | Прибор для перегонки растворителей | Стеклянный, на шлифах | 5 | 2 | 1 | - | "Химлаборприбор" или аналогичный |  |
| 38 | Прибор для определения нитрозаминов | Стеклянный, на шлифах | 2 | 1 | - | - | "Химлаборприбор" или аналогичный |  |
| 39 | Аквариум стеклянный | Объём 20-100 л, оборудование для подогрева, фильтрации, аэрации воды | 4 | 2 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 40 | Прибор Сокслета | Стеклянный на шлифах | 3 | 2 | - | - | "Химлаборприбор" или аналогичный |  |
| 41 | Прибор для определения мышьяка | Стеклянный на шлифах | 10 | 5 | - | - | На заказ ("Химлабор-прибор", |  |
| 42 | Прибор Зангер-Блека | Стеклянный на шлифах | 10 | 5 | - | - | "Эколан") или аналогичный |  |
| 43 | Бокс ламинарный 2 класса защиты | Рабочая зона 1850x600x720 (ширина-глубина-высота), освещение 870 Вт, объем воздуха 1910 м/ч | 2 | 1 | 1 | - | НИИ МИАСС, Ламинар-С или аналогичные импортные |  |
| 44 | Шкафы вытяжные | С подводкой воды, света, газа, стойкие к воздействию сильных кислот, температуры, рабочих мест (секций) (1200x700x2200) | 14 | 6 | 2 | 1 | Отечественного или импортного производства |  |
| 45 | Ареометры | Набор для определения плотности жидкостей (реактивы и биологические жидкости), желательно, с термометром для коррекции | 2 набора | 1 набор | 1 набор | 1 | "Лабтех" или аналогичные |  |
| 46 | Магнит | Магнит подковообразный для определения металлопримесей | 2 | 1 | 1 | - | "Лабтех", Учколлектор" или аналогичные |  |
| 47 | Термометры | Т от 0° до 60°, 0° до 100°, от 0°до 200°С, от 0° до 600°С, 350-1000°С и др. | 10 | 6 | 4 | 2 | "Лабтех" или аналогичные |  |
| 49* | Иммуноферментный анализатор (ИФА) в комплекте с промывающим устройством и вибротермостатом | Микропланшетный фотометр с длинной волны 405, 450, 492, 620 нм, совместим с компьютером, наличие программного обеспечения (компьютера и программы), фильтров. | 1 | 1 | 1 | - | ELx800G ООО "Стайлаб", "Униплан" фирма "Пикон" или аналогичные | Скрининг мико- токсинов, гормонов, антибиотиков (Наставления по применению). МОНИТОРИНГ |
| ________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 50 | Ванна ультразвуковая | С нагревом и таймером, объёмом 3-5-10 л | 3 | 2 | 1 | - | ELMI, Branson или аналогичная | Очистка посуды, пробоподготовка для ГХ/МС, ВЭЖХ МОНИТОРИНГ |
| 51 | Кондиционер | Кондиционер с климат- контролем | 4 | 2 | - | - | Без рекомендации производителя | МОНИТОРИНГ (поддержание стабильной температуры при работе ГХ/МС и др. при проведении исследований и стабильности измерений |
| 52 | Секундомер или (таймер) | Для учета времени | 3 | 2 | 1 | 1 | Без рекомендации производителя | Пробоподготовка |
| 53 | Сита лабораторные | Набор | 2 | 1 | 1 | - | "Лабтех" или аналогичный набор отечеств и имп. | Пробоподготовка |
| 54 | Анализатор влажности | Инфракрасный, диапазон измерения влажности 0-100%, дискретность - 1 мг, масса пробы до 30 г | 2 | 1 | 1 | - | "Sartorius" МА-30, АБ-30 или аналогичный | Определение влажности |
| 55 | Анализатор жира | Основан на принципе метода Сокслета | 2 | 1 | 1 | - | Gerhardt, Foss Теcator или аналогичные | Определение жира арбитражным методом (8-40 проб одновременно) |
| 56 | Анализатор азота | Основан на принципе метода Къельдаля | 2 | 1 | 1 | - | Gerhardt, Foss Теcator или аналогичные | Определение протеина арбитражным методом (8-40 проб одновременно) |
| 57 | Набор для ВЭТСХ | Трафарет, установочный столик, ФЭН, камера для опрыскивания, опрыскиватель, нагревательное устройство, микрошприцы (10 мкл), микропипетки и др. | 5 | 2 | 1 | - | "Сорбфил", Сорбфил", "Ленхром" или аналогичный | ВЭТСХ (пестициды, микотоксины) скрининг |
| 58 | Анализатор аминокислот | С устройством автоматического ввода проб и наборами хим. реактивов, возможен принцип ВЭЖХ (с авто-самплером) или капиллярного электрофореза | 1 | 1 | - | - | Agilent 1200, а также производства Waters, Finnigan, Knauer, "Капель" Люмекс или аналогичные отечественные и имп. | Определение амиинокислот в кормах и биоматериале |
| 59 | Видеоденситометр | С наличием цветной видеокамеры, устройства для сканирования, компьютера, монитора, цветного принтера и рабочих программ | 1 | 1 | 1 | - | "Сорбфил", Денскан "Ленхром" или аналогичный имп. | ВЭТСХ (пестициды, микотоксины) скрининг |
| 60 | Морозильная камера | Бытовая морозильная камера | 2 | 1 | 1 | - | "Стинол", "Атлант" или аналогичная | Пробоподготовка для ВЭТСХ, ВЭЖХ, ГХ, ГХ/МС и др. |
| 61 | Микрошприцы хроматографические | На объем микролитров: |  |  |  | - | ILS, Hamilton или аналогичные | ВЭЖХ, ГХ, ГХ/МС |
|  |  | - 10 | 50 | 10 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 20 | 20 | 10 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 250 | 20 | 10 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 500 | 20 | 10 | 1 |  |  |  |
| 62 | Термоблок | С 30 и более гнездами для фторопластовых цилиндров вместимостью 20 | 2 | 1 | 1 | - | Экрос мод.4020 или аналогичн. | Пробоподготовка |
| 63 | Жидкостной хромато- массспектрометр | Жидкостной хроматограф с массс-пектрометрическим детектором (тандемный, тройной квадруполь или гибридный: тройной квадрупольионная ловушка), с наличием функции МС/МС | 1 | - | - | - | Жидкостной хроматограф Agilent Technologies, Waters, Thermo Scientific) или другой аналогичный (импорт), совместимый с детекторами и измерительными программами Waters-Qattro Premier, Thermo Scientific-TSO Qantum, ABI (Applied Biosistems) -. Возможно использование других конфигураций с хар-ми, не хуже, чем у перечисленных | Определение лекарственных препаратов, пестицидов, микотоксинов, скрининг и подтверждение. Указанное оборудование необходимо для исследований остатков по международным требованиям. |
|  | Инфракрасный стерилизатор микробиологических петель | Инфракрасный стерилизатор микробиологических петель, с комплектом петель | 2 | 1 | 1 | - | Bacteria-Safe или аналогичный | Микологические исследования, биотестирование |
|  | Оборудование для радиологических исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Спектрометрический комплекс | В комплекте с блоками детектирования в защите: - сцинтилляционный гамма-детектор - сцинтилляционный бета-детектор - сцинтилляционный альфа-детектор* | 1 | 1 | - | - | СК "Прогресс", УСК "Гамма Плюс", СКС-99 "Спутник", РСУ-01 "Сигнал - М", СК "Мульти-рад", НПП "Доза", НТЦ "Экспетр-центр", НТЦ "Амплитуда" | Спектрометрические измерения проб объектов ветнадзора, пищевых продуктов и продовольственного сырья на соответствие требованиям нормативных документов (СанПиН 2.3.2 1078-01, КУ-94). *Комплектация спектрометра альфа-радиометром необходима только в случае проведения исследований на суммарную альфа-активность проб пресной природной воды хозяйственно-питьевого значения с целью оценки радиационной безопасности (СанПиН 2.1.4.559-96) |
| 2 | Гамма-спектрометр полупроводниковый стационарный | В комплекте с полупроводниковым детектором из ОЧ Ge с эффективностью 20-40% в защите | 1 | - | - | - | "Прогресс-Гамма (ППД)", УСК "Гамма Плюс" (полупровод- никовый). НПП "Доза", НТЦ "Эксперт-центр", НТЦ "Амплитуда". | Исследование проб со сложным или не известным р/н составом, опр. содержания гамма-излучающих радионуклидов в объектах внешней среды в случаях "свежих" выпадениях. Комплектуются ветер. радиологические лаборат. и радиологич. отделы межобл.ветлабор. РФ, на территории которых имеются радиац. опасные объекты. |
| 3 | Альфа-спектрометр по-луироводниковый | В комплекте с встроенной вакуумной системой и кремниевым полупроводниковым детектором площадью 400 кв.мм | 1 | - | - | - | "Прогресс- альфа", УСК "Гамма Плюс альфа". НПП "Доза", НТЦ "Эксперт-центр", НТЦ "Амплитуда". | Определение содержания альфа-излучателей в счетных образцах, полученных из проб внешней среды электролитическим осаждением или другими радиохимическими способами. Комплектуются ветеринарные радиологические лаборатории и радиологические отделы межобластных ветлабораторий РФ, на территории которых имеются радиационно- опасные объекты. |
| 4 | Гамма-спектрометр | В комплекте со сцинтилляционным блоком детектирования с кристаллом Csl (Тl) или Nal(Tl)4550 в защите: - лабораторный вариант |  |  |  |  | "Спутник-гамма", РСУ-01 "Сигнал-М", СКС-99 "Спутник". НТЦ "Доза", НТЦ "Эксперт-центр", НТЦ "Амплитуда". | Радиационный контроль объектов ветнадзора, пищевых продуктов и продовольственного сырья, радиационный контроль на продовольственных рынках, |
|  |  | (при необходимости возможна доукомплектация | 1 |  | 1 | 1 |  | мясокомбинатах, холодильниках и прижизненный |
|  |  | сцинтилляционным бета - детектором) - рыночный вариант (со |  | 1 | 1 |  |  | радиационный контроль сельскохозяйственных животных в процессе |
|  |  | столом) - переносной вариант с коллиматором |  | 1 | 1 |  |  | их откорма, а также перед забоем как непосредственно в хозяйствах, так и при приёмке на мясокомбинатах. |
| 5 | Альфа -, бета-радиометр | В комплекте с полупроводниковым кремниевым детектором площадью 450 кв.мм | 1 | - | - | - | УМФ-2000. НПП "Доза". | Радиометрические измерения препаратов Y-90, Cs-137, Pb-210, I-131, Се-144, выделенных методом радиохимического анализа из проб объектов ветнадзора, измерение зольных остатков проб’ объектов ветнадзора на суммарную бета-активность. Измерение суммарной бета- и суммарной альфа-активности препаратов, полученных из проб пресной природной воды хозяйственно-’ питьевого значения с целью оценки её радиационной безопасности (Сан ПиН 2.1.4.559-96). |
| 6 | Носимые дозиметрические приборы | Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения от 0,1 мкЗв/ч Измерение эквивалентной дозы гамма-излучения от 1,0 мкЗв. | 3 | 2 | 2 | 1 | ДКГ-07 Д "Дрозд", ДКГ-03 "Грач", ДКГ-02У "Арбитр-М", ДРГ-01 Т1, ДКГ-01 "Гарант", ДКГ-РМ-1203 М. НПП "Доза", НТЦ "Экспертцентр", НТЦ "Амплитуда". | Измерение гамма-фона местности при отборе проб, проверка однородности партии при отборе проб. |
| 7 | Дозиметр | С устройством определения географических координат | 1 | - | - | - | ДКГ-01 "Сталкер". НТЦ "Экспертцентр". | Локальный мониторинг мощности дозы гамма-излучений, составление карт радиоактивного загрязнения территорий с целью оценки радиац. обст. |
| 8 | Носимые радиометры- дозиметры | Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения от 0,1 мкЗв/ч. Измерение эквивалентной дозы гамма-излучения от 1,0 мкЗв. Измерение плотности потока бета- частиц от 10 минсм. Измерение плотности потока альфа-частиц от 0,1 минсм. | 2 | 1 | 1 | - | ДРПБ-03, ДКС- 96 (в комплекте с -, -, -детекторами), МКС-10 Д, МКС-05 "Терра", ДРГБ-04, МКС-АТ 6130, МКС - AT 6130 А. НПП "Доза", НТЦ "Экспертцентр", НТЦ "Амплитуда". | Измерение уровня гамма-фона на местности, плотности потоков альфа- и бета-излучений. |
| 9 | Передвижная радиологическая лаборатория (ПРЛ) | Спецавтомобиль на базе Фольксваген, Форд, УАЗ, "Газель" (микроавтобус), "Нива" в комплекте со сцинтилляционным гамма -спектрометром (типа РСУ-01 "Сигнал - М", "Спутник - Гамма"), дозиметром ДКГ - 01 "Сталкер", дозиметром - радиометром ДРПБ - 03, весами и автономным источником питания. | 1 | - | - | - | НПП "Доза", НТЦ "Экспертцентр". |  |
| 10 | Приборы ГО ЧС |  | 3 | 2 | 1 | - | ДП-5, |  |
|  |  |  | 4 | 2 | 2 |  | ИД-1, ИД-11, |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | ИМД-12. |  |
| 11 | Шкафы вытяжные | С подводкой воды, света, газа, стойкие к воздействию сильных кислот, щелочей, температуры. Размер рабочего места (секции) 1200x800x2200 мм. | 4 | - | - |  | Без рекомендации производителя | Первичная обработка - 2 шкафа на 2 рабочих места каждый. Радиохимические исследования - 2 шкафа на 2 рабочих места каждый. |
| 12 | Печь муфельная | С терморегулировкой Т +1100°С, рабочая камера с керамической облицовкой размером не менее 180x270x130 или 200x300x180 мм | 4 | 1 | - | - | Марки СНОЛ 6/10 или аналогичная по параметрам |  |
| 13 | Сушильный шкаф | Т 350°С, точность 0,1°С, объём 160 л, цифровой, камера из нержавейки | 1 | 1 | - | - | Сушильный шкаф марки СНОЛ или другие, аналогичные по характеристикам |  |
| 14 | Весы | - лабораторные электронные, предел | 1 | 1 | 1 |  | "Sartorius" серии АС, LC, BP; "Ohaus"; | Взвешивание: нативных проб, |
|  |  | взвешивания 6,0 кг, точность до 0,1 г | 1 | 1 | 1 | 1 |  | отбираемых в контрольных пунктах, зольных |
|  |  | - лабораторные электронные, предел взвешивания до 800 г, точность до 0,01 г | 1 |  |  |  | "Kern-Ew"; "Теcator"; ВЛКТ или другие аналоги. | остатков после озоления, зольных препаратов на суммарную бета-активность, навесок |
|  |  | - лабораторные электронные, предел взвешивания 110-120 г, точность до 0,001 г | 1 |  |  |  |  | золы для радиохимического исследования, радионуклидных препаратов, |
|  |  | - лабораторные электронные, предел взвешивания 100-120 г, точность до 0,01 г | 1 |  |  |  |  | выделенных в ходе радиохимического анализа, нативных и зольных образцов для спектрометрического |
|  |  | - электронные аналитические, предел взвешивания 110-120 г, точность до 0,0001 г |  |  |  |  |  | исследования. |
| 15 | Центрифуга | 5000-8000 об/мин. | 1 | - | - | - | "ОПН-8" или аналогичные по параметрам. |  |
| 16 | Холодильники бытовые | температура в холодильной камере +4°С, в морозильной камере -20°С, V = 297 дм | 2 | 1 | 1 | - | "Стинол", "Атлант" | Хранение проб. |
| 17 | Дистиллятор | Производительность - 10 л или 25 л | 1 | - | - | - | ДЭ-10, РЭ-25, ДЭ-25 или другие с аналогичными параметрами. |  |
| 18 | Электромельница |  | 2 | 1 | 1 | - | ЛЗМ, Циклон, Waring WCG75 или их аналоги | Пробоподготовка, измельчение кормов, смолы и др. |
| 19 | Электромясорубка |  | 2 | 1 | 1 | - | Без рекомендации производителя | Пробоподготовка. |
| 20 | Ртутный термометр | На 500°С | 4 | 2 | 2 | - | Без рекомендации производителя | Контроль температуры в муфельных печах. |
| 21 | Набор химической посуды: |  |  | - | - | - | Стекло Simax (Чехия, Германия) |  |
|  | - стаканы стеклянные химико-лабораторные термостойкие | а) Высокие с носиком, градуированные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=50 см; | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | V=100 см; | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | V=250 см; | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | V = 400 см; | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | V = 600 см; | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | V = 1000 см | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | б) Низкие с носиком, градуированные V = 400 см | 50 |  |  |  |  |  |
|  | - колба мерная со стеклянной пробкой | a) V = 100 см; | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | б) V = 200 см; | 10 |  |  |  |  |  |
|  | - бюретка для титрования | V = 50 см | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - пробирка центрифужная коническая с делениями | V = 10 см | 30 |  |  |  |  |  |
|  | - цилиндры мерные лабораторные с |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | носиком | a) V=50 см; | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | б) V = 100 см; | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | в) V - 500 см |  |  |  |  |  |  |
|  | - чашки биологические (Петри), стеклянные | V = 100 см | 50 |  |  |  |  |  |
|  | - эксикатор без крана | a) V = 500 см; | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6) V = 1000 см | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | a) V = 500 см; | 20 |  |  |  |  |  |
|  | - колба коническая с широким горлом градуированная, | б) V = 1000 см; | 10 |  |  |  |  |  |
|  | термостойкая | b) V = 2000 см | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | а) В-100-150 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | - воронка лабораторная | б) В-75-110 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | стеклянная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V = 500 см | 10 |  |  |  |  |  |
|  | - воронка делительная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цилиндрическая, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклянная |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Воронка Бюхнера фарфоровая | V = 200 см | 10 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 23 | Мензурка стеклянная | a) V = 250 см; | 10 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
|  |  | б) V = 500 см; | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) V = 1000 см | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Пипетка градуированная | a) V = 1 см; | 20 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
|  |  | б) V = 2 см; | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | в) V = 5 см | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | г) V = 10 см; | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | д) V = 25 см | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Ионообменная колонка или бюретка | V = 25 см | 6 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 26 | Чашка выпарительная фарфоровая | a) V = 20 см; | 50 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
|  |  | б) V = 50 см; | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | в) V = 100 см | 50 |  |  |  |  |  |
| 27 | Холодильник шариковый без шлифов | Тип ХШ: длина 400 мм, 8 шариков | 2 |  |  |  | Без рекомендации производителя | Для перегонки аммиака. |
| 28 | Тигли низкие фарфоровые | a) V = 5 см; | 50 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
|  |  | б) V = 10 см; | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) V = 25 см | 30 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ступка фарфоровая с пестом | Диаметр: |  | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
|  |  | 100 мм; | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 140 мм | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | Кастрюля с ручкой фарфоровая | а) V = 250 см; | 50 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
|  |  | б) V = 500 см | 50 |  |  |  |  |  |
| 31 | Сейф металлический |  | 2 | 1 | 1 | 1 | Без рекомендации производителя | Для хранения образцовых (контр) радиоактивных источников, растворов радиоактивных веществ. |
| 32 | Сосуды Маринелли | V = 1 литр | 10 | 10 | 5 |  | Без рекомендации |  |
|  |  | V = 0,5 литра | 5 | 5 | 5 | 5 | производителя |  |
| 33 | Кювета для бета-спектрометра |  | 10 | 10* | - | - | Без рекомендации производителя | * - в случае наличия бета-тракта. |
| 34 | Кювета для радио-метра УМФ-2000 |  | 80 | - | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 35 | Секундомер |  | 1 | - | - | - | Без рекомендации производителя | Радиохимические исследования на свинец-210. |
| 36 | Бюксы медицинские | V = 5 литров | 2 | - | - | - | Без рекомендации производителя | Для первичной обработки проб. |
| 37 | Электроплита* | 2-камфорочная | 3 | - | - | - | Без рекомендации производителя | Для первичной обработки проб и радиохимического анализа. (* - при отсутствии газового снабжения). |
| 38 | Стеклянный дрот (палочки) |  | 100 | - | - | - | Без рекомендации производителя | Для радиохимических исследований |

1 - для крупных зональных (межрайонных) ветеринарных лабораторий и штатной численности отдела не менее 5 человек; 2 - для арбитражных лабораторий; 3 - количество кондиционеров устанавливают в соответствии с количеством помещений, в которых необходимо поддерживать требуемые температуру и влажность.

| Оборудование для отбора и первичной подготовки проб пищевой продукции |
| --- |
| N | Наименование приборов и оборудования | Основные (минимальные) технические требования к приборам и оборудованию | Минимальное количество приборов и оборудования для оснащения ветлабораторий (шт.) | Рекомендуемые типы, производители | Примечания. Нормативная документация |
|  |  | (контролируемые параметры) | межоблас- тных, субъек- тов РФ | зональных, межрайонных, районных | диагно- стических кабинетов | ветеринарно- санитарной экспертизы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Холодильник бытовой двухкамерный | Температура в холодильной камере 0°С+5°С, в морозильной камере -18°С | 3 | 3 | - | 3 | "Аристон" "Атлант" |  |
| 2 | Морозильный ларь Standart Бирюса | -18С/-25С, 220/50 В/Гц, 920*820*620 -18С, 150 Вт, 875*945*640 | 1 | 1 | - | 1 | "Frostor" "Бирюса" |  |
| 3 | БАВ-ПЦРБАВ-ПЦР-Ламинар-С ПЦР-бокс | Рабочая зона 1850*600*720, 870 Вт, 1910 м/ч | 1 | 1 | - | - | БАВ-ПЦРБАВ- ПЦР-Ламинар-С (Россия) |  |
| 4 | Подставка БАВ-ПЦРБАВ-ПЦР-Ламинар-С | Высота 650 мм | 1 | 1 | - | - | LS-T-650 |  |
| 5 | Пила возвратно- поступательная | 50/60Hz. 230 V/3.5A. скорость лезвия 8000 ударов/мин | 1 | 1 | - | 1 | Wellsaw 404 |  |
| 6 | Пила ленточная | Пильное полотно 0,6*20*2640 Рабочий стол 750*650 Габариты 750*830*1700 380 В, трехфазный | 1 | 1 | - | 1 | ПМ-ФПЛ-351 |  |
| 7 | Термометр биметаллический игольчатый | Диапазон измерения -40С+70С-2,5,1 | 1 | 1 | - | 1 | ТБИ-40-250 |  |
| 8 | Весы лабораторные | Электронные 0,02 кг-5 кг (погрешность 1 г) | 2 | 2 | - | 1 | CAS AD |  |
|  | Дополнительное оборудование |
| 1 | Моечная машина для лабораторной посуды |  | 3 | 1 | - | - | G 7883 (Miele) или др. |  |
| 2 | Сушильный шкаф (шкаф сухожаровой) |  | 2 | - | - | - | ТС-80М-2 ТС-160; Россия "Binder" (Германия) или др. |  |
| 3 | Бактерицидный облучатель - рециркулятор для обработки воздуха в помещениях в присутствии людей |  | 10 | 2 | - | - | Без рекомендации производителя |  |
| 4 | Изолятор для содержания птицы и мелких животных при пониженном или повышенном давлении |  | 4 | - | - | - | Производство России или др. |  |
| 5 | Печь трупосжигательная |  | 1 | 1 | - | - | Производство Россия или др. |  |
| 6 | Компьютер | Р IV в комплекте с CD, клавиатурой, мышью, монитором, принтером, программным обеспечением | 10 | 2 | 1 | 1 | Без рекомендации производителя |  |
| 7 | Бидистиллятор | Производительность не менее - 3 л/ч, питание от сети переменного тока -220/380 В | 2 | 1 | - | - | "Водолей", БС или др. |  |
| 8 | Дистиллятор | Производительность - 10 л/ч, питание от сети переменного тока - 220 В | 3 | 1 | 1 | 1 | ДЭ-10 или аналогичный отечественный или импортный |  |
| 9 | Облучатель бактерицидный потолочный |  | 10-20 | - | - | - | ОБП-300 или др. |  |
| 10 | Биксы металлические для автоклавирования | V - 5 л | 10 | - | - | - | Отечественного или импортного производства |  |
| 11 | Стерилизатор паровой | Для стерилизации паром под давлением 740x570x1070 мм | 3 | 2 | - | - | ВК-75-01 MLS 3781L или др. | Стерилизатор паровой |

1 - количество в зависимости от объема и количества помещений и мощности рециркулятора

2 - количество компьютеров не менее 1 на отдел

3 - в зависимости от производительности и объема необходимого количества бидистиллированной воды

4 - в зависимости от производительности и объема необходимого количества дистиллированной воды

5 - в зависимости от объема и количества помещений и мощности лампы

6 - не менее 2 на отдел

7 - один автоклав закрепляется для исследований кожсырья на сибирскую язву

|  | Кабинеты для работы специалистов с документацией* |
| --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер | РIV в комплекте с CD, клавиатурой, мышью, монитором, принтером, программным обеспечением | 1* | 1 | 1 | 1 | Без рекомендации производителя | * количество комплектов в зависимости от количества отделов и рабочих мест |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

рассылка