| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| --- |
| СВОД ПРАВИЛ |  | СП ХХХ. 1325800.2020 |

Приюты для животных.

Правила проектирования

Издание официальное

Проект

первой редакции

Москва 2020

Предисловие

Сведения о своде правил

1	 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений» (АО «ЦНИИПромзданий»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».

3 ПОДГОТОВЛЕН Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 			 2020 г. №

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет.

© Минстрой России, 2020

Настоящий свод правил на может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

Содержание

Введение

1.Область применения

2.Нормативные ссылки

3.Термины и определения

4.Общие положения

5.Требования к размещению и планировочной организации земельных участков

6.Требования к объемно-планировочным решениям и функциональным группам помещений зданий и сооружений

7.  Требования безопасности

8. Требования к внутренней среде и инженерному обеспечению

9.  Охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования

Приложение А Классификация приютов для животных

Приложение Б Функциональное зонирование земельного участка приюта для животных

Приложение В Варианты компоновки  вольерных модулей

Приложение Г. Классификация элементов  комплексного благоустройства территории

Приложение Д Приемы комплексного благоустройства для функциональных зон приюта

Библиография

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1].  Кроме того, применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение  Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»[2] и сводов правил системы противопожарной защиты.

Требования настоящего свода правил разработаны с учетом отечественного и международного  опыта проектирования и строительства приютов для животных, изменений в законодательстве Российской Федерации и в системе других документов в области стандартизации, направлены на социализацию приютов для животных, повышение уровня их комфорта и безопасности, более полного соответствия проектируемых объектов их функциональному назначению, повышение качества их проектирования.

Настоящий свод правил разработан в целях реализации пункта 7 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3].

Настоящий свод правил разработан авторским коллективом АО «ЦНИИпромзданий» ( канд. архит. Д.К. Лейкина, архитектор Ю.В. Моторина), ФГБУ «ЦНИИП Минстроя» (канд.техн.наук В.А.Гутников), ООО НТЦ «Ферммаш (канд.техн. наук П.Н.Виноградов), при участии Фонда ДОМ РФ, ООО КБ «Стрелка».

СВОД ПРАВИЛ

Приюты для животных. Правила проектирования

Animal shelters. Rules for design.

Дата введения – ХХХХ–ХХ–ХХ

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих приютов для животных, которые рассматриваются  как  комплексные кинолого-социальные и ветеринарные объекты, и устанавливает требования к их размещению, планировочной организации земельных участков, объемно-планировочным решениям, функциональным группам помещений, защищенности, инженерному оборудованию и внутренней среде зданий и сооружений. Указанные требования конкретизируются и дополняются в региональных (местных)  нормативах  градостроительного проектирования.

1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование приютов для непродуктивных животных (далее приюты), предназначенные для содержания (передержки) безнадзорных собак и кошек.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

# ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

# ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

# ГОСТ Р 55634-2013 Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам ветеринарной деятельности (с Поправкой)

ГОСТ Р 54955-2012 «Услуги для непродуктивных животных. Термины и определения»

# СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)

# СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)

# СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

# СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

# СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)

# СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

# СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий) (с изменением № 1)

СП 19.13330.2019 Сельскохозяйственные  предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных  предприятий)

# СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий (с Изменением N 1)

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменением № 1)

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изменением № 1)

# СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (с изменениями № 1, № 2)

# СП 89.13330.2016 « СНиП II-35-76 Котельные установки»

СП106.13330.2012. «СНиП 2.1003-84 Животноводческие, птицеводческие т звероводческие здания и помещения». (с Изменением N1)

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (с изменением № 1)

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменением № 1, № 2, № 3, № 4)

# СП124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети»

# СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения (с изменением № 1)

СП 139.13330.2012 Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования (с изменением № 1)

СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных  групп населения  (с изменением № 1)

СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования(с изменением № 1)

# СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

# СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

# СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий территорий (с Изменением N1)

# СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий (с Изменением N1)

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. безнадзорные животные: Животные, оставшиеся без попечения людей и не имеющие непосредственного надзора со стороны собственника (владельца), находящиеся на улице или в иных общественных местах без сопровождающего лица, и животные, не имеющие признаков собственности

3.2 ветеринарный объект (здесь): Зона ветеринарной помощи со зданиями и постройками ветеринарного назначения (ветеринарные клиники, аптеки, изоляторы и др.) в составе зданий и сооружений приютов для животных

3.3 волье́р (здесь): Огороженная площадка с навесом, сблокированная со зданием, строением, или отдельно расположенная, служащая  для защиты животных от непогоды (дождя, снега, ветра, высоких и низких температур воздуха и т.д.)

3.4 выгульная площадка (здесь): Огороженная территория с твердым или грунтовым покрытием, частично с газонным покрытием, для временного нахождения животных на открытом воздухе вне мест их постоянного содержания в присутствии работника приюта или волонтера в целях удовлетворения их физиологических потребностей

  - 3.5 зоогостиница (здесь): Комплексное кинолого-социальное и ветеринарное учреждение для содержания непродуктивных животных, специально приспособленное и оборудованное для временной передержки собак и кошек

  - 3.6 изолятор (блок изолятора): Специально отведенное изолированное помещение  для содержания больного или подозреваемого в заболевании животного.

  - 3.7

карантин: Cистема временных организационных, режимно-ограничительных, административно-хозяйственных, санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционной болезни, обеспечение локализации эпизоотического очага и последующую его ликвидацию

  - ГОСТ Р 22.0.04-95

3.8 карантинное помещение (блок карантина): Cпециально отведенное изолированное помещение для содержания в течение карантинного периода животного, поступившего в зону ветеринарной помощи .

3.9 карантинирование: Содержание животных в специальных помещениях на время проведения соответствующих обследований, диагностических исследований и (или) лечебно-профилактических ветеринарных обработок.

3.10. комплексное кинолого-социальное и ветеринарное благополучие:Условия содержания животных, при которых при поступлении животного в приют обеспечивается предотвращение болезней животных путем  их единовременного ветеринарного обслуживания и недопущения дальнейшего  возникновения и (или) распространения болезней животных и в дальнейшем создание социально ориентированного их нахождения в приюте

3.11

место содержания животного: Здание, сооружение, помещение или территория, где животное содержится большую часть времени в течение суток

[3]

3.12

непродуктивное животное: Животное, не используемое целенаправленно для получения продукции животноводства. [ГОСТ Р 54955-2012]

3.13 приют для животных (здесь): Специально оборудованная,   территория со зданиями и сооружениями , созданная в целях осуществления деятельности в части оперативной помощи и заботы о собаках и кошках, включая: кратковременную ветеринарную помощь и комплексное кинолого-социальное содержание и передержку  бездомных, потерянных или брошенных животных, в случае не нахождения старого или нового хозяина; поиск по воссоединению потерянного животного с его прежним хозяином или  нового места обитания

3.14 продуктивные животные: Сельскохозяйственные животные, млекопитающие, птицы, рыбы,   пчелы и пр., предназначенные для получения продуктов питания

3.15 содержание животных в приюте: Искусственно созданные, социально ориентированные, обеспечивающие соблюдение ветеринарных и санитарных норм и правил, учитывающих  биологические особенности, условия жизни собак и кошек, исключающие  возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест их нахождения, и в которых жизнеобеспечение животных зависит от человека

3.16 санитарно-защитная зона (СЗЗ) (здесь): Специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает нормируемые гигиенические характеристики шумового воздействия на прилегающие территории и служащая защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

3.17 стационар: Помещения зоны ветеринарной помощи для  индивидуального временного пребывания животного с целью оказания лечебной помощи продолжительностью более одних суток.

.4 Общие положения

4.1 Приюты являются многофункциональными объектами, обеспечивающим защиту животных и безопасность населения за счет создания  социально ориентированной  среды содержания (передержки) непродуктивных животных: собак и кошек на основе  требований [1], [2], [3].

Градостроительные, архитектурно-планировочные и инженерно-технические требования, обеспечивающие безопасную среду для обслуживающего персонала и ответственного обращения с животными на территории приютов  должны соответствовать требованиям  СП 18.13330, СП19.13330, СП 42.13330, СП 59.13330, СП 118.13330, СП82.13330 [3], [7].

4.2 Размещение новых и реконструкция существующих приютов на территории Российской Федерации должно осуществляться с учетом функционального зонирования территории, имеющегося в  документах  территориального планирования [4, глава 3]. Отвод участка под строительство приютов  следует  выбирать при обязательном участии органов надзора в области ветеринарии и государственного санитарного надзора. При отводе участка следует учитывать направление господствующих ветров, рельеф местности, уровень стояния грунтовых вод, наличие подъездных путей, возможность обеспечения водой питьевого качества, условия спуска сточных вод, возможность организации санитарно-защитной зоны.

4.3 Приюты  следует проектировать как функционально-планировочные элементы производственных зон городских и сельских поселений Российской Федерации в соответствии с [4,глава 4] и СП 42.13330, а также исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения занятости населения [4].

4.4 Приюты следует размещать на земельных участках,  производственных зон городских и сельских поселений:

- на вновь отведенных земельных участках производственных зон городских и сельских поселений;

-  на землях ранее существующих  производственных зон городских и сельских поселений, в отношении которых проводится реконструкция.

Приюты, в случае их обособленного размещения не в составе производственных зон, следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства в соответствии с  СП 19.13330.

При отсутствии таких земель, при соответствующем обосновании, могут использоваться участки на землях сельскохозяйственного назначения в соответствии с [5].

При выборе участка для размещения приюта,  следует учитывать региональные (местные) нормы градостроительного проектирования.

4.5  Проектирование приютов следует выполнять  на основе единой функционально-планировочной организации территории, с учетом перспективы развития близлежащих городских и сельских поселений, рационального использования природных ресурсов и охраной окружающей среды в соответствии с требованиями СП18.13330, СП19.13330, СП 42.13330, [4],[7]:

4.6 При проектировании приютов следует активно использовать в планировочной структуре  природные факторы (рельеф местности, направления господствующих ветров и т. д.).

Земельный участок приюта следует располагать с наветренной стороны (ветров преобладающих направлений) по отношению к предприятиям и сооружениям, выделяющим вредные вещества в атмосферу и с подветренной стороны к жилой и общественной застройке.

Здания и сооружения приютов следует размещать на возвышенных и сухих территориях с низким уровнем грунтовых вод.

4.7 Размещение приютов на землях государственного лесного фонда, в лесопарковых и природных территориях, в больших городских парках   допускается в случае их  проектирования с использованием  автономных замкнутых экологически чистых инженерных систем, а также  с учетом требований [7].

4.8 Здания и сооружения на территории приюта  следует размещать  компактно, исходя из общего архитектурно-планировочной организации и функционально-технологического зонирования, учета возможного отрицательного шумового воздействия на окружающую среду, образования отходов продуктов жизнедеятельности при  содержании  животных,  создания нормативных санитарно-гигиенических условий в местах приложения труда  обслуживающего персонала.

4.9  Приюты следует размещать на расстоянии санитарно-защитной зоны, размером 150м, от жилых и общественных территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и [7].  Санитарно-защитная зона, обеспечивающая    защиту от шума прилегающей жилой и общественной застройки, рассчитывается  в соответствии с  СП 51.13330.

Зооветеринарные разрывы от ветеринарных объектов (общехозяйтвенные ветеринарные лечебницы, карантинные помещения, и пр.) до приютов следует принимать 300м, до ветеринарно-санитарных утилизационных заводов - 1000 м в соответствии с  таблицей 1 [8].

4.10 Размещение приютов в прибрежных зонах водоемов не допускается  в соответствии с [7].

4.11 В случае, когда в приютах предусматривается использование труда маломобильных групп населения, следует соблюдать требования  СП 59.13330, СП 136.13330, СП 139.13330, СП 140.13330.

4.12 Приюты для животных в зависимости от источников их финансирования в период строительства и эксплуатации подразделяются на:

- государственные, муниципальные и частные.

Приюты для животных могут быть смешанного содержания, в случае содержания в приютах собак и кошек, или специализированные, для определенного вида животных (собаки или кошки).

Приюты для животных, в зависимости от источников финансирования, градостроительных условий могут быть различной мощности. Рекомендуется в одном приюте размещать не более  500 животных. В случае превышения указанного числа животных следует разделять территорию приюта на планировочные зоны с санитарными разрывами. Численность (мощность) приютов устанавливается заданием на проектирование

По строительным характеристикам зданий и сооружений приюты могут состоять из капитальных зданий (в соответствии с п..10 статьи 1 [5]), временных  (в  соответствии с п..10.2 статьи 1[5] ),  в т.ч. из  сборно-разборных конструкций и пр.

Классификация приютов приведена в Приложении А

4.13 Животных в приюте  следует содержать  в индивидуальных или в групповых вольерах и клетках в зависимости от социализации животных и их индивидуальной совместимости. Собак и кошек, в случае их размещения  в одном приюте, следует содержать раздельно.

4.14 Не допускается размещение приютов  в жилых, (в т.ч. нежилых помещениях, в полуподвальных и подвальных помещениях),  общественных, административных и производственных зданиях  в соответствии с [7].

4.15 Проектирование   приюта для животных  следует выполнять с учетом требований по энергосбережению согласно [6] и по охране окружающей среды СП 42.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200,   [7]

5  Требования размещению и  планировочной организации земельных участков

5.1 Земельный участок приюта  следует размещать вблизи магистральных городских дорог и магистральных улиц общегородского назначения в соответствии с  СП42.13330 с возможностью его  приближения к остановкам общественного транспорта  для  удобного  обслуживания населения. В случае включения в состав приюта ветеринарных объектов, номенклатура которых приведена в [7], таблица 3, следует выдерживать зооветеринарный разрыв не менее 300м [8].

# На магистральных городских дорогах и магистральных улицах общегородского назначения  приюты  следует размещать не ближе:

а) 200 м - от магистральных городских дорог;

100 м - от магистральных улиц общегородского значения;

50 м - от  улиц и дорог местного значения производственных зон;

б)  от железной дороги - 200 м.

5.2. При выборе земельного участка под строительство приюта, общую площадь участка и число мест для животных в приюте определяется заданием на проектирование.

5.3 Земельный участок приюта  следует разделять на функциональные зоны:

-Административно-общественная зона (здания, имеющие в своем составе административные (для обслуживающего персонала) и   общественные помещения (для посетителей), парковки служебные и для посетителей) ;

-Производственная (зона содержания  животных, Зона выгульных площадок и  зона ветеринарной помощи);

-Техническая зона (помещения складов, хозяйственный двор и площадка для сбора отходов);

Каждая функциональная зона включает функциональные подзоны, в которых размещаются здания, сооружения, открытые площадки.

Дополнительно приюты для животных могут содержать следующие функциональные зоны:

- Зона зоогостиницы;

- Зона ветеринарной клиники (ветеринарного пункта);

- Зона дополнительных прогулочных и игровых площадок для животных с местами для посетителей.

Функциональное зонирование земельного участка приюта приведено в Приложении Б.

5.4 На территории  приюта должны быть  обеспечены безопасные маршруты движения посетителей, с учетом обязательного их сопровождения сотрудниками приюта в зоне содержания животных, и самостоятельно – волонтеров. Следует предусматривать разделение пешеходного и транспортного движения  в соответствии с СП 42.13330.

Территория приютов должна иметь внутренние проезды (с твердым покрытием) с выходами к магистральным улицам  и должна быть обнесена сплошным не просматриваемым забором высотой 2,5 м с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 м.

5.5 На территории приютов следует обеспечивать возможность для размещения специальной техники городских служб (аварийно-спасательных, пожарных и др.), доставляющих личный состав и обслуживающий персонал для участия в процессе локализации, ликвидации пожара и спасания людей и животных в соответствии с [2].

Вместимость парковок для транспортных средств экстренных служб следует принимать по заданию на проектирование.

Парковочные места для посетителей и работающих следует рассчитывать согласно СП 42.13330 (или региональных /местных нормативов градостроительного проектирования).

Число мест для инвалидов на открытых стоянках автомобилей для обслуживающего персонала и посетителей приюта, их параметры и размещение относительно зданий и сооружений следует  принимать  согласно СП 59.13330. и СП 113.13330.

5.6. Санитарное расстояние между административно-общественной зоной и производственной должно быть не менее 50 м. В зоне  содержания животных участки выгульных площадок и ветеринарной помощи  следует  разгораживать отдельными ограждениями.

В административно-общественной зоне  допускается размещение уличного технического оборудования,  связанного с продажей продуктов питания, которое следует согласовывать с органами санитарного надзора.

5.7 Ориентацию вольеров в  зоне содержания животных в целях лучшей инсоляции рекомендуется выполнять меридиональной (продольной осью с севера на юг).

В зависимости от местных условий (преобладающего направления зимних ветров, рельефа местности и др.) допускается отклонение от рекомендуемой ориентации в местах, расположенных севернее широты 50 ° , в пределах до 30° .

В местах, расположенных к югу от широты 50° , в зависимости от местных условий (жаркое сухое лето, направление ветров и др.) допускается широтная ориентация (продольной осью с востока на запад).

5.8 Противопожарные разрывы между  зданиями и сооружениями, проезды и подъезды для пожарных автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями СП 4.13130 и [2], обеспечивать наружное пожаротушение в соответствии с СП 8.13130.

5.9  Въезд на территорию приюта должен осуществляться через пропускной пункт или ветеринарно-санитарный пропускник в соответствии с [7] и  определяться заданием на проектирование.

5.10 На территории приюта для животных  покрытие проездов следует принимать из твердых материалов в соответствии с СП 34.13330 и [7].

Проезды с твердым покрытием для пожарных автомобилей должны соответствовать требованиям СП 4.13130

5.11 Размещение зеленых насаждений на территории приюта должно обеспечивать защиту окружающей застройки от шума, связанного с нахождением животных, возможность использования территории для кратковременного отдыха сотрудников и посетителей, в соответствии с [7].

На территории приютов рекомендуется предусматривать участки с лекарственными травами и злаками  для употребления собаками и кошками.

5.12 Общую площадь озеленения территории приюта, включая площадь  ветро- и пылезащитных полос древесных и кустарниковых насаждений, а также площадь газонных покрытий следует принимать не менее 20 % от общей площади.

5.13 При организации рельефа участка приюта следует выполнять требования СП 82.13330, СП 19.13330

Уклоны выгульных площадок должны приниматься не менее 0,02 и не более 0,06

Отвод воды с территории  следует проектировать согласно СП  32.13330.

5.14  Покрытия земельного участка приюта следует выполнять  с учетом функционального назначения территории.

Покрытия  следует разделять на:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из тротуарной плитки, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

Твердые виды покрытия следует применять для административно-общественной зоны: участков входа и въезда на территорию, мест подъезда служебных автомобилей и парковки автомобилей посетителей, для проходов между  зданиями и сооружениями приюта, по территории выгульных зон.  Для площадок выгула животных могут применяться, также, мягкие виды покрытия и устойчивые  газонные покрытия.

5.15 Для насаждений на территории приюта  и в санитарно-защитных зонах следует подбирать местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств.

На территории приюта не следует применять для посадки древесные насаждения, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые и опушенные семена, а также ядовитые деревья и кустарники.

5.16 Шумозащитные мероприятия следует обеспечивать с помощью экранирования зелеными насаждениями или элементами ландшафтной организации рельефа на расстоянии не менее 40-50 м от источника шума.

По периметру территорию приюта следует ограждать древесно-кустарниковыми насаждениями с густой листвой, включая в эти насаждения деревья хвойных пород.

5.17 При проектировании комплексного благоустройства на территории приютов, для создания безопасной и эстетически комфортной среды следует применять малые архитектурные формы (МАФ): городскую мебель, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, элементы монументально-декоративного оформления, коммунально-бытовое оборудование, оборудование для собачьих площадок, уличные светильники, средства наружной рекламы,  информации и навигации (информационно – навигационная система).

5.18 Для сбора твердых бытовых и коммунальных отходов  следует применять передвижные крупногабаритные контейнеры вместимостью 0,7 и 1,1 куб.м, со  скользящей полувращающейся крышкой; размещать их следует  на специально оборудованных площадках в технической зоне в соответствии с [9]

5.19 На территории приютов следует осуществлять инженерно-технические, санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по дератизации  в соответствии с [9 ].

5.20 Территории приютов должны иметь наружное искусственное освещение. Освещенность  зоны содержания животных  должна составлять не менее 0,5 лк на уровне грунта в темное время суток в соответствии с СП 52.13330 и [10]

Раздел 6.Требования к объемно-планировочным решениям и функциональным группам помещений зданий и сооружений

Общие требования

6.1 Здания и сооружения приютов  могут быть как отдельно стоящие, так и блокированные. Здания для содержания животных следует проектировать одно- двухэтажными. Здания и сооружения  приютов  следует проектировать  с учётом  требований, изложенных в СП 118.13330, СП56.13330, [7],[8].

При проектировании приютов следует  предусматривать блокирование зданий и сооружений производственного, подсобного и складского назначения во всех случаях, когда это не противоречит условиям технологического процесса, безопасности, противопожарным требованиям и экономическим соображениям.

6.2 Конструктивные решения зданий и сооружений приютов должны удовлетворять требованиям по механической, пожарной безопасности, а также ветеринарно-санитарным требованиям, а антикоррозионные и отделочные материалы для покрытий конструкций должны быть безвредными для людей и животных в соответствии с требованиями   СП 106.13330.

Применяемые в строительных конструкциях  полимерные материалы, должны входить в список разрешенных санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами в соответствии с [7].

6.3 Минимальный набор помещений, входящих в состав зданий и сооружений  приюта  в соответствии с [7] должен состоять  из:

- манежа-приемной, карантинного помещения, изолятора, помещения для содержания собак и кошек, кормокухни,  склада кормов,  помещения для обслуживающего персонала, кабинета ветврача, помещения для администрации,  моечной-дезинфекционной, помещения для хранения медикаментов и дезсредств,  площадки с твердым покрытием для хранения отходов в контейнерах, выгульной площадки для собак, склада подстилающих материалов.

Административно-общественная зона

6.4 Здания, сооружения  и помещения административно-общественной зоны проектируются с учетом требований СП 118.13330,  СП44.13330 и [7]

На участке административно-общественной зоны следует размещать административное здание, здания и сооружения входной группы (КПП, дезбарьер и пр), стоянки личного и служебного транспорта.

Количество и назначение зданий и сооружений, состав помещений  определяются заданием на проектирование.

6.5. Административные и бытовые помещения в  административном здании приютов  следует проектировать в соответствии с требованиями СП 44.13330 и положениями, изложенными в [11].

Рекомендуемый состав помещений зданий и сооружений административно-общественной зоны приведен  в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Назначение помещений (по приложению Б, таблица Б2) | Состав помещений | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Общественная зона |
| 1.1.Манеж-приемная | Стойка регистрации | В соответствии с СП 118.13330.2012, п.5.39 |
|  | Ожидание |  |
|  | Буфет для посетителей | В соответствии с СП 44.13330.2011, п. 5.48 |
|  | Медпункт | Не менее 18 м2 |
|  | Пост охраны | Не менее 6 м2 |
| 1.2 Помещения для встреч с животными с прогулочными вольерами | Зал для встреч с персонала, в т.ч. с сопровожением животных, с посетителями | В соответствии с СП118.13330.2012, п.5.19 |
|  | Помещение при зале для встреч с животными | Не менее 20 м2 |
| 1.3 Зальные помещения | Аудитория | В соответствии с СП 118.13330 |
|  | Конференц зал |  |
| 1.4 Места общего пользования | Санузел | В соответствии с СП 118.13330 |
|  | Коридоры, холлы, лестницы, лифты |  |
| 1.5 Гардероб | В соответствии с СП 118.13330.2012, п.5.39 |
| 2 Административная зона |
| 2.12.1 Помещения для администрации/ персонала | Кабинет директора | Не менее 12 м2 |
|  | Кабинеты бухгалтерии | Не менее 6.5 м2/чел |
|  | Кабинет отдела кадров |  |
|  | Архив | В соответствии с СП118.13330.2012, п.5.33 |
|  | Помещение для хозяйственного инвентаря (ПУИ) | Из расчета не менее 2 м2 на каждый этаж |
|  | Технические помещения, обеспечивающие современные технологии работы (серверная, множительной техники и пр.) | По заданию на проектирование |
| 2.2 Раздевалка для сотрудников, душевая, с/у | В соответствии с СП 44.13330.2011, п. 5.33 и СП 118.13330.2012, п.5.40 |
| 2.3 Помещения для сотрудников. | Комната для приема пищи и отдыха | Из расчета 1,5 м2 на одного служащего, но менее 15 м2 |
|  | Жилые комнаты для сотрудников временного проживания | По заданию на проектирование, не менее 6м2/человека |
| Примечание – Состав помещений и количество зданий и сооружений определяются заданием на проектирование в зависимости от типа приюта. |

Производственная зона

6.6 Рекомендуемая номенклатура помещений основных зон содержания животных и минимальная норма их площади приведены в таблице 6.2

Таблица 6.12

| Назначение помещений (по приложению Б, таблица Б3) | Состав помещений | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Зона ветеринарной помощи (ветеринарный блок) |
| 1.1.Приемная | Кабинет ветврача | не менее 10 м2 |
|  | Манеж приемная | не менее 10 м2 по ГОСТ Р 55634 |
|  | Кабинет первичного осмотра |  |
|  | Моечная-дизенфекционная | не менее 10 м2 |
|  | Процедурный кабинет | не менее 10 м2 |
| 1.2 Операционная | Операционная | не менее 10 м2 свободного пространства по ГОСТ Р55634 |
|  | Послеоперационная | 9 м2 |
|  | Архив | 6 м2 |
|  | Санузел для сотрудников | 2 м2 из расчета на 1 кабину |
|  | Склад медикаментов и дезосредств | не менее 22м2 |
| 1.3 Отделение для собак | Стационар | 1,5-2 м2 /собаку, рассчитывается на 6-8 собак |
|  | Изолятор |  |
|  | Карантин | 1,5-2 м2 /собаку, рассчитывается на 10-13 собак |
| 1.4 Отделение для кошек | Стационар | 0,5 м2 /кошку, рассчитывается на 20 кошек |
|  | Изолятор | 0,5 м2 /кошку, рассчитывается на 30 кошек |
|  | Карантин | 0,5 м2 /кошку, рассчитывается на 24 кошки |
| 1.5 Помещение с холодильной камерой | Помещение для временного хранения трупов | не менее 10м2 |
| 2 Зона размещения животных |
| 2.1Вольеры для содержания собак | Вольер теплый (будка/домик) | не менее 1м2/ собаку |
|  | Вольер холодный (выгул) | не менее 2м2 /собаку |
|  | Вольер для щенков теплый | не менее 1.5 м2/3-4 щенка |
|  | Вольер для щенков холодный | не менее 2.8 м2/ 3-4 щенка |
|  | Кормокухня | не менее 18м2/сервисную зону |
|  | Прачечная/моечная |  |
| 2.2 Вольеры для содержания кошек | Комнаты-коммуны от 5 кошек | не менее 12м2 |
|  | Вольеры на 2-3 кошки | не менее 3 м2 |
|  | Вольеры для котят | не менее 3 м2/3 котенка |
|  | Кормокухня | не менее 15м2/сервисную зону |
|  | Прачечная/моечная |  |
| Примечание – Состав помещений и количество зданий и сооружений определяются заданием на проектирование в зависимости от вместимости приюта.. |

Зона содержания животных

6.7 Здания и сооружения  для содержания животных (вольеры, стационары, изоляторы, площадки выгула) должны отвечать требованиям  [7].

Архитектурно-строительные решения зданий и их  инженерное оборудование должны обеспечивать поддержание параметров внутреннего воздуха помещений в соответствии с нормами выделения тепла, углекислого газа и водяных паров животными в соответствии с [8]

В районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха ниже минус 20° С, а также в районах с сильными ветрами в зданиях и сооружениях  следует  предусматривать тамбуры.

На территориях I-III климатических зон по СП.131.13330 в приютах  рекомендуется проектировать теплые вентилируемые здания, строения, помещения.

6.8 Окна и витражи для естественного света в помещениях с животными рекомендуется располагать на высоте, недоступной животным. Оконные проемы в помещениях для содержания животных, должны иметь решетки или сетки. Высоту от уровня пола до низа окон в сблокированных  с вольерами помещениях следует принимать, не менее 1,2 м в соответствии с [12].

6.8 Ширина и высота служебных проходов в вольерах должны обеспечивать свободное перемещение транспортных клеток, тары для кормов, свободу маневренности при обслуживании животных, а также беспрепятственную санитарную очистку помещений.

6.9 Стены и полы в помещениях содержания собак и кошек  должны быть облицованы материалами, влагостойкими и устойчивыми к дезинфицирующим средствам, плиткой или прочным пластиком в соответствии с ГОСТ Р 55634

6.10 Полы во всех помещениях, где на них систематически   производится их мытье, должны устраиваться из водонепроницаемых материалов с уклонами в соответствии с СП 29.13330

6.11 При проектировании вольеров для собак рекомендуется  применять однорядное или двухрядное их расположение, объединяемое общим служебным проходом.  В одном непрерывном ряду должно размещаться не более 5-9 вольеров. При двухрядном расположении следует ограничить визуальный контакт между животными при помощи ограничительных экранов, расположения дверей в шахматном порядке  либо следует разместить  между вольерами сервисную зону. В сервисной зоне могут размещаться кроме служебных проходов некоторые виды оборудования: кормокухни и пр.

Схемы расположения вольеров приведены в Приложении Б. Их размещение следует предусматривать с учетом обеспечения достаточной инсоляции в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076

6.12 Вольеры могут предназначаться как для одного животного, так и для нескольких  животных  в зависимости от их породы и степени агрессивности и социализации. Перегородки внутри вольеров могут быть стационарными или трансформируемыми из передвижных конструкций.

Устройство односторонних вольеров позволяет снизить уровень шума и стресса у животных и исключает визуальный контакт между ними.

6.13 Вольер для собак  должен состоять из крытой утепленной части – будки (кабины), и открытой огороженной площадкой для выгула, необходимой для обеспечения минимальных потребностей животного в движении. Будка (кабина) должна защищать животное от холода, осадков, жары и других погодных явлений. Устройство будки (кабины) должно обеспечивать температуру воздуха при нахождении в ней собаки не ниже +16°С (многослойные стенки с утеплителем и т.д.)

6.14 При содержании в групповом вольере собак, их следует обеспечивать  площадью на одно животное не менее - для собак крупных пород - 1,5 м2; - для собак мелких пород и щенков - 1,0 м2.

Минимальная площадь индивидуального вольера для собаки – 1 м2 крытого вольера (будка, кабина) для отдыха и 2 м2 пространства для движения (открытый вольер). При устройстве теплого контура следует учитывать зону для обслуживания, размером теплого контура с учетом будки не менее 1,2х1,8 м.

6.15 Вольер для кошек должен состоять из крытой утепленной части, необходимой для обеспечения минимальных потребностей животного в движении. Утепленная часть должна защищать кошек от холода, осадков, жары и других погодных явлений. В помещениях для кошек в течении года должна поддерживаться температура в пределах от +20 °С до +25 °С. Перед входом в вольер для кошек следует оборудовать  сетчатый тамбур.

Минимальная площадь в индивидуальном вольере, приходящаяся на одну кошку, составляет 1 м2, в групповом вольере – не менее 0,5 м2

6.16  Внутренняя высота помещений для содержания  животных от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытия) должна быть  не менее 2,2 м.

Высоту от уровня пола до низа окон в помещениях  вольеров следует принимать, не менее 0,8-1,2 м.

6.17 Для оказания ветеринарных услуг животным в приюте следует предусматривать  зону ветеринарной помощи.

Зона ветеринарной помощи  предназначена  для единовременных профилактических и  ветеринарно-санитарных процедур по предупреждению и распространению инфекционных и инвазионных болезней и проведению диагностических исследований только животных, находящихся в приюте.

6.18  В зоне ветеринарной помощи следует размещать отдельно стоящее здание с помещениями для приема и осмотра животных, помещения стационара, изолятора и карантинные помещения. Животных следует размещать отдельно друг от друга, и от помещения для ожидания людей, приносящих животных,

Кошек и собак в стационарах, изоляторах и карантинных помещениях следует содержать в индивидуальных клетках.

Площадь клеток для собак крупных пород должна составлять 2 м2; для собак мелких пород и щенков  - 1,5 м2, кошек -  0,5 м2

Высота индивидуальных клеток для кошек и собак должна составлять не менее:

- для собак крупных пород - 0,9 м;

- для собак мелких пород - 0,6 м;

- для кошек - 0,4 м.

Зона ветеринарной помощи

6.19  При проектировании зданий и сооружений зоны ветеринарной помощи должны предусматриваться мобильные высоконапорные автоматизированные установки для влажной и аэрозольной дезинфекции помещений;

6.20 Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перегородки и потолки) в помещениях стационаров, изоляторов и карантинов должны быть гладкими и окрашены в светлые тона влагостойкими красками, устойчивыми к дезинфицирующим средствам.

Стены помещений манежа-приемной, помещения для ветеринарных обработок животных, моечной, стерилизационной, лечебных процедур, обработки спецодежды, моечной и сушильной в отделении приема и санитарной обработки животных должны быть до потолка облицованы керамической плиткой или плиткой из полимерных материалов.

6.21 Полы, стены и  оборудование карантинного помещения и изолятора должны быть выполнены из материалов, легко поддающихся дезинфекции, проводимой после освобождения помещений от животных. В карантинном помещении и изоляторе не допускается использование оборудования, изготовленного из дерева.

6.22  Изолятор, входящий с состав зоны ветеринарной помощи, может быть сблокирован с другими помещениями при условии выхода из него во отдельный внутренний двор, который следует огораживать сплошным или сетчатым забором высотой 2 м с цоколем.

6.23  Помещения для проведения вакцинации (прививок) и помещения для эвтаназии (усыпления) животных должны иметь отдельный вход (выход) на улицу.

Проход в помещение для кратковременного хранения трупов умерших и подвергнутых эвтаназии животных должен быть легкодоступен из других помещений приюта и  визуально изолирован планировочными приемами

Зона выгульных площадок

6.24 Приют должен располагать огороженной площадкой (площадками) для свободного выгула животных, удовлетворяющей потребностям их  в движении, а также в общении друг с другом.

6.25 Выгульные площадки  для собак должны иметь площадь  из расчета 8 м2 на одну собаку крупных пород и 5 м2 - на собаку мелких пород и щенков.

Минимальная площадь площадки - 400 м2.

Выгульные площадки проектируются из расчета на 40 % имеющихся в приюте собак.

Территория площадки должна иметь асфальтовые или плиточные дорожки, газон с плотной и низкой (высотой 3-5 см) растительностью, удобной для уборки и обновления.

Площадка огораживается сетчатым забором высотой не менее 2 м. Сетка заглубляется на 0,2 м.

По периметру площадки высаживается декоративный кустарник.

Выгульные площадки оборудуются контейнерами для сбора кала.

Площадка должна иметь укрытие от дождя или излишней инсоляции. На площадке  следует размещать  поилки для собак.

Площадки для выгула, тренировок и игр собак могут, как примыкать к помещению с вольерами, так и быть отдельно расположенными.

Рельеф площадки может быть с перепадами высот, с различными туннелями и лазами, создавая (за счет рельефа или оборудования площадок)  возможность для различных видов движения собак, но при этом не должна сохраняться возможность визуального  контроля за животными.  Площадка должна быть освещена.

На выгульных площадках следует применять горизонтальное озеленение – газон устойчивый к вытаптыванию, луговой газон.

6.26 При отсутствии или недостаточности размеров  выгульных площадок для собак в приюте, выгул собак может осуществляться на  территориях, расположенных рядом с приютом, на которых это не запрещено и обеспечены условия контроля их изоляции от других городских животных

6.27 Выгульные площадки для  кошек должны примыкать вольерам, где содержатся кошки, и быть огорожены со всех сторон, в том числе сверху. Размеры выгульных площадок для  кошек должны быть достаточными для выгула в течение суток всех кошек, размещенных в приюте. Численность одновременно выгуливаемых кошек определяется из расчета 1 м2 площади на 1 кошку.

Крышу выгульной площадки для кошек следует выполнять из прозрачного материала. На площадке должны быть размещены игровые устройства для кошек,  гамаки, игровые устройства, поилки, лотки с наполнителем для испражнений.

6.28 Следует предусмотреть выгульную площадку из карантина, она должна находиться на территории или вблизи зоны ветеринарной помощи и не иметь доступа к другим площадкам. Выгул из карантина предусматривается только для собак, кошки из карантина не выгуливаются.

6.29 Рекомендуемый состав выгульных площадок приведен  в таблице 6.3

Таблица 6.3

| Назначение площадки Состав площадки (по приложению Б, таблица Б4) | Минимальная площадь |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Зона выгульных площадок |
| 1.1 Площадка для знакомства с животными | Не менее 100 м2 при одновременном нахождении не более 8-10 собак с посетителями |
| 1.2 Площадка для выгула собак | 8м2 /собаку свободного пространства, но не менее 400 м2 |
| 1.3 Площадка для выгула щенков | Не менее 5м2 /щенка свободного пространства |
| 1.4 Площадка для выгула кошек | не менее 1м2/кошку, 50 м2 |
| 1.5 Площадки для выгула собак из карантина | рассчитывается на 10-13 собак, но не менее 60 м2 |

Техническая зона

6.30 В составе технической зоны приютов следует включать участки:

- подсобные производственные - сооружения водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения, навесы и ограждения;

- складские - склады кормов, подстилки (при необходимости), ветеринарного и хозяйственного инвентаря, площадки (или сараи, или помещения гаражей) для автотранспорта, специальных машин и оборудования;

- вспомогательные - бытовые помещения (гардеробные, умывальная, душевая, санузел (уборная), прачечные  и пр).

6.31 Для хранения средств, применяемых при дезинфекции, дезинсекции и дератизации, должны быть предусмотрены специальные складские помещения.

6.32  Для хранения и приготовления кормов для животных и вспомогательных материалов по уходу за животными предусматривают отдельные помещения с соблюдением ветеринарно-санитарных норм. Помещения для кормов должны быть оборудованы холодильной камерой  для хранения охлажденных кормов.

6.33  Площадки для мусорных  контейнеров должны быть расположены в технической зоне (в хозяйственном дворе). Рекомендуется использовать септик как эффективную подземную систему утилизации отходов.

6.34 Рекомендуемый состав технической зоны приведен  в таблице 6.4

Таблица 6.4

| Назначение помещения Состав площадки (по приложению Б, таблица Б5) | Минимальная площадь |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Техническая (хозяйственная) зона |
| 1.1 Склад для хранения кормов и кормовых добавок | не менее 50 м2 |
| 1.2 Помещение для хозяйственного инвентаря | не менее 50 м2 |
| 1.3 Склад подстилки (для хранения вспомогательных материалов для ухода за животными) | не менее 15м2 |
| 1.4 Прачечная |  |
| 1.5 Площадка с твердым покрытием для хранения отходов в контейнерах | не менее 3м2 |
| 1.6 Хозяйственный двор | не менее 120 м2 |

Зона ветеринарной клиники, зоогостиниццы  и зона дополнительных прогулочных и игровых площадок для животных с местами для посетителей

6.35 При размещении дополнительных функций на территории  приюта рекомендуется предусматривать ветеринарную аптеку, ветеринарную клинику, зоогостиницу, дополнительные демонстрационные площадки выгула животных, требования к которым определяются заданием на проектирование

6.36 Ветеринарные клиники следует проектировать  в отдельно стоящих зданиях.  Помещения ветеринарной клиники следует  принимать согласно параметрам таблицы 6.2.

6.37 Зоогостиницы  для животных следует размещать в отдельно стоящих зданиях, имеющих территорию, необходимую для выгула животных. Включение их в состав приютов определяется заданием на проектирование.

6.38 Ветеринарную  аптеку рекомендуется размещать в помещении с изолированным выходом из здания. Помещение должно быть разделено на зоны хранения и отпуска ветеринарных препаратов. Площадь ветеринарной аптеки должна составлять не менее 15 кв. м

7.  Требования безопасности

7.1. На территории приютов  следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие требования антитеррористической защищенности в соответствии  СП 132.13330.

Помещения зданий и сооружений приютов  следует проектировать с учетом дополнительных мероприятий и планировочных решений, определяемых ведомствами, осуществляющими антитеррористическую деятельность. Эти решения определяются при составлении задания на проектирование таких приютов.

7.2 В целях недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц в зоны нахождения животных  и противоправных действий в отношении объектов и содержащихся в них животных, должно быть предусмотрено ограждение этих зон. Необходимость ограждения административно-общественной зоны устанавливается заданием на проектирование.

7.3. У входной группы (КПП) на территорию приюта следует устанавливать турникеты, технические средства охраны, открываемое ограждение для обеспечения возможности пропуска н территорию приюта инвалидов-колясочников и эвакуации людей в обход турникета при возникновении чрезвычайных ситуаций.

7.4 Пути движения работающих и посетителей в зданиях и на территории  следует проектировать в соответствии с требованиями СП 118.13330, СП 59.13330 и п. 7.18 данного свода правил

7.5  Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений приютов следует проектировать с учетом требования СП2.13130, СП3.13130, СП4.13130, СП5.13130.

Пути эвакуации людей из зданий и сооружений приюта следует предусматривать в соответствии с СП1.13130, собак и кошек  [7]. [8].

7.8 Ограждающие конструкции ветеринарной клиники и помещений для содержания животных должны быть звукоизолирующими и соответствовать  требованиям СП 51.13330.

7.9  В зданиях приютов для животных  стационарной системой охранной и тревожной сигнализации должны быть оборудованы следующие помещения:

- рабочие помещения служащих;

- вольеры

- ветеринарные помещения

Охранная сигнализация должна быть предусмотрена по периметру объекта и групп зданий и выполняться по заданию на проектирование

7.10. Перечень помещений зданий приютов, оборудуемых телефонной связью, устанавливается заданием на проектирование.

7.11 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следует предусматривать в соответствии с СП 3.13130.

7.12 Все помещения зданий приютов  (за исключением помещений с мокрыми технологическими процессами, душевых, санузлов и др.) следует оборудовать пожарной и пожарно-охранной сигнализацией с выходом сигнала в помещение с круглосуточным дежурством.

Пожарно-охранная  сигнализация должна обеспечивать подачу раздельных сигналов о возникновении пожара и попытках несанкционированного проникновения в здания приютов из контролируемых зон на пульт охраны административного здания. В обязательном порядке пожарно-охранной  сигнализацией оснащаются помещения с повышенной опасностью возникновения пожаров, отдельные здания и помещения, несанкционированное проникновение в которые может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей (архивы, помещения вводно-распределительных устройств, систем электроснабжения, встраиваемых в здание и отдельно трансформаторных подстанций, источников бесперебойного электроснабжения) и животных (вольеры и др).

7.13 Система видеонаблюдения должна обеспечивать возможность контроля за обстановкой внутри зданий и на территории приютов, в т.ч. за   зонами присутствия животных во избежание жестокого обращения с ними. Внутри зданий контролируются входы в здание, холлы, коридоры и, при необходимости, другие помещения и все зоны присутствия животных. Снаружи контролируются периметр зданий, въезд и вход в административно- общественную  зону, входы в зону содержания животных и отдельно стоящие здания вспомогательного назначения.

7.14 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями в приюте следует принимать в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с СП 4.13130.

7.15 Размещение в зоне содержания животных сооружений и  помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих материалов не допускается.

8. Требования к внутренней среде и инженерному обеспечению

8.1. Приюты должны быть обеспечены водой, в том числе горячей, электроэнергией, оборудованы канализацией (с диаметром труб не менее 100 мм), приточной и вытяжной вентиляцией, отоплением, охранной и пожарной сигнализацией в соответствии с ГОСТ Р55634 и  [7].

8.2 При отсутствии в приютах централизованных систем водоснабжения, канализации, отопления на территории вольеров, на территории технической  зоны предусматриваются: котельная, насосная с водонапорным баком, септик.

8.3 Параметры микроклимата в административных и общественных помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494 и СП 60.13330.

Водоснабжение

8.4 Здания и сооружения, в которых содержатся животные,  должны быть обеспечены водой питьевого качества, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для подачи воды на производственные и хозяйственные нужды приютов их следует оборудовать   объединенным  водопроводом.

Административные и общественные помещения должны иметь раздельные системы (хозяйственно-бытовая и производственная).

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды следует принимать в соответствии с СП 30.13330.

При отсутствии централизованного снабжения горячей водой в вольерах допускается  устанавливать электронагреватели.

8.5 Производственные помещения ветеринарных объектов должны быть обеспечены холодным и горячим водоснабжением и санитарно-техническим оборудованием в соответствии с таблицей 7 [7]

8.6 Системы водоснабжения приютов для животных следует относить ко II категории надежности в соответствии с СП 30.13330. В случае, если в состав приюта не входят ветеринарная лечебница, зоогостиница, его система водоснабжения относится ко III категории надежности.

Элементы системы водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории надежности.

На сети внутреннего водоснабжения следует устанавливать внутренние пожарные краны в соответствии с требованиями СП 30.13330.

8.7 Расчетные расходы воды санитарным оборудованием (раковинами, мойками, кранами и др.), свободные напоры у кранов и диаметры подводящих воду трубопроводов, необходимость устройства противопожарного водопровода принимаются по СП30.13330 и СП 106.13330.

Канализация

8.8 Приюты для животных  должны быть оборудованы канализацией для отведения сточных вод и удовлетворять требованиям СП 31.13330 и СанПиН 2.1.5.980-00, [7]. Точки подключения к канализационным стокам должны быть оборудованы устройствами для предотвращения обратного потока стоков. Сливные желоба должны быть закрытыми

8.9 Сточные воды от производственной зоны  должны собираться самостоятельной канализационной сетью и перед выпуском их в общую сеть городских и сельских поселений  подвергаться обеззараживанию.

8.9 Ливневые стоки с выгульных площадок для собак, загрязненные фекалиями, возможно собирать в систему открытых лотков с подачей в водонепроницаемые емкости для последующий утилизации.

Манеж-приемная и вольеры для содержания животных должны быть оборудованы трапами для отвода жидкости.

Электроснабжение

8.10 Электроснабжение приютов для животных, в том числе средства автоматизации и слаботочные устройства, следует разрабатывать в соответствии с требованиями [13]

Мероприятия по молниезащите зданий приютов определяются по [14]

Для обеспечения безопасности людей и животных на ветеринарных объектах предусматривают выравнивание электрических потенциалов в соответствии с [15].

Следует предусматривать   изоляцию всех электропроводов в зданиях и сооружениях приюта во избежание удара животных током в случае, если они будут их грызть

8.11 Электроснабжение противопожарных устройств обеспечивается в соответствии с требованиями [15] и других нормативных документов.

8.12 Естественное и искусственное освещение помещений зданий  и наружное освещение участков должно соответствовать требованиям СП 52.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.

Теплоснабжение, отопление, вентиляция

8.13 Норму температуры, относительной влажности и воздухообмена внутреннего воздуха в помещениях приютов в холодный и переходный периоды года (при температуре наружного воздуха ниже 10 С) следует обеспечивать в соответствии с таблицей  8 [7]

В теплый период года в помещениях приюта  следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна.

8.14 В вольерах для содержания кошек следует  поддерживать температуру в течении года в пределах от19 °до 23 °С по ГОСТ 30494.

8.15 Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП) следует проектировать в соответствии с требованиями СП 124.13330. Требования к проектированию тепловых пунктов приведены в  [16].

8.16 Теплоснабжение зданий или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников тепла согласно СП 60.13330 и СП 89.13330. При этом размещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами.

8.17 В районах с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года выше 25°С (параметр А) в помещениях с постоянным пребыванием людей (комнаты для администрации и персонала) следует предусматривать установку потолочных вентиляторов для повышения скорости движения воздуха до 0,3-0,5 м/с.

8.18 Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений системами с естественным или механическим побуждением.

8.19 Нормы скорости движения воздуха в  помещениях содержания собак и кошек приведены в таблице 9.

Таблица 8.1

| Помещение | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- |
|  | в холодный и переходный периоды года | в теплый период года |
| Помещения для содержания кошек и собак | 0,3-0,5 м\с | 1,0м\с |

8.20 Параметры микроклимата в помещениях для животных должны быть обеспечены  при  содержании собак и кошек  в клетках - на всю высоту клеток

9.  Охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования

9.1 Запрещается строительство приютов  на месте бывших скотомогильников, очистных сооружений. Во избежание распространения запахов необходимо вдоль границы территории ветеринарных объектов создавать зеленую зону из древесно-кустарниковых насаждений. Насаждения следует выполнять одно-, пятирядные с густой полупродуваемой конструкцией полосы.

9.2 Ветеринарные объекты должны быть огорожены и отделены от жилой и общественной застройки  санитарно-защитной зоной, иметь зооветеринарные разрывы, указанные в п.4.9 настоящих норм.

9.3 Для хранения трупов усыпленных животных на ветеринарных объектах рекомендуется  выделять помещения, оборудованные морозильными камерами.

9.4 В связи с небольшими размерами ветеринарных объектов и незначительными выбросами в удаляемом воздухе из помещений, при соблюдении санитарно-защитной зоны и зооветеринарных разрывов, расчет рассеивания этих вредностей в атмосферном воздухе при проектировании ветеринарных объектов не проводится.

Приложение А   Классификация приютов для животных

Таблица А1

| Признак функционирования | Типы приютов | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| по источникам финансирования строительства и эксплуатации | государственные | обеспечение за счет федерального бюджета |
|  | муниципальные | обеспечение за счет регионального бюджета |
|  | частные | обеспечение за счет частных инвестиций |
| по типу содержания | смешанного содержания | несколько видов (собаки и кошки) |
|  | специализированные | определенный вид животных |
| по численности животных | до 500 | единая территория земельного участка |
|  | более 500 | Земельный участок, разделенный на несколько территорий санитарными разрывами |
| по строительным характеристикам | капитальные объекты | в соответствии с п.10 статьи 1 ФЗ-342 |
|  | временные строения, сооружения | в соответствии с п.10.2 статьи 1 ФЗ-342 и модульные здания т.ч. из сборно-разборных конструкций |

Приложение Б

Функциональное зонирование земельного участка приюта для животных

Таблица Б1

Функциональный состав помещений административно- общественной зоны

Таблица Б2

Функциональный состав помещений ветеринарной зоны

Таблица Б3

Функциональный состав помещений зоны содержания животных

Таблица Б4

Функциональный состав помещений технической зоны

Таблица Б5

Приложение В     Варианты компоновки  вольерных модулей

Таблица В1

Приложение Г

Классификация элементов  комплексного благоустройства территории

Таблица Г1

| Элементы комплексного благоустройства | Админи-стратив-но-общест- венная зона | Производственная зона | Зона выгульных нплощадок | Техниче ская зона | Зона зоо гостицы, ветклини-ки | Зона доп. прогулок и игровых площадок для животных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ветеринарный блок | размещение живот-ных |  |  |  |  |
| Озеленение |
| объемные насаждения: массивы, рощи, группы деревьев и кустарников, рядовые и аллейные посадки, живые изгороди, солитеры | + | + | + | + | + | + | + |
| горизонтальное озеленение: газон партерный, газон обыкновенный, мавританский газон | + | - | + | + | - | + | + |
| почвопокровные насаждения, цветочные композиции | + | - | + | - | - | + | + |
| луговые газоны, аптекарский огород, лечебные травы | + | + | + | + | - | + | + |
| вертикальное озеленение: шпалеры, кулисы | + | + | + | + | + | + | + |
| Покрытия |
| твердые капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из цементобетона, природного камня и т.п. материалов | + | + | + | + | + | + | + |
| «мягкие» (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими; | + | - | + | + | + | + | + |
| комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.). | + | + | + | + | + | + | + |
| Водные устройства |
| технические водоемы, сооружения для производственного водоснабжения | - | + | + | + | + | - | + |
| декоративные водоемы (фонтаны, бассейны, питьевые фонтанчики, разбрызгивающие устройства) выполняющие эстетическую функцию | + | - | - | - | - | + | + |
| Малые архитектурные формы |
| ландшафтное освещение | + | + | + | + | + | + | + |
| ограничительные элементы | + | + | + | + | + | + | + |
| Велопарковки | + | - | - | + | - | + | - |
| Устройства мобильного и вертикального озеленения | + | + | + | + | - | + | + |
| Оборудование для площадок выгула | - | + | + | + - | - | - | + |
| Скамейки без спинки | - | + | + | + - | + | - | - |
| Скамейки | + | - | - | - - | - | + | + |
| Опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями | + | + | + | + | + | + | + |
| Информационно – навигационная система | + | + | + | + | + | + | + |
| Монументально – декоративное оформление | + | - | + | - | - | + | + |
| Урны | + | + | + | + + | + | + | + |
| Мусорные контейнеры | + | + | + | + | + | + | + |
| Условные обозначения: «+» следует применять «-» не следует применять |

Приложение Д

Приемы комплексного благоустройства для функциональных зон приюта

Таблица Д1

| Функциональные зоны | Мероприятия защиты окружающей среды | Рекомендуемые приемы комплексного благоустройства |
| --- | --- | --- |
| Административно общественная зона | Изоляция от производственной зоны; Защита от пыли и других вредностей, а также создание комфортных условий для труда, отдыха и передвижения по территории. | Максимальное применение газонного покрытия, твердые и мягкие покрытия. Применение фонтанов, водоемов, поливочного водопровода декоративной скульптуры, игровых устройств, средств информации. Размещение площадок отдыха. Озеленение, обеспечивающее хорошую аэрацию. Ограничений ассортимента нет: лиственные, хвойные, красивоцветущие кустарники, лианы и др. Рекомендуемые: фруктовые деревья, цветники, розарии. Шумозащита площадок отдыха. Сады на плоских крышах корпусов. |
| Зона ветеринарного обслуживания; Ветклиника | Изоляция помещений и территории от прилегающих функциональных зон, защита от проникновения пыли и грязи. Защита воздуха от выбросов, запахов и шумов. | Плотные посадки защитных полос из групп деревьев и кустарников. Рядовые посадки вдоль основных подходов. Недопустимы растения, засоряющие среду пыльцой, семенами, волосками, пухом. Ассортимент, обладающий бактерицидными свойствами: дуб красный, рябина обыкновенная, лиственница европейская, ель белая, сербская и др. Покрытия проездов - монолитный бетон, тротуары из бетонных плит. Устройство технических водоемов. |
| Зона содержания животных; Зоогостиница | Изоляция прилегающей территории от шума и запаха; Хорошее проветривание территории; Защита от пыли и других вредностей. Обеспечение инсоляции. | Применение покрытий способных пропускать пыть в нижние слои – щебень гравий, шлак; Применение экологических покрытий- дерево,кора и др. Применение пылеудерживающих зеленых насаждений: Ива белая, каштан конский, клены сорта, ясень, вяз, шелковица, бузина, сирень; Рекомендуемые: фруктовые деревья, луговой газон с лекарственными и злаковыми травами. Деревья размещаются в шахматном порядке, мах близко к источнику шума; Использование элементов микрорельефа, стенок, экранов; Элементы навигации и информации. |
| Площадки для выгула; Дополнительные площадки для выгула | Защита прилегающей территории от шума; Хорошее проветривание территории; Создание комфортных условий отдыха; Защита от пыли и других вредностей. Обеспечение инсоляции. | Увеличение площади озеленения; Густые посадки по периметру; Обеспечение регулярного полива для смыва пыли; Применение ассортимента растений, не имеющих опушенных семян, пыльцы, волокнистых веществ; Максимальное применение газонного покрытия из различных трав. Применение элементов озеленения не требующих рыхления почвы; Комбинированное покрытие: твердое и мягкое. Площадки отдыха с устройством МАФ. Оборудование для тренировки и игровые устройства для животных. Средства навигации и информации. |
| Техническая зона | Защита от пыли и аэрация территории. | Покрытие твердые. Устройство технического водоема. Посадки растений только в местах отдыха, вдоль пешеходных путей; Минимальное применение МАФ в местах отдыха. |

Библиография

[1] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[2]  Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[3] Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[4] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

[5] Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № ФЗ-172 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

[6] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

# [7] РД-АПК 1.10.07.03-14 Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для городских поселений и других муниципальных образований

[8] РД-АПК 1.10.07.01-12 Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств

# [9] ВСП 13-5-02/0043-01 Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных мероприятий

# [10] ОСН-АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений

[11] ОСН-АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения

[12] РД-АПК 3.10.01.03-17. Методическое пособие по проектированию сооружений ливневой канализации животноводческих предприятий

[13] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)

[14] СО 153-34.21.122–2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

[15] НПБ 110-2003. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

[16] СП 41-101–95 Проектирование тепловых пунктов

УДК                                                                                      ОКС 91.040.99

Ключевые слова: приют для животных, зона содержания животных, административно-общественная зона, производственная зона, техническая зона, вольеры, площадки выгула животных

| ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- |
| АО «ЦНИИПромзданий» |  |
| Генеральный директор Н.Г.Келасьев |
| Руководитель разработки Заместитель генерального директора Д.К.Лейкина |