# Правила хранения ветеринарного, зоотехнического и лабораторного имущества на складах, базах и в аптеках системы "Зооветснаб" (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 19 июля 1968 г. по согласованию с В/О "Союззооветснаб")

# Общие положения

1. Условия хранения ветеринарного, зоотехнического и лабораторного имущества должны обеспечить его полную сохранность.

2. Правильное хранение ветеринарного, зоотехнического и лабораторного имущества достигается:

а) размещением его в соответствующих для каждого вида имущества помещениях;

б) правильном размещении и укладкой имущества в складских помещениях и надлежащим уходом за ним;

в) содержанием складских помещений в чистоте и поддержании в них необходимого режима, требующегося для хранения каждого вида имущества;

г) соблюдением правил противопожарной безопасности, систематическим точным учетом имущества и контролем (путем периодической проверки, а в случаях необходимости - проведения контрольных испытаний и анализов).

3. Территория складских помещений должна быть ограждена. На всех складах необходимо иметь сторожевую охрану или специальную охранную сигнализацию.

4. Все складские помещения должны иметь прочные двери с надежными запорами, а окна оборудованы железной решеткой. По окончании работы двери складских помещений опечатывает (пломбирует) заведующий складом или лицо, на то уполномоченное, в присутствии работников сторожевой охраны с отметкой в специальном журнале.

При вскрытии склада вышеуказанные лица обязаны проверять целостность дверей, окон и сохранность печати (пломбы), о чем также делается пометка в журнале.

5. Складские помещения, предназначенные для хранения ветеринарного имущества, должны соответствовать требованиям, установленным для хранения каждого вида имущества.

6. Склады должны быть непроницаемы для атмосферных осадков, иметь плотные, без щелей, потолки, полы, стены, двери и, кроме того, ровную поверхность полов, допускающую удобную укладку на них имущества и установку стеллажей.

7. В складах надлежит поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха в соответствии с видом хранимого имущества. Температура и относительная влажность воздуха не должны подвергаться резким колебаниям.

Для проверки температуры и влажности воздуха в складах термометры и психрометры (гигрометры) вывешивают на внутренних стенах склада вдали от отопительных систем на высоте 1,5-1,7 м от пола и не менее 3 м от дверей.

Для поддерживания равномерной температуры и относительной влажности воздуха складские помещения систематически проветривают, для чего, кроме сплошных наружных дверей, оборудуют решетчатые двери, а на окнах створные оконные переплеты (лучше фрамуги).

В полуподвальных и подвальных складских помещениях устанавливают вытяжные трубы с вентиляторами и задвижками.

В случае чрезмерной сухости воздуха в складском помещении ставят сосуд с водой или обрызгивают водой полы.

Во всех помещениях надлежит постоянно поддерживать чистоту, ежедневно по окончании работы полы протирать влажной тряпкой, а мусор выносить из хранилища в специально отведенное для этого место.

8. Складские помещения обеспечивают необходимым противопожарным оборудованием по нормам, установленным пожарной инспекцией.

9. В складских помещениях систематически проводят мероприятия по борьбе с грызунами, насекомыми и другими вредителями.

10. Имущество в складах размещают по видам его с таким расчетом, чтобы при наиболее полном использовании складских помещений было удобно производить складские операции по приему, хранению и отпуску имущества с поддержанием соответствующей температуры.

11. Огнеопасные и легковоспламеняющиеся вещества хранят отдельно в специально оборудованном помещении в соответствии с установленными правилами.

12. Ветеринарное имущество в складских помещениях размещают на стеллажах, настилах, полках, в шкафах, ящиках, на вешалках или укладывают штабелями.

Проходы, по которым переносят имущество, должны быть не менее 1,25 м, а между стеллажами, настилами, штабелями и стенками склада не менее 0,75 м.

При укладке имущества на стеллажи следует предусматривать наиболее экономичное использование емкости стеллажа. Предметы укладывают стопками с учетом их однородности, формы и т.п., оставляя между ними небольшие (15-20 см) промежутки для циркуляции воздуха.

13. Ветеринарное имущество, хранимое на полу, размещают штабелями на настилах из досок, брусьев, имея свободный проход со всех сторон.

Высоту штабеля и количество горизонтальных рядов в нем определяют:

а) весом изделий, их формой и удобством обращения при укладке и отпуске имущества;

б) прочностью пола и настила;

в) давлением, которому подвергается нижний ряд предмета в штабеле;

г) устойчивостью штабеля.

14. При укладке бочек в ярусы между ними прокладывают доски.

15. На стеллажах, полках и штабелях на видном месте прикрепляют карточки с указанием наименования и количества имущества.

16. Не допускается совместное хранение имущества, предназначенного для реализации, с хозяйственным и прочим имуществом, принадлежащим учреждению.

# Правила хранения медикаментов, реактивов и других химико-фармацевтических препаратов

17. При организации хранения медикаментов, реактивов и других химико-фармацевтических препаратов следует строго учитывать:

а) особенности и свойства препаратов, отношение к неблагоприятному воздействию на них света, воздуха, влаги, тепла и т.д.;

б) физико-химическую несовместимость препаратов;

в) огнеопасность и легковоспламеняемость.

18. По условиям хранения медикаменты и другие химико-фармацевтические препараты подразделяют на следующие группы:

препараты, требующие предохранения от воздействия света (приложение 1);

препараты, подлежащие хранению в прохладном месте (приложение 2);

препараты гигроскопические, подлежащие хранению в сухом помещении (приложение 3);

препараты, легко воспламеняющиеся и огнеопасные, подлежащие хранению с особой предосторожностью (приложение 4);

едкие вещества, требующие хранения обособленно от других медикаментов (приложение 5);

ядовитые и сильнодействующие лекарственные средства группы А и В.

Некоторые медикаменты требуют комбинированных условий хранения (например, в темном и в то же время прохладном месте), это следует учитывать при хранении каждого препарата в отдельности.

19. Хранить медикаменты, реактивы и другие химико-фармацевтические препараты следует в сухих отапливаемых помещениях с температурой воздуха +12-18°, а медикаменты и другие химико-фармацевтические препараты, требующие хранения в прохладном месте, в пределах +8-10°.

Если некоторые препараты по своим физико-химическим свойствам требуют лучших температурных условий, то при их хранении следует руководствоваться Государственной фармакопеей.

20. Медикаменты, реактивы и другие химико-фармацевтические препараты должны храниться в шкафах в фасованном виде в хорошо закупоренной стеклянной посуде или в пакетах.

21. При хранении препаратов в деревянной таре (бочках, барабанах, ящиках) необходимо постоянно следить за ее исправностью, своевременно устранять дефекты, а в помещении поддерживать ровную температуру воздуха, имея в виду, что при резких колебаниях температуры деревянная тара деформируется.

22. Препараты, требующие защиты от действия света, хранят в темных помещениях, а при отсутствии таковых - в шкафах с плотно закрывающимися дверцами или в порядке исключения на полках, тщательно завешенных плотной тканью. Небольшое количество препаратов можно хранить в плотных ящиках с хорошо пригнанными крышками.

Препараты, быстро разлагающиеся под действием света, хранят в посуде из оранжевого стекла, а при отсутствии таковой - в посуде из стекла иного цвета, завернутой в темную бумагу.

За внешними признаками таких препаратов следует систематически следить, имея в виду, что под воздействием света цвет препаратов данной группы изменяется (так, сантонин принимает желтую окраску, адреналин - розовую, апоморфин - зеленую, калий йодистый - бурую и т.д.).

23. Препараты, подвергающиеся порче под действием тепла, а также обладающие летучестью, хранят в прохладном и сухом месте, а некоторые из них с защитой от воздействия света.

Посуду с летучими веществами закрывают корковыми пробками, обертывают сверху пергаментом, завязывают и заливают специальной замазкой (смолкой).

Замазку (смолку) готовят по следующей прописи: окись цинка - 1 часть, глицерин - 1 часть, желатин - 3 части, мел - 1 часть, клей столярный - 3 части, вода - 6 частей.

Хранение летучих веществ в таре с деревянными пробками не допускается, так как при высыхании таких пробок неизбежна потеря содержимого.

24. Гигроскопические и быстро сыреющие на воздухе препараты требуют при хранении особой защиты от влаги, их следует хранить в стеклянной посуде с притертыми стеклянными пробками, залитыми парафином.

Препараты, сыреющие на воздухе (апоморфин, диуретин, хлоралгидрат, хлористый кальций и др.), могут храниться в стеклянной посуде, закрытой корковой пробкой, сверху обернутой пергаментной бумагой и залитой замазкой (смолкой).

25. Масла растительные, мази, мыло зеленое, ланолин следует хранить в прохладном месте с защитой от воздействия света. Такие препараты хранят в хорошо закрытой стеклянной посуде или в глиняных и жестяных банках. Зеленое мыло можно хранить в деревянных бочках. Мазь серую ртутную хранят только в стеклянной посуде.

26. Вещества, обладающие сильным запахом (йодоформ, нафталин, деготь и др.), а также препараты, выделяющие едкие газы, хранят отдельно от прочих медикаментов.

27. Химические реактивы хранят только в стеклянной посуде с притертыми стеклянными пробками. Можно использовать и хорошие корковые пробки, но в этом случае их снизу и сверху обертывают пергаментной бумагой и обвязывают, а пробки, закрывающие посуду с реактивами, требующими предохранения от влаги, заливают парафином.

28. Реактивы, требующие защиты от света, хранят в посуде из оранжевого стекла с притертыми пробками, которые сверху обертывают пергаментной бумагой и обвязывают.

29. Реактивы и кислоты (азотную, бромистоводородную, соляную и др.) хранят в стеклянной посуде с тщательной притертой стеклянной пробкой, которую сверху обязательно обертывают пергаментной бумагой и заливают гипсом.

Азотную и бромистоводородную кислоты хранят в посуде из оранжевого стекла. Реактивные кислоты хранят в опечатанной или опломбированной посуде. На этикетках указывают концентрацию кислоты - "Крепкая", "Слабая".

30. Материалы для питательных сред (агар-агар, желатин, пептон и др.) необходимо хранить в чистом, сухом и вентилируемом помещении, вдали от пахучих веществ.

31. Вся тара (банки, склянки, коробки, пакеты, бочки и т.д.) с хранящимися в ней медикаментами, реактивами и другими препаратами должна иметь этикетки с указанием завода-изготовителя или названия ветеринарного склада (если фасовка производилась на складе), наименования препарата (для реактивов указывается их квалификация - химически чистый, ч.д.а. и т.д.), количества препарата (вес нетто), веса тары, даты изготовления или заготовки, номера серии (партии), номера и даты контроля.

32. Медикаменты и другие химические препараты, которые при хранении могут послужить причиной возникновения пожара или порчи другого имущества, хранят по особым правилам (см. ниже).

33. В процессе хранения необходимо вести систематическое наблюдение за состоянием медикаментов и других химико-фармацевтических препаратов.

Все обнаруженные недостатки немедленно устраняют, а медикаменты и другие химико-фармацевтические препараты с неизвестным сроком изготовления и с истекшим сроком хранения подвергают контрольному химическому анализу (срок хранения фармакопейных препаратов указан в приложении 6 к настоящим Правилам).

34. Ядовитые и сильнодействующие лекарственные вещества, поименованные в списке А и в списке Б, хранят по особым правилам, утвержденным Главным управлением ветеринарии МСХ СССР.

# Правила хранения легковоспламеняющихся веществ

35. Легковоспламеняющиеся жидкие вещества делят на три группы.

К первой, наиболее опасной в этом отношении группе относят: бензин, бензол, коллодий, ксилол, настойку и экстракты эфирные, спирт амиловый, спирт бутиловый, толуол, эфир этиловый (серный), эфир петролейный и другие вещества, которые не смешиваются с водой и имеют температуру вспышки +28°.

Ко второй группе относят: скипидар, различные скипидарные вещества, лаки и другие, которые не смешиваются с водой и имеют температуру вспышки от +28° до +100°.

К третьей группе относят: ацетон, лаки спиртовые, настойки и экстракты спиртовые, спирт винный, спирт денатурированный, спирт метиловый и другие вещества, смешивающиеся с водой, но имеющие низкую температуру вспышки.

К твердым легковоспламеняющимся веществам относят: киноленты, рентгенопленки, фотопленки, нафталин, целлоидин.

36. Легковоспламеняющиеся вещества (приложение 4) следует хранить в соответствии с правилами, установленными местной противопожарной инспекцией, в отдельных помещениях из огнестойких или полуогнестойких материалов с такими же потолками и полами.

37. При отсутствии отдельных помещений допускается, с разрешения местной противопожарной инспекции, хранение легковоспламеняющихся веществ в общих огнестойких помещениях.

38. Небольшое количество легковоспламеняющихся веществ можно хранить в обычных условиях (в ветеринарной аптеке, на складе медикаментов), но с обязательным соблюдением мер противопожарной безопасности.

39. В местах хранения легковоспламеняющихся веществ допускается искусственное освещение только электрическое с проводкой, исключающей возможность короткого замыкания, с герметической арматурой, с выключателями и предохранителями, расположенными снаружи помещения.

При отсутствии электрического освещения работы в этих помещениях допускаются только при освещении безопасным фонарем типа шахтерской лампы или электрическим аккумуляторным фонарем.

Пользование приборами с открытым пламенем (лампы, свечи и т.д.) категорически воспрещается.

Не допускается в указанных помещениях печное отопление и устройство центрального отопления высокого давления.

Воспрещается разведение огня и курение в зоне 50 м от мест хранения легковоспламеняющихся веществ.

Снаружи и внутри помещения должны быть сделаны ясные и видные надписи: "Огнеопасно", "Курить воспрещается".

40. Легковоспламеняющиеся вещества следует размещать в помещениях не ближе 0,75 м от стен, оставляя продольные проходы шириной не менее 1,25 м.

41. Жидкие легковоспламеняющиеся вещества хранят в сухих прохладных помещениях с защитой их от света и особенно от прямых солнечных лучей.

42. Не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся веществ с минеральными кислотами, особенно с азотной и серной, со сжатыми, сжиженными газами и легко горючими веществами (растительными маслами, стружками и т.п.).

43. Жидкие легковоспламеняющиеся вещества - бензин, коллодий, эфир, спирты, скипидар - хранят в стеклянной посуде, а ацетон, бензол, ксилол, толуол - в посуде из темного стекла с хорошо притертыми пробками, сверху залитыми замазкой (смолкой).

Посуду наполняют легковоспламеняющимися жидкостями не более чем на 95% ее емкости.

44. При обращении с легковоспламеняющимися жидкостями в процессе работы (фасовка, переноска, погрузка, выгрузка и т.д.) требуется особая осторожность, а также постоянное наблюдение за состоянием и исправностью тары.

45. Твердые легковоспламеняющиеся вещества хранят отдельно от легковоспламеняющихся жидких веществ в помещении, отвечающем всем требованиям, предъявляемым при хранении огнеопасного имущества.

Нафталин и целлоидин хранят в хорошо закрытой стеклянной посуде.

Большое количество нафталина можно хранить в плотных деревянных бочках или в бумажных пакетах, уложенных в ящики.

46. В помещениях, где хранят легковоспламеняющиеся вещества, вывешивают правила обращения с этими веществами.

# Правила хранения едких веществ

47. Едкие вещества хранят в отдельных сухих, темных, прохладных, хорошо вентилируемых и огнестойких помещениях, оберегая их от воздействия прямых солнечных лучей, а также от сырости.

48. Небольшое количество едких веществ в мелкой фасовке, применяемых для лечебных целей, можно хранить в общих помещениях, но в отдельных шкафах, изолированно от прочих медикаментов и другого имущества.

49. Не допускается совместное хранение минеральных кислот с легковоспламеняющимися веществами, с легкогорючими материалами, со сжатым и сжиженным газом.

50. Минеральные кислоты хранят в толстостенных стеклянных бутылях с хорошо притертыми пробками, которые сверху обмазывают гипсовой замазкой. Наполнять бутыли дымящими и крепкими кислотами не следует более чем на 3/4 их объема.

Минеральные кислоты можно хранить с другими едкими веществами в одном помещении, но размещать их следует отдельными группами на расстоянии не менее 5 м одна от другой.

51. Бутыли с едкими веществами устанавливают группами не более чем по 100 бутылей и не более четырех рядов в группе. Проходы между группами должны быть шириной не менее 1 м.

52. При хранении азотной и серной кислот не следует допускать соприкосновение их с деревом, опилками, стружками и прочими легкогорючими веществами.

Следует иметь в виду, что серная кислота при смешивании с водой, спиртом, бензином вызывает повышение температуры с возможным взрывом.

53. Жидкие едкие щелочи следует хранить в хорошо закупоренных стеклянных бутылях с парафинированными пробками. Наполнять едкими щелочами допускается не более чем на 5/6 их объема. Большие количества едких щелочей можно хранить в металлических барабанах.

54. Перекись водорода трехпроцентную хранят в стеклянных баллонах, закрытых парафинированными пробками, снабженными узкой отводной стеклянной трубкой для удаления свободного кислорода.

В небольших количествах перекись водорода хранят в обычной, наполненной только наполовину емкости посуде с плотно закрытой корковой пробкой.

Пергидроль хранят в стеклянной посуде, закрытой парафинированными корковыми пробками.

55. Формалин хранят в хорошо закрытой стеклянной посуде или в алюминиевых и деревянных бочках в защищенном от света месте, при температуре не ниже 9°.

56. Спирт нашатырный хранят в стеклянных бутылях с притертыми пробками или в металлических бочках.

57. Хлорную известь содержат в прочных и плотных деревянных бочках или фанерных барабанах. Помещение, где хранят хлорную известь, должно быть сухим, затемненным и хорошо вентилируемым, с температурой воздуха не выше 20-22°. Хранение в одном помещении с хлорной известью огнеопасного имущества, масел и металлических изделий не допускается.

При хранении хлорной извести необходимо систематически ее осматривать и производить контрольные исследования на содержание активного хлора.

58. Кислоту карболовую, калий марганцевокислый, калий двухромовокислый хранят в стеклянной посуде или металлических оцинкованных барабанах в защищенном от света месте.

# Правила хранения биологических препаратов

59. Биологические препараты следует хранить в сухих, темных, специально оборудованных холодильными установками помещениях, при температуре воздуха 2-12°.

60. Хранить биологические препараты на складах желательно раздельно по видам: вакцины, сыворотки и диагностические препараты.

61. Биологические препараты хранят в фабричной упаковке во флаконах и ампулах. Флаконы можно не извлекать из ящиков, а хранить в фабричной упаковке. Флаконы обязательно должны быть плотно закрыты резиновыми пробками, тщательно осургучены и опечатаны печатью биофабрики или обкатаны металлическим колпачком. Ампулы с биопрепаратами содержат в картонных коробках.

62. На каждом флаконе и коробке с биопрепаратами должны быть этикетки установленного образца с указанием: наименования биофабрики, выпустившей биопрепарат, названия биопрепарата, объема или количества доз, номера серии, даты изготовления, срока годности, дозы и номера контроля.

63. Помещение, где хранят биологические препараты, должно быть постоянно закрыто. Вход на склад биопрепаратов посторонним лицам в отсутствие ответственного за хранение биопрепаратов лица воспрещается.

64. При приемке и отпуске биопрепаратов их необходимо тщательно осматривать и обращать внимание на герметичность укупорки, однородность содержимого, наличие этикетки.

Не допускаются к отпуску и применению биопрепараты при наличии во флаконах комочков и пленок, не разбивающихся при встряхивании, и других посторонних примесей, при изменении свойственных биопрепарату цвета и консистенции (желатинизации), при отсутствии этикеток или неясных этикетках, а также флаконы с нарушением укупорки и герметичности (просачивание через пробку или наличие трещины), с истекшим сроком годности, подвергшиеся замораживанию.

65. Биопрепараты с истекшим сроком годности необходимо в установленном порядке (2-3 флакона от каждой серии) направлять в Государственный научно-контрольный институт ветеринарных препаратов на проверку, остальные биопрепараты этих серий хранят до получения заключения ГНКИ.

На биопрепараты, непригодные к применению, составляют акт. Их снимают с учета и уничтожают в установленном порядке. Флаконы с вакциной, изготовленной из живых и ослабленных культур или матриксов, а также вирусов, обезвреживают путем автоклавирования при температуре 120° в течение 1 часа или путем кипячения в течение 2 часов.

Посуда из-под биопрепаратов может быть использована после дополнительной стерилизации (проводимой в порядке, как указано выше).

# Правила хранения хирургических инструментов и других металлических изделий

66. Хирургические инструменты и другие металлические изделия хранят в сухих отапливаемых помещениях с температурой воздуха 12-18° при относительной влажности воздуха 30-60%. Резкие колебания температуры и влажности в помещении не допускаются.

67. Для предохранения от коррозии инструменты смазывают тонким слоем проверенного на нейтральность вазелина, перед смазкой инструменты хорошо протирают замшей или мягкой ветошью.

Смазку инструментов производят двумя способами - горячим и холодным.

При горячей смазке хирургические инструменты погружают в расплавленный вазелин при температуре не выше 50-60°, так как при более высокой температуре вазелин может окисляться.

При холодной смазке вазелин наносят на инструмент при помощи кисти или марлевого тампона. Для придания вазелину нужной консистенции к нему добавляют 1/3 вазелинового масла.

68. Хирургические инструменты, изготовленные из нержавеющей стали, можно хранить хорошо протертыми без смазки, при этом температура и влажность воздуха в помещении не должны подвергаться резким колебаниям.

Изделия из черных металлов, не имеющие защитного покрытия, покрывают жировой смазкой или лаком и оберегают от сырости.

69. Хирургические инструменты размещают в шкафах, на полках, стеллажах и ящиках. Категорически воспрещается хранить инструменты навалом.

Укладку инструментов производят по наименованиям, обеспечивают их защиту от механических повреждений с учетом удобства работы при отпуске и проверках.

Пружинящие детали хирургических инструментов и приборов при хранении должны быть разомкнуты.

70. Резиновые детали инструментов, если это допускается конструкцией, должны быть сняты и храниться в соответствующих условиях, установленных для резиновых изделий (см. ниже).

71. В случае переноски инструментов из холодного помещения в теплое их протирают и при необходимости смазывают.

# Правила хранения резиновых изделий

72. Для обеспечения лучшей сохранности резиновых изделий необходимо предохранять их от действия света и особенно от прямых солнечных лучей, а также от воздействия высокой (выше 20°) и низкой (ниже 0°) температуры, от механических воздействий (сдавливания, сгибания, вытягивания и т.д.), сырости и от излишней сухости воздуха в помещениях.

73. Резиновые изделия следует хранить в полуподвальном, подвальном, сухом, темном или затемненном помещении при температуре 5-10° при относительной влажности 50-60%.

Затемнение может быть достигнуто путем завешивания окон темными шторами или окраской оконных стекол темной краской.

74. В помещении, где хранят резиновые изделия, не должно быть сквозного движения воздуха, так как это сушит изделия и ускоряет их порчу. В чрезмерно сухом помещении необходимо ставить ведра или бочки с водой.

75. Помещение для хранения резиновых изделий должно быть оборудовано шкафами, ящиками, полками, стеллажами, вешалками и т.д.

Нельзя хранить резиновые изделия в одном шкафу, ящике с кислотами и другими едкими веществами, а также с растворителями, маслами и прочими химическими веществами, вредно действующими на резину.

76. Для хранения резиновых изделий следует использовать шкафы с плотно закрывающимися дверками. Для хранения резиновых изделий, которые требуют лежачего положения (катетеры, грелки, перчатки), в шкафах оборудуют невысокие выдвижные ящики так, чтобы предметы можно было разместить во всю длину без сгибания. Для хранения резиновых изделий в подвешенном состоянии (жгуты, зонды, ирригаторные трубки и др.) в шкафах устраивают съемные деревянные вешалки, которые должны иметь совершенно гладкую поверхность.

77. Резиновые изделия не следует укладывать в несколько слоев, сгибать, сплющивать, защемлять или связывать, так как это ведет к их порче. Зонды носопищеводные, жгуты, дренажные трубки и другие особо чувствительные предметы слегка присыпают тальком и хранят в плотно закрытых коробках. Рукава и шланги со спиралями раскладывают во всю длину на стеллажах в один ряд. Рукава без спиралей и резиновую трубку можно хранить в бухтах, уложенных на стеллажах, при высоте штабеля не более 0,5 м.

78. Резиновую техническую пластину толщиной до 10 мм следует свертывать в рулон и хранить в вертикальном положении. Более толстую пластину надлежит хранить на стеллажах, складывая одну на другую, общей высотой не более 0,5 м.

79. Восстановление эластичности резиновых изделий может быть достигнуто путем обработки их щелочным раствором или вазелиновым маслом.

Обработка щелочным раствором состоит в погружении резиновых изделий на 15 минут в 5%-ный раствор двууглекислой соды или 5-6%-ный раствор аммиака, нагретый до 60°. После этого изделия осторожно разминают и расправляют в течение 10 минут, а затем ополаскивают в воде. Резиновые перчатки рекомендуется погружать на 15 минут в нагретую до 40° воду, в которую добавляют 5% глицерина.

При обработке резиновых изделий вазелиновым маслом его следует нагреть до 115° и быстро наносить на обрабатываемый предмет при помощи кисти или тампона, после чего предмет осторожно разминают. Если в состав резиновых изделий входят клеенчатые части, то их в вазелиновом масле не обрабатывают. Такие изделия следует обрабатывать только в щелочных растворах.

# Правила хранения перевязочных материалов

80. Перевязочные материалы хранят в прохладных и сухих помещениях, оберегая их от сырости и излишней влажности.

81. На складах перевязочные материалы размещают в шкафах, ящиках, на полках или стеллажах с защитой их от пыли.

Большое количество перевязочных материалов хранят в тюках, мешках, ящиках, уложенных в штабеля. При хранении в штабелях тюки, во избежание самосогревания, периодически перекладывают (нижние тюки кладут наверх, а верхние вниз).

82. Шелк хирургический в ампулах содержат в картонных коробках, а шелк в мотках - в плотно закрытых стеклянных банках или в картонных коробках. При хранении шелк защищают от пыли и от вредных насекомых.

83. Сухой кетгут хранят в бумажных конвертах, а кетгут в ампулах - в картонных коробках при температуре воздуха 12-15°.

84. Не допускается совместное хранение перевязочных материалов со средствами, которые могут вызвать их самовозгорание (растительное масло, сера, олифа), а равно и с тарой из-под таких средств.

# Правила хранения специальных видов ветеринарного имущества

85. Лабораторное имущество, физиотерапевтические, рентгеновские и другие специальные аппараты и приборы хранят в сухих отапливаемых помещениях при температуре воздуха 10-15° и относительной влажности воздуха 30-60%.

86. Все ценные аппараты и приборы, снабженные чехлами, футлярами и т.п., содержат в шкафах, ящиках или на хорошо выструганных стеллажах отдельными группами и тщательно защищают от проникновения пыли.

87. Аппараты и приборы с оптикой надо хранить так, чтобы уберечь их от сырости и действия прямых солнечных лучей.

88. Приборы с постоянными магнитными или намагниченными стрелками следует хранить в удалении от металлических предметов.

89. Предметы, имеющие пружины, необходимо хранить при максимальном расслаблении пружин.

90. При хранении приборов, имеющих подвижные части с неразборной конструкцией (барометры, гальванометры), подвижные части их следует укреплять специальным приспособлением.

91. Микроскопы хранят в специальном футляре, предохраняя их от действия влаги, прямых солнечных лучей, пыли и механических повреждений, не нарушая при этом заводской упаковки.

92. Весы аналитические хранят в шкафах с плотно закрытыми дверцами. При хранении весов в собранном виде они должны быть зафиксированы в нерабочем положении.

Если весы хранят в разобранном виде, то все детали плотно обертывают в мягкую бумагу и вату и укладывают в картонную коробку.

Разновесы для аналитических весов следует тщательно оберегать от влаги и пыли.

Весы лабораторные, технические, аптечные и разновесы к ним хранят в сухом помещении. Смазывать их вазелином или другими жирными веществами не разрешается.

93. Аппараты рентгеновские, диатермии, лампы ртутно-кварцевые, "Солюкс" на штативе и другие громоздкие аппараты и приборы хранят в чехлах на полу в помещении. Горелки ртутно-кварцевые и горелки к лампам "Солюкс" хранят в заводской упаковке.

94. Приборы из стекла (ареометры, термометры, микрошприцы и т.д.) хранят в картонных коробках или деревянных футлярах с мягкой подстилкой.

95. Изделия из кожи хранят в помещениях без резких колебаний температуры воздуха, которая должна быть в пределах 12-20° при относительной влажности воздуха 60-70%. При повышенной сухости воздуха следует его увлажнить путем смачивания пола водой.

При повышенной влажности помещение проветривают, а изделия необходимо подсушивать на открытом воздухе.

96. Для лучшего сохранения изделий из кожи их необходимо периодически смазывать сапожной или амуничной мазью. Хромовую кожу смазывают в крайнем случае. Для ее смазки применяется касторовое или нейтральное масло, которое наносят только со стороны бахромы.

97. При появлении плесени предметы тщательно протирают щеткой и просушивают на воздухе в тени, после чего смазывают сапожной мазью. Помещение, где хранят кожаные изделия, необходимо систематически проветривать.

98. Изделия из шерсти, войлока и волоса предварительно хорошо просушенные, хранят в сухих вентилируемых помещениях. Для предохранения от моли их пересыпают нафталином.

Приложение 1*

# Препараты, требующие предохранения от воздействия света

| 1. Адреналина гидротартрат | 17. Кислота салициловая |
| --- | --- |
| 2. Апоморфина гидрохлорид | 18. Кодеин |
| 3. Ареколина гидробромид | 19. Колларгол |
| 4. Ацетон | 20. Коллодий |
| 5. Бензол | 21. Крезол |
| 6. Бензонафтол | 22. Ксероформ |
| 7. Висмута нитрат основной | 23. Ксилол |
| 8. Дерматол | 24. Лизол |
| 9. Известь хлорная | 25. Масло беленное |
| 10. Йод (кристаллический) | 26. Масло вазелиновое |
| 11. Йодоформ | 27. Масло камфорное |
| 12. Калия йодид | 28. Масло касторовое |
| 13. Калия перманганат | 29. Масло льняное |
| 14. Кислота азотная | 30. Масло подсолнечное |
| 15. Кислота аскорбиновая | 31. Масло растительное |
| 16. Кислота карболовая кристаллическая | 32. Мышьяковистый ангидрид |
|  | 33. Настойка валерианы |

| 34. Настойка наперстянки | 48. Ртути окись желтая |
| --- | --- |
| 35. Настойки эфирные | 49. Рыбий жир |
| 36. Натрия салицилат | 50. Сантонин |
| 37. Новарсенол | 51. Серебра нитрат |
| 38. Новокаин | 52. Скипидар |
| 39. Пепсин | 53. Углерод четыреххлористый |
| 40. Проторгол | 54. Флавакридина гидрохлорид |
| 41. Раствор йода спиртовый 5%, 10% | 55. Хлоралгидрат |
| 42. Раствор перекиси водорода | 56. Хлорамин |
| 43. Раствор перекиси водорода концентрированный (пергидроль) | 57. Эметина гидрохлорид |
|  | 58. Эмульсия стрептоцида |
| 44. Раствор формальдегида (формалин) | 59. Этакридин (риванол) |
|  | 60. Эфедрина гидрохлорид |
| 45. Ртути дийодид | 61. Эфир для наркоза |
| 46. Ртути дихлорид (в таблетках) | 62. Эфир медицинский |
| 47. Ртути монохлорид |  |

______________________________

* Приложения 1, 2, 3, 5 и 6 изложены в редакции, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 3 ноября 1971 г.

Приложение 2

# Препараты, подлежащие хранению в прохладном месте

| 1. Амилнитрит | 21. Мыло "К" |
| --- | --- |
| 2. Антибиотики все | 22. Настойки эфирные |
| 3. Бензин | 23. Натр едкий |
| 4. Вазелин | 24. Нафталин |
| 5. Деготь | 25. Пепсин |
| 6. Дихлорамин | 26. Протаргол |
| 7. Известь хлорная | 27. Раствор аммиака |
| 8. Йод (кристаллический) | 28. Раствор перекиси водорода |
| 9. Йодоформ | 29. Раствор перекиси водорода концентрированный |
| 10. Камфора |  |
| 11. Кислота серная | 30. Рыбий жир |
| 12. Коллодий | 31. Скипидар |
| 13. Ланолин | 32. Соль карловарская искусственная |
| 14. Мази все | 33. Спирт этиловый |
| 15. Масло беленное | 34. Углерод четыреххлористый |
| 16. Масло вазелиновое | 35. Хлоралгидрат |
| 17. Масло камфорное | 36. Хлороформ |
| 18. Масло касторовое | 37. Экстракты густые |
| 19. Масло льняное и подсолнечное | 38. Эфиры все |
| 20. Мыло зеленое |  |

Приложение 3

# Препараты гигроскопические, подлежащие хранению в сухом месте

| Сильно гигроскопические препараты | Препараты, сыреющие на воздухе |
| --- | --- |
| 1. Аммония роданид | 1. Аммония хлорид |
| 2. Бария гидроокись | 2. Гексаметилентетрамин |
| 3. Кали едкое | 3. Гипосульфит |
| 4. Кальция гидроокись | 4. Глицерин |
| 5. Натр едкий | 5. Глюкоза |
| 6. Кислота трихлоруксусная | 6. Железо хлорное |
| 7. Кислота хромовая | 7. Известь хлорная |
| 8. Цинк хлористый | 8. Кальция сульфат жженый |

| 9. Кислота аскорбиновая | 17. Натрия цитрат |
| --- | --- |
| 10. Кислота серная | 18. Пилокарпина гидрохлорид |
| 11. Кофеин-бензоат натрия | 19. Таннальбин |
| 12. Натрия арсенат | 20. Теобромин-натрий с салицилатом натрия |
| 13. Натрия бромид |  |
| 14. Натрия нитрат | 21. Хлоралгидрат |
| 15. Натрия сульфат | 22. Экстракты сухие |
| 16. Натрия хлорид |  |

Приложение 4

# Препараты, легко воспламеняющиеся и огнеопасные, подлежащие хранению с особой предосторожностью

# Жидкие вещества

| Ацетон | Спирт амиловый |
| --- | --- |
| Бензин | Спирт бутиловый |
| Бензол | Спирт винный (этиловый) |
| Коллодий | Спирт денатурированный |
| Ксилол | Спирт мыльный |
| Лаки скипидарные | Толуол |
| Настойки спиртовые и эфирные | Экстракты спиртовые и эфирные |
| Скипидар | Эфир этиловый |

# Твердые вещества

| Кинопленка | Нафталин |
| --- | --- |
| Рентгенопленка | Целлоидин |
| Фотопленка |  |

Приложение 5

# Едкие вещества, требующие хранения обособленно от других медикаментов

| 1. Известь хлорная | 7. Кислота серная |
| --- | --- |
| 2. Кали едкое | 8. Кислота уксусная |
| 3. Калий двухромовокислый | 9. Кислота хлористоводородная |
| 4. Калия перманганат | 10. Натр едкий |
| 5. Кислота азотная | 11. Раствор аммиака |
| 6. Кислота карболовая | 12. Раствор формальдегида |

Примечание. Препараты, не включенные в списки по Приложениям 1-5, но требующие различных условий хранения, приведены в Приложении 6.

Приложение 6

# Список лекарственных средств, для которых установлены сроки годности и условия хранения

| Наименование препаратов | Список | Срок годности | Дополнительный срок годности после переконтроля | Условия хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в годах |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Азидин | Б | 3 | - | С предосторожностью, в закрытых банках темного стекла в защищенном от света месте |
| Акрихин | Б | 10 | 5 | С предосторожностью, в хорошо укупоренной таре, предохраняющей от действия света |
| Амилнитрит | Б | 5 | 3 | С предосторожностью, в ампулах темного стекла по 0,5 мл, в темном, прохладном месте |
| Аминарсон | А | 10 | 5 | Под замком, в хорошо укупоренных банках оранжевого стекла |
| Аминоакрихин | Б | 10 | - | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках из темного стекла |
| Аминопептид | - | 3 | 6 месяцев | Сохраняют при комнатной температуре |
| Аммония хлорид | - | Не ограничен | Сохраняют в хорошо закупоренных стеклянных банках в сухом месте |
| Анальгин | Б | 3 | 2 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла, в защищенном от света месте |
| Антихерпес в аэрозольной упаковке | Б | 1 | - | Сохраняют с предосторожностью в закупоренных баллончиках, в защищенном от влаги и огня месте, при температуре не ниже минус 20° и не выше плюс 20°С |
| Апоморфина гидрохлорид | А | 5 | 3 | Под замком, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла |
| Ареколина гидробромид | А | - | - | Под замком, в хорошо закупоренных банках темного стекла |
| Антисептик-стимулятор Дорогова (АСД), 2 фракция | - | 4 | 1 | В стеклянных флаконах, закрытых пробками, залитых сургучом, в темном месте при температуре плюс 4-20° |
| То же, 3 фракция | - | 4 | 1 | То же |
| Атропина сульфат | А | 10 | 5 | Под замком, в хорошо закупоренных банках |
| Барбитал (веронал) | Б | 10 | 5 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных стеклянных банках |
| Бензонафтол | - | 10 | 5 | В хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Бензилпенициллина калиевая соль | Б | 3 | - | С предосторожностью, в сухом месте, при комнатной температуре |
| Бензилпенициллина натриевая соль | Б | 3 | - | То же |
| Биоветин | Б | 1 | - | В сухом прохладном месте при температуре не выше 25-30°С |
| Биовит-20, -40, -80 | Б | 1 | - | То же |
| Бициллин | Б | 1 | 6 месяцев | С предосторожностью, в герметически закрытых флаконах, при температуре не выше 20°С |
| Бициллин-3 | Б | 2 | - | С предосторожностью, в герметически закрытых флаконах, при температуре не выше 20°С |
| Вода дважды дистиллированная | Не ограничен | Сохраняют в прохладном месте |
| Висмута нитрат основной | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Гексаметилентетрамин (уротропин) | - | 10 | 5 | В хорошо закупоренных банках |
| Гексахлорэтан | Б | - | - | С предосторожностью, в таре из прочных химически стойких водонепроницаемых материалов в сухом помещении |
| Гексахлорпараксилол | Б | Не ограничен | С предосторожностью, в сухом помещении, при комнатной температуре |
| Гемоспоридин | Б | 5 | - | С предосторожностью, в хорошо закрытых банках темного стекла, в защищенном от света месте |
| Генциан фиолетовый | - | - | - | В стеклянной посуде с притертыми стеклянными пробками, как красящее вещество в специальном месте, вдали от других препаратов, в защищенном от света месте |
| Гепарин | - | 1 | 6 месяцев | Сохраняют в защищенном от света месте |
| Гидроперит в таблетках | - | 6 месяцев | - | В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 20° |
| Глицерин | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных склянках или тубах |
| Глюкоза | - | 10 | 5 | В хорошо закупоренных банках, в сухом месте |
| Гризеофульвин | Б | 2 | - | С предосторожностью, в сухом месте, при температуре 18-20° |
| Дерматол | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках, предохраняющих от действия света |
| Дибазол | Б | 5 | 3 | С предосторожностью, в хорошо укупоренной таре, в защищенном от света месте |
| Дибиомицин | Б | 2 | - | С предосторожностью, в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре |
| Дигален-нео | Б | Контролируют ежегодно | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Дитразина цитрат | Б | - | - | С предосторожностью, в хорошо закупоренных стеклянных банках, в сухом защищенном от света месте |
| Желатин | - | Не ограничен | В сухом месте |
| Железо восстановленное | - | 10 | 5 | В хорошо закупоренных банках (без доступа влаги) в сухом месте |
| Железа глицерофосфат | - | 2 | 1 | В хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Железа закисного сульфат (железный купорос) | - | 1 | 1 | В хорошо закупоренных банках |
| Железа лактат | - | 1 | 1 | В хорошо закупоренных банках |
| Ихтиол | - | 10 | 10 | В закупоренных стеклянных или металлич. сосудах |
| Йод кристаллический | Б | Не ограничен | С предосторожностью, в стеклянных банках с притертыми пробками, в холодном, защищенном от света месте |
| Йод однохлористый | Б | 8 | - | С предосторожностью, в стеклянной посуде с плотно притертой пробкой в прохладном, защищенном от света месте |
| Йодинол | Б | 3 | - | С предосторожностью, в защищенном от света месте, при температуре до 25° |
| Йодоформ | - | 10 | 10 | В хорошо закупоренных банках, в прохладном, защищенном от света месте |
| Калия бромид | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных стеклянных банках, в сухом, защищенном от света месте |
| Калия йодид | - | 3 | 1 | В хорошо закупоренных банках оранжевого стекла |
| Калия перманганат | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках, в запаянных жестянках |
| Кальция лактат | - | 5 | 5 | В хорошо закупоренных стеклянных банках |
| Кальция фосфат | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках |
| Кальция хлорид | - | Не ограничен | В небольших, хорошо закупоренных стеклянных банках с пробкой, залитой парафином, в сухом месте |
| Камфора | - | 6 | 3 | В хорошо закупоренных банках, в прохладном месте |
| Канамицина моносульфат | Б | 1 | - | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Карандаши ляписные | А | Не ограничен | В защищенном от света месте |
| Карбахолин | А | 3 | 2 | Под замком, в хорошо закрытых банках, в сухом, защищенном от света месте |
| Квасцы жженые | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках |
| Кислота азотная | - | Не ограничен | В стеклянных с притертыми пробками банках, которые сверху обвязывают пергаментом и заливают гипсом. Должны быть опечатаны или опломбированы. На этикетке указывается концентрация кислоты "крепкая", "слабая" |
| Кислота ацетилсалициловая (аспирин) | - | 5 | 3 | В хорошо закупоренных банках |
| Кислота борная медицинская | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных стеклянных банках, в защищенном от света месте |
| Кислота молочная | - | 5 | - | В склянках с притертыми пробками, в защищенном от света месте |
| Кислота салициловая | - | 10 | 10 | В хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Кислота хлористоводородная чистая | Б | Не ограничен | С предосторожностью, в склянках с притертыми пробками |
| Кислота уксусная | - | 5 | - | В склянках с притертыми пробками. Обвязывают пергаментом и заливают гипсом. Должна быть опечатана. На этикетке указывается концентрация кислоты "крепкая", "слабая" |
| Кобальт хлористый в таблетках | - | - | - | В банках с притертыми пробками |
| Кодеина фосфат | Б | 8 | 4 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках в защищенном от света месте. Ежегодно проверяется содержание кристаллизационной воды |
| Колларгол | Б | 5 | 2 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках темного стекла, в защищенном от света месте |
| Коллодий медицинский | - | 3 | 1 | В хорошо закупоренных склянках, в прохладном, защищенном от света месте |
| Кора дуба | - | 5 | - | В мешках или банках в сухом месте |
| Кора калины | - | 4 | - | В закрытых ящиках, резаную кору - в мешках |
| Кора крушины | - | 5 | - | В закрытых ящиках, резаное сырье - в мешках |
| Кордиамин | Б | 5 | 3 | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Корень алтея | - | 3 | - | В ящиках или мешках в сухом месте. Порошок - в стеклянных банках. Корень гигроскопичен и легко отсыревает |
| Корень ипекакуаны | Б | 10 | - | С предосторожностью, в закрытых банках или жестянках |
| Корень одуванчика | - | 5 | - | В закрытых ящиках, жестянках и банках |
| Корень ревеня | - | 5 | - | В закрытых банках, жестянках или ящиках |
| Корень солодки | - | 10 | - | Резаный корень солодки в ящиках, порошок - в банках |
| Корневище аира | - | 3 | - | В хорошо закрытых жестянках или ящиках, порошок - в хорошо укупоренных банках темного стекла |
| Корневище змеевика | - | 6 | - | В закрытых ящиках |
| Корневище с корнями валерианы | - | 3 | - | В хорошо закрытых ящиках или жестянках, резаное - в мешках, порошок - в двойных мешках, внутренний многослойный бумажный |
| Корневище и корни кровохлебки | - | 5 | - | В аптеках в деревянных ящиках с крышкой в сухом помещении |
| Корневище мужского папоротника | - | 1 | - | В хорошо укупоренных жестянках, в сухом защищенном от света месте. Порошок сохраняют не более 3 месяцев в хорошо укупоренных банках темного стекла |
| Корневище с корнями чемерицы | Б | 3 | - | С предосторожностью, в хорошо закрытых жестянках или банках |
| Кортикотропин для инъекций | Б | 2 | - | С предосторожностью, во флаконах нейтрального стекла, укупоренных резиновыми пробками, с металлической обкаткой, в сухом защищенном от света месте, при температуре не выше 20° |
| Кофеин-бензоат натрия | Б | 10 | 5 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках |
| Ксероформ | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках, защищенном от света месте |
| Ланолин безводный | - | 5 | 3 | В хорошо закупоренных банках, заполненных доверху, прохладном, защищенном от света месте |
| Левомицетин | Б | 5 | 1 | С предосторожностью, в закупоренных банках, защищенном от света месте |
| Лист белены | Б | 2 | - | С предосторожностью, в аптеках - в жестяных банках или ящиках, резаное сырье - в мешках |
| Лист дурмана | Б | 2 | - | С предосторожностью, в аптеках - в ящиках, хорошо закрытых |
| Лист крапивы | - | 2 | - | С предосторожностью, в аптеках - в хорошо закрытых ящиках или жестянках |
| Лист красавки | Б | 2 | - | С предосторожностью, в аптеках - в хорошо закрытых ящиках или жестянках. Проверка содержания алкалоидов в листьях производится ежегодно |
| Лист мяты перечной | - | Содержание эфирного масла проверяют ежегодно | В аптеках - в банках, жестянках или ящиках |
| Лист наперстянки | Б | Активность наперстянки контролируют ежегодно | С предосторожностью, в аптеках - в жестянках или банках, порошок в плотно закупоренных и залитых парафином банках оранжевого стекла |
| Лист толокнянки | - | 5 | - | В аптеках - в закрытых деревянных ящиках |
| Лист шалфея | - | Содержание эфирного масла проверяют ежегодно | В аптеках - в жестянках или ящиках |
| Лист эвкалипта | - | То же | В аптеках - в банках или жестянках |
| Магния карбонат основной | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках |
| Магния окись (магнезия жженая) | - | 1 | 1 | В полиэтиленовых мешочках или двойных бумажных пакетах, вложенных в жестяные банки, в обычных условиях |
| Магния сульфат | - | 10 | 10 | В хорошо укупоренной таре |
| Мазь Вилькинсона |  | 6 месяцев | 6 месяцев | В хорошо закупоренных склянках, в прохладном месте (от 0 до 8-10°) |
| Мазь ихтиоловая 10 или 20% | - | 5 | 2 | В хорошо закупоренных склянках, в прохладном месте (от 0 до 8-10°) |
| Мазь камфрная | - | 1 | 6 месяцев | То же |
| Мазь окситетрациклиновая 10 000 ЕД в 1 г | Б | 3 | - | В тубах (по 10 и 30 г), в защищенном от света месте, при комнатной температуре (не выше +20°) |
| Мазь Пихтоин и | - | Не ограничен | Сохраняют в обычных условиях при температуре не выше +30° |
| Мазь ртутная серая | - | 1 | 6 месяцев | В хорошо закупоренных (неметаллических) банках, в прохладном, защищенном от света месте |
| Мазь стрептоцидовая | Б | - | - | В хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте, при комнатной температуре |
| Мазь тетрациклиновая 30 000 ЕД в 1 г | Б | 1 | - | В хорошо закупоренных тубах, в защищенном от света месте, при температуре не выше +20° |
| Мазь тетрациклиновая глазная 10 000 ЕД в 1 г | Б | 2 | - | То же |
| Мазь хлортетрациклиновая глазная 5000 и 10 000 ЕД в 1 г | Б | 2 | - | В хорошо закрытых тубах, в защищенном от света месте, при температуре не выше +20° |
| Мазь цинковая | - | 8 | 4 | В хорошо закупоренных склянках, в прохладном месте, при температуре плюс 8-10° |
| Мазь "ЯМ" | - | 1 | - | В хорошо закрытых стеклянных банках, в защищенном от света месте, при комнатной температуре |
| Масло беленное | Б | 5 | 3 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных склянках, прохладном, защищенном от света месте |
| Масло вазелиновое | - | Не ограничен | В закрытой стеклянной таре, в защищенном от света месте |
| Масло камфорное наружного применения | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных склянках, в прохладном, защищенном от света месте |
| Масло касторовое | - | 5 | 2 | В хорошо закупоренных склянках, в темном, прохладном месте |
| Масло льняное | - | 3 | 1 | То же |
| Масло облепиховое | - | 1 | 1 | То же |
| Масло персиковое | - | 4 | 1 | В хорошо закупоренных склянках оранжевого цвета, в прохладном, защищенном от света месте |
| Масло подсолнечное | - | 3 | - | То же |
| Масло хеноподиевое | Б | 1 | - | С предосторожностью, в хорошо закупоренных склянках оранжевого цвета, в прохладном, защищенном от света месте |
| Мастисан А | Б | 1 | - | С предосторожностью, в сухом, прохладном месте |
| Мастицид | Б | 1 | 6 месяцев | С предосторожностью, в сухом, прохладном месте |
| Меди сульфат | Б | Не ограничен | С предосторожностью, в хорошо укупоренных банках |
| Метиленовый синий | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Миарсенол | А | 5 | - | Под замком, в запаянных стеклянных ампулах, в прохладном, защищенном от света месте |
| Мышьяково-кислое олово (арсенат олово) | А | - | - | Под замком, в закупоренных склянках темного цвета, в сухом месте, отдельно от других лекарственных средств |
| Натрия арсенит (мышьяковистый натрий) | А | Не ограничен | Под замком, в хорошо закупоренных склянках, отдельно от других лекарственных средств |
| Наганин | Б | 10 | 5 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла, в сухом защищенном от света месте |
| Настойка валерианы | - | 5 | 3 | В хорошо закупоренных склянках, в защищенном от света месте |
| Настойка чемерицы | Б | 3 | 1 год и 6 месяцев | С предосторожностью, в хорошо закупоренных склянках |
| Натрия бромид | - | 10 | 5 | В хорошо закупоренных стеклянных банках, в сухом, защищенном от света месте |
| Натрия гидрокарбонат | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках |
| Натрия салицилат | - | 5 | 5 | В хорошо закупоренных банках, в сухом, защищенном от света месте |
| Натрия сульфат (глауберова соль) | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках, барабанах. Наличие кристаллизационной воды контролируют через 5 лет |
| Натрия тетраборат (бура) | - | 10 | 5 | В хорошо закупоренных банках |
| Натрия хлорид | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках, в сухом месте |
| Натрия цитрат для инъекций | - | 5 | 3 | В хорошо закрытых банках |
| Неомицина сульфат | Б | 3 | - | С предосторожностью, в герметических закрытых флаконах, в защищенном от света месте, при температуре не выше +20° |
| Новарсенол (для ветеринарных целей) | А | 5 | - | Под замком, в запаянных стеклянных ампулах, в прохладном, защищенном от света месте |
| Новокаин | Б | 8 | 4 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла |
| Норсульфазол | Б | 5 | 5 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках, в сухом месте |
| Норсульфазол растворимый | Б | 3 | 3 | С предосторожностью, в небольших стеклянных банках, хорошо закупоренных пробкой, залитой парафином, или в полиэтиленовых мешочках, в защищенном от света месте |
| Окситетрациклин | Б | 1 | 6 месяцев | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках, в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре |
| Окситетрациклина гидрохлорид | Б | 3 | - | С предосторожностью, в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре |
| Осарсол | А | 8 | 4 | Под замком, в хорошо закрытых банках оранжевого стекла |
| Папаверина гидрохлорид | Б | 5 | 5 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Парафин твердый | - | Не ограничен | В прохладном месте |
| Пепсин | - | 1 | - | В хорошо закупоренных банках, в сухом помещении, при температуре плюс 2-15° |
| Пептон | - | 1 | - | В хорошо закупоренных банках, в сухом помещении (в прохладном месте) |
| Пилокарпина гидрохлорид | А | 6 | 4 | Под замком, в хорошо закупоренных банках, в сухом месте. Герметическая упаковка |
| Пиперазина адипинат | - | - | - | В хорошо закрытых стеклянных банках, в сухом месте, при комнатной температуре |
| Пиперазина гексагидрат | - | - | - | То же |
| Пиперазина сульфат | - | 4 | 2 | То же |
| Пиперазина фосфат | - | 5 | 2 | То же |
| Пиперазина цитрат | - | - | - | То же |
| Пироплазмин | - | Не ограничен | В стеклянной посуде с притертой пробкой, в сухом месте |
| Платифиллина гидротартрат | А | 5 | 5 | Под замком, в хорошо закупоренных банках |
| Плод можжевельника | - | 3 | - | В аптеках - в ящиках и банках. Порошок в плотно закрытых банках |
| Плод шиповника | - | 2 | - | В аптеках - в ящиках или жестянках, порошок в стеклянных банках |
| Полимиксина М сульфат | Б | 3 | - | С предосторожностью, в темном, сухом и прохладном месте, при температуре не выше 20° |
| Полихлорпинен | А | 5 | - | Сохраняют в условиях, принятых для горючих жидкостей типа керосина |
| Прозерин | А | 5 | 3 | Под замком, в хорошо закупоренных банках |
| Промедол | А | 5 | 3 | Под замком, в хорошо закупоренных банках |
| Протаргол | - | 3 | 3 | В хорошо закупоренных банках оранжевого стекла, в защищенном от света месте |
| Раствор адреналина гидрохлорида 0,1% в ампулах | Б | 2 | - | С предосторожностью, в прохладном, защищенном от света месте |
| Раствор ретинола ацетата (витамин А) в масле по 25 000; 50 000 или 100 000 ИЕ в 1 мл в ампулах | Б | 1 | 6 месяцев | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Раствор аминазина 2,5% в ампулах | Б | 2 | 6 месяцев | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Раствор аммиака (спирт нашатырный) 25% | - | 6 месяцев | 6 месяцев | В хорошо закрытых сосудах с притертыми пробками, в прохладном месте |
| Раствор атропина сульфата 1% в ампулах (для ветеринарии) | А | 5 | - | Под замком, в сухом прохладном месте |
| Раствор гексаметилентетрамина 40% в ампулах (уротропин) | - | 5 | 3 | При температуре не выше 20° |
| Раствор глюкозы 5, 10, 25 или 40% в ампулах | - | 6 | 3 | В сухом, прохладном месте |
| Раствор грамицидина С очищенного 2% в ампулах | Б | 10 | - | С предосторожностью, в прохладном, защищенном от света месте |
| Раствор димедрола 1% в ампулах | Б | 4 | 2 | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Раствор желатина медицинского 10% в ампулах | - | 5 | - | В прохладном, защищенном от света месте |
| Раствор йода спиртовый 5% | Б | 3 | 2 | С предосторожностью, в склянках оранжевого стекла, в защищенном от света месте |
| Раствор кальция глюконата 10% в ампулах (для инъекций) | - | 1 | 1 | Сохраняют в обычных условиях |
| Раствор кальция хлорида 10% в ампулах | - | 10 | 5 | Сохраняют в сухом месте |
| Раствор камфоры в масле 20% в ампулах | - | Не ограничен | В защищенном от света месте |
| Раствор конваллятоксина 0,03% в ампулах | А | Контролируют ежегодно | Под замком, в защищенном от света месте |
| Раствор коразола 10% в ампулах | Б | 10 | - | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Раствор кофеин-бензоата натрия 10 или 20% в ампулах | Б | 6 | 3 | С предосторожностью |
| Раствор магния сульфата 20 или 25% в ампулах | - | 3 | 2 | В обычных условиях |
| Раствор морфина гидрохлорида 1 или 5% в ампулах | А | 3 | 1 | Под замком, в защищенном от света месте |
| Раствор натрия арсената 1% в ампулах | А | 5 | - | Под замком |
| Раствор натрия тиосульфата 30% в ампулах | - | 5 | 3 | В обычных условиях |
| Раствор натрия хлорида изотонический 0,9% в ампулах | - | 10 | 10 | В обычных условиях |
| Раствор никотин-амида 1, 2, 5 или 5% в ампулах | - | 2 | - | В защищенном от света месте |
| Раствор новокаина 0,25; 0,5; 1 или 2% в ампулах | Б | 3 | 2 | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Раствор перекиси водорода | - | 1 | 1 | В склянках с притертыми пробками, в прохладном, защищенном от света месте |
| Раствор перекиси водорода концентрированный | - | 3 | 2 | С предосторожностью, в склянках с притертыми пробками, в холодном, защищенном от света месте |
| Раствор прогестерона в масле 1 или 2,5% в ампулах | Б | 1 | - | В защищенном от света месте |
| Раствор прозерина 0,05% в ампулах | А | 3 | 2 | Под замком, в защищенном от света месте |
| Раствор строфантина K 0,05% в ампулах | А | 4 | 2 | Под замком, в защищенном от света месте. Препарат контролируют ежегодно |
| Раствор тиаминбромида 3 или 6% в ампулах | - | 1 | - | В защищенном от света месте |
| Раствор унитиола 5% в ампулах | - | 5 | 3 | Сохраняют в защищенном от света месте при температуре 12-15° |
| Раствор формальдегида (формалин) | - | 3 | 1 | В хорошо закупоренных склянках, в защищенном от света месте, при температуре не ниже 9° |
| Раствор цианкобаламина в ампулах (витамин ) | - | 2 | 1 | В защищенном от света месте |
| Раствор эметина гидрохлорида 1% в ампулах | Б | 5 | 3 | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Раствор эргокальциферола (витамина ) в масле 0,125% | Б | 2 | - | С предосторожностью, в доверху заполненных, хорошо укупоренных склянках оранжевого стекла, в защищенном от света месте, при температуре не выше 10° |
| Раствор эризимина 0,033% в ампулах | А | Контролируют ежегодно | Под замком, в прохладном, защищенном от света месте |
| Раствор этазола растворимого 10 или 20% в ампулах | Б | 1 | - | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Раствор эфедрина гидрохлорида 5% в ампулах | Б | 5 | 3 | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Резорцин | - | 3 | 2 | В хорошо укупоренных банках оранжевого стекла |
| Ромашка аптечная дикорастущая | - | 2 | - | В закрытых ящиках или жестянках |
| То же, культивированная | - | 2 | - | В плотно закрытых сосудах, в защищенном от света месте |
| Ртути амидохлорид | Б | Не ограничен | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла, в защищенном от света месте |
| Ртути дийодид | А | Не ограничен | Под замком, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла, в защищенном от света месте |
| Ртути монохлорид | Б | Не ограничен | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла, в сухом, прохладном, защищенном от света месте |
| Ртути окись желтая | Б | 5 | 5 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла, в защищенном от света месте |
| Рутин (витамин P) | - | 3 | 1 | В хорошо закупоренных банках темного стекла, в сухом месте |
| Рыбий жир | - | 1 | 6 месяцев | В хорошо закупоренных сосудах, бидонах, банках из белой жести, в темном и прохладном месте, при температуре не выше 10° |
| Сабур | - | 10 | - | В хорошо закупоренных банках, в сухом месте. Проверяют через 2 года |
| Сантонин | Б | 5 | 5 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла, в защищенном от света месте |
| Свинца ацетат | Б | Не ограничен | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках |
| Семя аниса | - | 3 | - | В хорошо закрытых банках или жестянках |
| Семя льна | - | 3 | - | В хорошо закрытых ящиках с крышкой |
| Серебра нитрат | А | 10 | 5 | Под замком, в хорошо закупоренных банках с притертой пробкой, в защищенном от света месте |
| Синтомицин | Б | 5 | 1 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла |
| Синэстрол | Б | 10 | 10 | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Спирт камфорный | - | 10 | 5 | В хорошо закупоренных склянках, в специальном помещении для легковоспламеняющихся веществ |
| Спирт мыльный сложный (Герба) | - | 3 | 1 год 6 месяцев | В хорошо закупоренных склянках |
| Спирт мыльный | - | - | - | В хорошо закупоренных склянках |
| Спирт этиловый 95% | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных бутылях (склянках) в прохладном месте |
| Стрептомицина сульфат | Б | 3 | - | С предосторожностью, в темном месте, сухом помещении, при комнатной температуре не выше 20°, в герметически закрытых с резиновыми пробками и металлическими колпачками флаконах |
| Стрептоцид | Б | 10 | 10 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных стеклянных банках |
| Стрептоцид растворимый | Б | 10 | 10 | С предосторожностью, в стеклянных банках, закрытых корковыми пробками или пластмассовыми пробками, залитыми парафином |
| Сульфадимезин | Б | 10 | 10 | С предосторожностью, в пакетах крафт-бумаги в сухом месте |
| Сульфантрол | Б | 5 | 5 | С предосторожностью, в стеклянных банках с притертыми пробками |
| Сульфацил-натрий растворимый | Б | 5 | 5 | С предосторожностью, в небольших, хорошо закупоренных банках |
| Тальк | - | Не ограничен | - |
| Танальбин и теальбин | - | 10 | 5 | В герметически закрытых банках, в сухом, защищенном от света месте |
| Танин | - | 5 | 2 | В плотно закупоренных банках, в сухом месте |
| Теобромин-натрий с салицилатом натрия | - | 3 | 2 | В хорошо закупоренных стеклянных банках или полиэтиленовых мешочках, в сухом, защищенном от света месте |
| Тетрациклин | Б | 2 | - | С предосторожностью, в сухом месте, при комнатной температуре |
| Тетрациклина гидрохлорид | Б | 4 | - | С предосторожностью, во флаконах, герметически закрытых резиновыми пробками и обжатыми алюминиевыми колпачками |
| Тиамин-бромид (витамин ) | - | 1 | 6 месяцев | В хорошо закупоренных банках оранжевого стекла, в защищенном от света месте |
| Трава горицвета | Б | Активность контролируют ежегодно | С предосторожностью, в аптеках - в хорошо укупоренных банках или жестянках. В сухом, защищенном от света месте |
| Трава ландыша | Б | Активность контролируют ежегодно | С предосторожностью, в аптеках в жестянках, в сухом, защищенном от света месте |
| Трава пустырника | - | 3 | - | В аптеках - в ящиках, резаное - в мешках, в сухом месте |
| Трава термопсиса | Б | 2 | - | С предосторожностью, в аптеках - в склянках или ящиках; резаное сырье - в мешках; порошок - в бумажных пакетах, в сухом, защищенном от света месте |
| Трициллин | Б | 6 месяцев | - | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках, в сухом прохладном месте |
| Трипановый синий | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных склянках, как красящее вещество отдельно от других медикаментов |
| Углерод четыреххлористый (уд. вес 1,58 ч.д.а.) и в желатиновых капсулах | Б | Не ограничен | С предосторожностью, в хорошо закупоренных склянках, в прохладном, защищенном от света месте |
| Уголь активированный | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках, в сухом месте. Адсорбционную способность контролируют каждые 3 года |
| Унитиол | - | 5 | 2 | Сохраняют в защищенном от света месте при температуре 12-25° |
| Уретан | - | 10 | 10 | В хорошо закупоренных стеклянных банках в сухом, защищенном от света месте |
| Фенасал | Б | 4 | - | С предосторожностью, в банках с притертой пробкой в сухом месте |
| Фенацетин | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках |
| Фенилсалицилат (салол) | - | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках |
| Фенобарбитал (люминал) | Б | 10 | 5 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла |
| Феноксиметилпенициллин | Б | 2 | - | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках |
| Фенол чистый | Б | 8 | 4 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках (бутылях), в защищенном от света месте |
| Фенотиазин (ветеринарный) | Б | Не ограничен | В хорошо закупоренных банках в сухом защищенном от света месте |
| Ферроглюкин | - | 2 | - | В хорошо закупоренных флаконах, в сухом, темном месте, при температуре плюс 10-30° |
| Филиксан | Б | 1 | 6 месяцев | С предосторожностью, в темной посуде, в сухом помещении, при комнатной температуре |
| Флавакридина гидрохлорид | Б | 10 | 5 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла |
| Фтазин | Б | 1 | - | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Фталазол | Б | 10 | 10 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках |
| Фуразолидон ветеринарный | Б | - | - | С предосторожностью, в хорошо закрытой темной посуде, в сухом, защищенном от света месте |
| Фурагин растворимый | Б | 2 | - | С предосторожностью, в защищенном от света месте |
| Фурадонин | Б | - | - | С предосторожностью, в темной посуде, в защищенном от света месте |
| Фуразолин | Б | 3 | - | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Фурацилин | Б | 5 | 3 | С предосторожностью, в стеклянной посуде, порошок и растворы могут при хранении принимать бурую окраску, однако активность при этом не изменяется |
| Хиниофон (ятрен) | Б | 5 | 5 | С предосторожностью, в банках оранжевого стекла, с притертой пробкой, в сухом, защищенном от света месте |
| Хинозол | - | 10 | 5 | В хорошо закупоренных стеклянных банках |
| Хлоралгидрат | Б | 8 | 4 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках, в прохладном, защищенном от света месте |
| Хлорамин Б | - | 5 | 5 | В хорошо закрытой посуде, в сухом, прохладном, защищенном от света месте |
| Хлороформ | Б | 8 | 2 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных склянках оранжевого стекла, в прохладном месте |
| Хлороформ для наркоза | Б | Контролируют каждые 6 месяцев | С предосторожностью, в хорошо закупоренных склянках оранжевого стекла, в прохладном месте |
| Хлортетрациклин | Б | 3 | - | С предосторожностью, в банках оранжевого стекла, в защищенном от света месте, при комнатной температуре |
| Хлортетрациклина гидрохлорид | Б | 3 | - | С предосторожностью, в банках оранжевого стекла с навинчивающимися крышками или в полиэтиленовых пакетах, в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 20° |
| Хлортетрациклина гидрохлорид в капсулах 50 000, 100 000 или 250 000 ЕД | Б | 2 года 6 месяцев | - | То же |
| Циазид (для ветеринарии) | Б | 2 | 1 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Цианокобаламин | - | 2 | 1 | В хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Цинка окись | - | Не ограничен | В обычных условиях |
| Цинка сульфат | Б | Не ограничен | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках |
| Экмолин, водный раствор 0,5% | - | 2 | - | В хорошо закупоренных флаконах, при комнатной температуре |
| Экмоновоциллин-1 (по 600 000 ЕД) | Б | 2 | - | С предосторожностью, во флаконах, герметически закрытых резиновыми пробками и обжатые алюминиевыми колпачками, в прохладном, темном месте |
| Экмоновоциллин-2 | Б | 1 | - | То же |
| Экстракт красавки густой | Б | 3 | 1 год 6 месяцев | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках, в прохладном месте |
| Экстракт мужского папоротника густой | Б | 5 | 2 года 6 месяцев | То же |
| Эмитина гидрохлорид | Б | 3 | 3 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Эмульсия стрептоцида белого | Б | 1 | - | В стеклянных банках оранжевого цвета, в прохладном, защищенном от света месте |
| Эмульсия синтомицина 1%, 5% и 10% | Б | 6 месяцев | - | В стеклянных банках оранжевого цвета, в прохладном месте. В случае появления при хранении на поверхности препарата буроватой пленки ее удаляют, после чего препарат годен к употреблению |
| Эритромицин в порошке и таблетках | Б | 3 | - | С предосторожностью, в защищенном от света месте, при температуре не выше 20° |
| Этазол растворимый | Б | 5 | 2 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках |
| Этакридин (риванол) | Б | 10 | 10 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках |
| Этаминал-натрий | Б | 1 | - | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках из оранжевого стекла |
| Эфедрина гидрохлорид | Б | 8 | 4 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте |
| Эфир для наркоза | Б | Контролируют каждые 6 месяцев | С предосторожностью, в герметически закупоренных склянках оранжевого стекла с подложенной под пробкой металлической фольгой, в защищенном от света прохладном месте, вдали от огня |
| Эфир медицинский | Б | 10 | 5 | С предосторожностью, в хорошо закупоренных склянках оранжевого стекла, в прохладном месте, вдали от огня |
| Юглон | Б | - | - | С предосторожностью, в закупоренных банках, в защищенном от света месте |