# Распоряжение ОАО "РЖД" от 9 июля 2021 г. N 1499/р "Об утверждении Инструкции по порядку оформления вагонов, контейнеров, направляемых на очистку, промывку, пропарку, дезинфекцию, ветеринарно-санитарную обработку"

В целях актуализации порядка оформления работ по очистке вагонов, контейнеров после выгрузки из них грузов средствами грузополучателя, а также порядка направления вагонов на промывку, пропарку, дезинфекцию, ветеринарно-санитарную обработку и оформления факта промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки вагонов принадлежности государств - участников Содружества Независимых Государств и вагонов, не принадлежащих перевозчику:

1. Утвердить и ввести в действие с 22 июля 2021 г. прилагаемую Инструкцию по порядку оформления вагонов, контейнеров, направляемых на очистку, промывку, пропарку, дезинфекцию, ветеринарно-санитарную обработку (далее - Инструкция).

2. Признать утратившим силу распоряжение ОАО "РЖД" от 3 февраля 2009 г. N 226р "О введении "Инструкции по порядку оформления вагонов, направляемых на очистку и промывку".

3. Заместителю генерального директора ОАО "РЖД" - начальнику Центра фирменного транспортного обслуживания Шило А.Н., заместителю генерального директора ОАО "РЖД" - начальнику Центральной дирекции управления движением Сайбаталову Р.Ф., начальникам территориальных центров фирменного транспортного обслуживания и дирекций управления движением довести до сведения работников соответствующих подразделений требования Инструкции.

| Первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" | А. Краснощек |
| --- | --- |

ГАРАНТ:

Настоящая Инструкция вводится в действие с 22 июля 2021 г.

# Инструкция по порядку оформления вагонов, контейнеров, направляемых на очистку, промывку, пропарку, дезинфекцию, ветеринарно-санитарную обработку

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО "РЖД"
N 1499/р от 9 июля 2021 г.

# 1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок направления вагонов, контейнеров на очистку, промывку, пропарку, дезинфекцию, ветеринарно-санитарную обработку в случаях, когда в соответствии с правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом эта работа:

обеспечивается перевозчиком за счет грузополучателя (получателя) или владельца вагона или контейнера;

обеспечивается грузополучателем.

Перечень грузов, после выгрузки которых должна производиться очистка и промывка крытых вагонов, контейнеров, установлен приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. N 119 "Об утверждении Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов"*(1).

В соответствии с пунктом 3.18 решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" перед погрузкой (после выгрузки) в зависимости от вида подконтрольного товара и эпизоотического состояния территории транспорт направляется на ветеринарно-санитарную обработку с выдачей документа (ветеринарного назначения).

Перечень опасных грузов, в том числе наливных, после выгрузки которых требуется очистка, промывка, пропарка и дезинфекция вагонов и контейнеров, определяется Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам (утв. СЖТ СНГ, протокол от 5 апреля 1996 г. N 15) и Правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, утвержденными приказом Минтранса России от 29 июля 2019 г. N 245.

Промывка и дезинфекция вагона, контейнера после выгрузки из него опасного груза в случаях, предусмотренных Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом, выполняется грузополучателем за свой счет*(2).

1.2. Факт выполнения перевозчиком работ по очистке, промывке, пропарке, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработке вагонов, контейнеров после выгрузки из них грузов оформляется актом общей формы ГУ-23ВII.

1.3. Порядок направления вагонов, контейнеров на очистку, промывку, пропарку, дезинфекцию и ветеринарно-санитарную обработку устанавливается в настоящей Инструкции с учетом принадлежности вагона (контейнера): принадлежащих государствам - участникам Содружества Независимых Государств и вагонов (контейнеров), не принадлежащих перевозчику.

1.4. В соответствии со статьей 44 Устава при отсутствии у грузополучателей (получателей) возможностей для очистки промывки, пропарки, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработки вагонов, контейнеров их очистку, промывку, пропарку, дезинфекцию и ветеринарно-санитарную обработку могут обеспечивать перевозчики в соответствии с договором.

На выполнение перевозчиком работ по очистке, промывке, пропарке, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработке вагона(ов), контейнера(ов) по просьбе грузополучателей или владельцев вагона(ов), контейнера(ов) в установленном порядке заключаются соответствующие возмездные договоры, предусматривающие оказание услуг по очистке, промывке пропарке, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработке вагонов, контейнеров (далее - Договор).

1.5. При нахождении вагонов, контейнеров на железнодорожной станции и на железнодорожных путях необщего пользования для промывки, ветеринарно-санитарной обработки и следующих через эту железнодорожную станцию на железнодорожную станцию назначения по одной накладной сроки доставки увеличиваются в соответствии с пунктом 6.9 Правил исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом*(3):

на все время нахождения, если промывка, пропарка или ветеринарно-санитарная обработка производится на пунктах промывки, пропарки или ветеринарно-санитарной обработки дезинфекции обработки, не принадлежащих перевозчику;

на все предусмотренное договорами перевозчика с отправителем или владельцем порожнего вагона время, в случае выполнения промывки, пропарки или ветеринарно-санитарной обработки перевозчиком.

В соответствии с пунктом 10 Правил исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом*(3) при перевозке вагонов, контейнеров через железнодорожную станцию очистки и промывки, ветеринарно-санитарной обработки с оформлением одного перевозочного документа на железнодорожной станции выгрузки до железнодорожной станции назначения вагона, контейнера срок доставки рассчитывается как сумма сроков доставки за расстояние перевозки порожнего вагона, вагона с контейнером от железнодорожной станции отправления до железнодорожной станции очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки и от железнодорожной станции очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки до железнодорожной станции назначения после промывки.

1.6. В настоящей Инструкции применяются следующие сокращения:

агент СФТО - агент системы фирменного транспортного обслуживания;

акт - акт общей формы ГУ-23ВII;

АС ЭТРАН - автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов ОАО "РЖД";

ЕАСАПР М - единая автоматизированная система актово-претензионной работы хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок;

вагон - порожний грузовой вагон, не принадлежащий перевозчику;

вагон инвентарного парка - порожний грузовой вагон принадлежности железнодорожных администраций;

ИВТ и КРУ - изотермические вагоны (вагоны-термосы, крытые вагоны с утепленным кузовом) принадлежности государств - участников Содружества Независимых Государств;

контейнер - порожний контейнер, не принадлежащий перевозчику;

контейнер инвентарного парка - порожний контейнер принадлежности железнодорожных администраций;

накладная - транспортная железнодорожная накладная ГУ-27у (ГУ-27уВЦ);

накопительная ведомость - накопительная ведомость формы ФДУ-92;

приказ N 119 - Правила очистки и промывки вагонов, контейнеров после выгрузки грузов, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. N 119;

приказ N 256 - Правила перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, содержащие порядок переадресовки перевозимых грузов, порожних грузовых вагонов с изменением грузополучателя и (или) железнодорожной станции назначения, составления актов при перевозках грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, составление транспортной железнодорожной накладной, сроки и порядок хранения грузов, контейнеров на железнодорожной станции назначения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 июля 2020 г. N 256;

памятка приемосдатчика - памятка приемосдатчика груза и багажа на подачу, уборку вагона формы ГУ-45ВЦ;

пересылочная накладная - пересылочная накладная на перевозку порожних вагонов инвентарного парка;

СМГС - Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении;

требование-накладная - требование-накладная на транспортировку грузов между структурными подразделениями ОАО "РЖД" формы ГУ-32ВЦ;

уведомление ГУ-26 - уведомление о завершении грузовой операции или готовности вагона(ов) к уборке/о передаче вагонов на выставочный путь и готовности вагона к уборке формы ГУ-26ВЦ/Э.

# 2. Порядок оформления вагонов, направляемых на очистку, промывку, пропарку, дезинфекцию, ветеринарно-санитарную обработку

# 2.1. Порядок оформления накладной при осуществлении очистки, промывки вагона силами грузополучателя на путях необщего пользования после выгрузки грузов

В случае когда очистка и промывка вагона(ов), контейнера(ов) осуществляется силами грузополучателя на путях необщего пользования при оформлении вагона(ов), контейнера(ов) после выгрузки грузов, указанных в Перечне грузов, после выгрузки которых должна производиться промывка крытых вагонов, утвержденных Приказом N 119, одновременно с уведомлением ГУ-2б грузополучатель передает работнику ОАО "РЖД", уполномоченному на прием вагона к перевозке, уведомление с указанием: "Вагон промыт силами грузополучателя"*(4). В случае если грузополучатель проставляет указанную отметку в уведомлении ГУ-2б, то дополнительного уведомления не требуется.

В накладной, в графе 87 "Особые заявления и отметки грузоотправителя (отправителя)", заполняемой отправителем на станции отправления, грузополучателем (получателем) указываются сведения о выгрузке, очистке и промывке вагона(ов), контейнера(ов) силами и средствами грузополучателя (получателя)*(5).

# 2.2. Порядок оформления накладной при направлении вагона на железнодорожную станцию промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки, отличную от станции выгрузки грузов

Одна накладная оформляется на перевозку вагона(ов) от железнодорожной станции выгрузки до железнодорожной станции промывки, пропарки, дезинфекции или ветеринарно-санитарной обработки, если вагон(ы) предъявляется к перевозке лицом, являющимся грузополучателем по договору перевозки груза в грузовом вагоне(ах), и при этом отсутствуют указания владельца вагона(ов) о железнодорожной станции назначения*(6).

Если вагон(ы), контейнер(ы) предъявляется к перевозке владельцем вагона(ов), контейнера(ов) или иным лицом, действующим на основании полномочий или указаний владельца вагона(ов), контейнера(ов), может оформляться одной (от железнодорожной станции выгрузки до железнодорожной станции назначения через железнодорожные станции промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки) или двумя накладными (от железнодорожной станции выгрузки до железнодорожной станции промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки и от железнодорожной станции промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки до железнодорожной станции назначения)*(7).

# 2.2.1. Порядок оформления перевозки вагона, контейнера по одной накладной от железнодорожной станции выгрузки груза до железнодорожной станции назначения через железнодорожную станцию промывки, пропарки, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработки

2.2.1.1 Оформление отправителем накладной на перевозку вагона(ов), контейнера(ов) от железнодорожной станции выгрузки груза до железнодорожной станции назначения вагона(ов), контейнера(ов) через железнодорожную станцию промывки, пропарки, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработки осуществляется в соответствии с положениями приказа N 256:

- в графе 10 "Станция отправления" указываются наименование, код железнодорожной станции отправления в соответствии с тарифным руководством и сокращенное наименование владельца инфраструктуры;

- в графе 11 "Станция назначения" указываются наименование, код железнодорожной станции назначения в соответствии с тарифным руководством и сокращенное наименование владельца инфраструктуры, при этом под наименованием станции делается запись с указанием места подачи вагонов на станции назначения;

- в графе 17 "Станции передачи" указываются наименование и код железнодорожной станции промывки и наименование владельца пункта промывки согласно заключенному Договору;

- в графе 87 "Особые заявления и отметки грузоотправителя отправителя" указываются:

сведения о дате и номере (при наличии) Договора с указанием наименования организации, осуществляющей промывку, пропарку, дезинфекцию и ветеринарно-санитарную обработку или дате и номере (при наличии) документа о согласии на промывку, пропарку, дезинфекцию и ветеринарно-санитарную обработку с указанием наименования организации, осуществляющей промывку, пропарку, дезинфекцию и ветеринарно-санитарную обработку вагона(ов), контейнера(ов):

номер и дата ветеринарного назначения, выданного специалистом Россельхознадзора при направлении вагона(ов), контейнера(ов) на ветеринарно-санитарную обработку*(8);

2.2.1.2. Уполномоченный работник ОАО "РЖД" по результатам проведения приемосдаточных операций и при отсутствии коммерческих неисправностей установленным порядком принимает к перевозке вагон(ы), контейнер(ы).

2.2.1.3. При предъявлении отправителем запроса-уведомления на перевозку вагона(ов)*(9), оформленного в соответствии с установленными требованиями, агентом СФТО установленным порядком осуществляется оформление накладной с расчетом провозных платежей отдельно от железнодорожной станции выгрузки вагона(ов), контейнера(ов) до железнодорожной станции промывки, пропарки, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработки и от железнодорожной станции промывки, пропарки, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработки до железнодорожной станции назначения.

2.2.1.4. В случае когда промывка, пропарка, дезинфекция и ветеринарно-санитарная обработка обеспечиваются ОАО "РЖД", после приема вагона(ов), контейнера(ов) к перевозке на железнодорожной станции отправления вагона(ов), контейнера(ов) в АС ЭТРАН установленным порядком с учетом данных Договора и оформленной накладной составляется накопительная ведомость для взыскания платы за промывку, пропарку, дезинфекцию и ветеринарно-санитарную обработку вагона(ов), контейнера(ов).

2.2.1.5. При осуществлении промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки вагона(ов), контейнера(ов) силами грузополучателя без участия ОАО "РЖД" накопительная ведомость для взыскания платы за промывку, пропарку, дезинфекцию и ветеринарно-санитарную обработку вагона(ов), контейнера(ов) не составляется.

2.2.1.6. По прибытии вагона(ов), контейнера(ов) на железнодорожную станцию расположения пунктов промывки, пропарки, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработки электронная накладная не распечатывается.

2.2.1.7. Уведомление получателя о прибытии вагона(ов), контейнера(ов) на железнодорожную станцию промывки, пропарки, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработки осуществляется уполномоченными работниками ОАО "РЖД" установленным порядком.

2.2.1.8. Уведомление о подаче вагона(ов), контейнера(ов) на пункт промывки, пропарки, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработки осуществляется уполномоченными работниками ОАО "РЖД" установленным порядком.

В дорожной ведомости, накладной, в графе 82 "Календарные штемпели станции передачи", проставляется календарный штемпель с датой прибытия вагона(ов), контейнера(ов) на железнодорожную станцию промывки, пропарки, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработки.

2.2.1.9. Подача вагона(ов), контейнера(ов) на пункты промывки, пропарки, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработки оформляется памяткой приемосдатчика.

2.2.1.10. В случае задержки подачи вагона(ов), контейнера(ов) на промывку, пропарку, дезинфекцию и ветеринарно-санитарную обработку по причинам, не зависящим от ОАО "РЖД", или сгущенного прибытия уполномоченным работником ОАО "РЖД" в ЕАСАПР М составляется акт в соответствии с положениями приказа N 256. О составлении акта в накладной, в графе 89 "Отметки перевозчика", делается отметка в соответствии с положениями приказа N 256.

2.2.1.11. После проведения промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки вагона(ов), контейнера(ов) уполномоченный работник пункта промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки установленным порядком уведомляет уполномоченного работника ОАО "РЖД" о готовности вагона(ов), контейнера(ов) к уборке.

При этом в уведомлении ГУ-26 уполномоченный работник пункта промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки указывает: "Вагон от остатков ___________ (указывается наименование выгруженного груза) ____________ очищен или промыт (указывается нужное)".

2.2.1.12. Одновременно с этим в ЕАСАПР М формируется акт, удостоверяющий факт выполнения работ по промывке, пропарке, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработке вагона(ов), контейнера(ов). При этом в акте, в разделе "Описание обстоятельств, вызвавших составление акта", уполномоченным работником ОАО "РЖД" указывается "Промывка, пропарка, дезинфекция, ветеринарно-санитарная обработка ____________ (указывается нужное) вагона (вагонов) по договору N ______ от _____ г.".

О составлении Акта в графе 89 накладной "Отметки перевозчика" делается отметка в соответствии с положениями Приказа N 256.

В графе 89 "Отметки перевозчика" накладной на железнодорожной станции промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки указывается причина, время начала и время окончания задержки в случаях, предусмотренных правилами перевозок или договорами между перевозчиком и грузоотправителем (отправителем) или грузополучателем (получателем), дополнительно указывается количество суток, на которое увеличивается срок доставки.

2.2.1.13. Уборка вагона(ов), контейнера(ов) с пункта промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки оформляется памяткой приемосдатчика.

В дорожной ведомости, накладной, в графе 82 "Календарные штемпели станции передачи", проставляется календарный штемпель с датой уборки вагона(ов), контейнера(ов) с пункта промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки.

2.2.1.14. Уполномоченный работник ОАО "РЖД" по результатам проведения приемосдаточных операций и отсутствии коммерческих неисправностей установленным порядком принимает к перевозке вагон(ы), контейнер(ы) согласно накладной.

В графе 89 "Отметки перевозчика" накладной: на станции назначения указываются сведения об увеличении срока доставки груза, порожнего вагона.

# 2.2.2. Порядок оформления перевозки вагона(ов), контейнера(ов) от железнодорожной станции выгрузки груза до железнодорожной станции промывки, пропарки, дезинфекции и ветеринарно-санитарной обработки

2.2.2.1. Оформление отправителем одной накладной на перевозку вагона(ов), контейнера(ов) от железнодорожной станции выгрузки груза до железнодорожной станции промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки осуществляется в соответствии с положениями приказа N 256:

- в графе 10 "Станция отправления" указываются наименование, код железнодорожной станции отправления в соответствии с тарифным руководством и сокращенное наименование владельца инфраструктуры;

- в графе 11 "Станция назначения" указываются наименование, код железнодорожной станции назначения в соответствии с тарифным руководством и сокращенное наименование владельца инфраструктуры;

- в графе 19 "Наименование груза" дополнительно к цели перевозки указывается "На промывку, пропарку, дезинфекцию, ветеринарно-санитарную обработку по договору N __________ от _______ г.";

- в графе 87 "Особые заявления и отметки грузоотправителя (отправителя)" указывается:

номер и дата ветеринарного назначения, выданного специалистами Россельхознадзора, при направлении вагона(ов), контейнера,(ов) на ветеринарно-санитарную обработку*(8);

сведения о дате и номере (при наличии) Договора с указанием наименования организации, осуществляющей промывку, пропарку, дезинфекцию, ветеринарно-санитарную обработку или дате и номере (при наличии) документа о согласии на промывку, пропарку, дезинфекцию, ветеринарно-санитарную обработку с указанием наименования организации, осуществляющей промывку, пропарку, дезинфекцию ветеринарно-санитарную обработку вагона(ов) контейнера(ов).

2.2.2.2. Уполномоченный работник ОАО "РЖД" по результатам проведения приемосдаточных операций и отсутствии коммерческих неисправностей установленным порядком принимает к перевозке вагон(ы), контейнер(ы).

2.2.2.3. При предъявлении отправителем запроса-уведомления на перевозку вагона(ов) и заготовки накладной на контейнер(ы) оформленных в соответствии с установленными требованиями, агентом СФТО установленным порядком осуществляется оформление накладной с расчетом провозных платежей от железнодорожной станции выгрузки вагона(ов), контейнера(ов) до железнодорожной станции промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки.

2.2.2.4. В случае когда промывка, пропарка, дезинфекция, ветеринарно-санитарная обработка обеспечиваются ОАО "РЖД", после приема вагона(ов), контейнера(ов) к перевозке на железнодорожной станции отправления вагона(ов), контейнера(ов) в АС ЭТРАН установленным порядком с учетом данных Договора и накладной формируется накопительная ведомость для взыскания платы за промывку, пропарку, дезинфекцию, ветеринарно-санитарную обработку вагона(ов), контейнера(ов).

При осуществлении промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки вагона(ов), контейнера(ов) силами грузополучателя без участия ОАО "РЖД" накопительная ведомость для взыскания платы за промывку, пропарку, дезинфекцию, ветеринарно-санитарную обработку вагона(ов), контейнера(ов) в АС ЭТРАН не формируется.

2.2.2.5. Уведомление получателя о прибытии вагона(ов), контейнера(ов) на железнодорожную станцию промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки осуществляется уполномоченными работниками ОАО "РЖД" установленным порядком.

2.2.2.6. Уведомление о подаче вагона(ов), контейнера(ов) на пункт промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки осуществляется уполномоченным работником ОАО "РЖД" установленным порядком.

2.2.2.7. Агент СФТО перед раскредитованием перевозочного документа на вагон(ы), контейнер(ы), прибывшего с просроченным сроком доставки, проверяет наличие итогового акта на продление срока доставки, при его отсутствии проверяет обоснованность его отсутствия. При наличии оснований информирует установленным порядком уполномоченного работника ОАО "РЖД" о необходимости его составления.

В дорожной ведомости, накладной, в графе 83 "Прибытие на станцию назначения", проставляется календарный штемпель с датой прибытия вагона(ов) на железнодорожную станцию промывки, промывки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки.

2.2.2.8. Подача вагона(ов), контейнера(ов) на пункт промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки оформляется памяткой приемосдатчика.

2.2.2.9. После проведения промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки вагона(ов), контейнера(ов) уполномоченный работник пункта промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки установленным порядком уведомляет уполномоченного работника ОАО "РЖД" о готовности вагона(ов), контейнера(ов) к уборке.

При этом в уведомлении ГУ-2б уполномоченный работник пункта промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки указывает: "Вагон, от остатков ____________ (указывается наименование выгруженного груза) очищен или промыт ___________ (указывается нужное)".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.2.12.11. Одновременно с этим в ЕАСАПР М формируется акт, удостоверяющий факт выполнения работ по промывке, пропарке, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработке вагона(ов), контейнера(ов). При этом в акте, в разделе "Описание обстоятельств, вызвавших составление акта", уполномоченным работником ОАО "РЖД" указывается "Промывка, пропарка, дезинфекция ветеринарно-санитарная обработка _______ (указывается нужное) вагона по договору N _______ от ________ г.".

2.2.2.12. При наличии согласованного перевозчиком запроса-уведомления на перевозку вагона(ов), оформленной отправителем накладной на контейнер(ы) уборка вагона(ов), контейнера(ов) с пункта промывки, пропарки, дезинфекции, ветеринарно-санитарной обработки оформляется памяткой приемосдатчика при приеме вагонов (контейнеров) к перевозке установленным порядком.

# 3. Порядок оформления выполнения работ по очистке, промывке, ветеринарно-санитарной обработке вагонов, инвентарного парка

3.1. При направлении после выгрузки груза на очистку, промывку, ветеринарно-санитарную обработку вагона, инвентарного парка (далее - вагона) за исключением ИВТ и КРУ, уполномоченный работник ОАО "РЖД" заполняет на каждый вагон в АС ЭТРАН требование-накладную с учетом следующих особенностей:

- в графе "Станция отправления" указывается наименование железнодорожной станции и сокращенное наименование железной дороги, на которой выгружен вагон, а также шестизначный код этой станции (в поле для кода);

- в графе "Станция назначения" указывается наименование и код железнодорожной станции (в поле для кода), на которую вагон направляется на промывку, ветеринарно-санитарную обработку в соответствии с Договором на промывку;

- в графе "Грузоотправитель" указывается "ДС" (начальник железнодорожной станции отправления);

- в графе "Грузополучатель" указывается "ДС" (начальник железнодорожной станции назначения);

- в графе "Наименование груза" указывается "Порожний вагон из-под _________ (наименование выгруженного груза) на промывку, ветеринарно-санитарную обработку по договору N ______ от ______ г.";

- в графе "Отметки перевозчика" указывается номер и дата ветеринарного назначения, выданного специалистом Россельхознадзора, при направлении вагонов, контейнеров на ветеринарно-санитарную обработку.

3.2. После приема вагона к перевозке в АС ЭТРАН на железнодорожной станции отправления вагона с учетом данных Договора и требования-накладной формируется накопительная ведомость для взыскания платы за очистку, промывку, ветеринарно-санитарную обработку вагона.

3.3. Уведомление работников пунктов очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки о прибытии вагона на железнодорожную станцию назначения осуществляется уполномоченным работником ОАО "РЖД" установленным порядком.

3.4. Уведомление работников пунктов очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки о подаче вагона осуществляется уполномоченным работником ОАО "РЖД" установленным порядком.

3.5. Подача вагона на пункты очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки оформляется памяткой приемосдатчика.

3.6. После проведения очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки вагона, контейнера уполномоченный работник пункта очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки установленном порядком уведомляет уполномоченного работника ОАО "РЖД" о готовности вагона к уборке.

При этом в уведомлении ГУ-26 уполномоченный работник пункта очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки указывает "Вагон, от остатков ________ (указывается наименование выгруженного груза) ________ очищен или промыт (указывается нужное).

3.7. Одновременно с этим в ЕАСАПР М формируется акт, удостоверяющий факт выполнения работ по промывке, ветеринарно-санитарной обработки вагона. При этом в акте, в разделе "Описание обстоятельств, вызвавших составление акта", уполномоченным работником ОАО "РЖД" указывается "Промывка, ветеринарно-санитарная обработка вагона по договору N ______ от ______ г.".

3.8. Уборка вагона с пункта очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки оформляется памяткой приемосдатчика.

3.9. После очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки возврат вагона железнодорожной администрации-собственнице осуществляется в соответствии с п. 1.8 Правил эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств (утверждены решением совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций 24 мая 1996 г.) по пересылочной накладной.

3.10. Заполнение пересылочной накладной осуществляется уполномоченным работником ОАО "РЖД" в соответствии с пояснениями по заполнению пересылочной накладной на перевозку порожних вагонов инвентарного парка (приложение к пункту 1.8 Правил эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств, утвержденные решением совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций 24 мая 1996 г.) с учетом следующих особенностей:

- в графе 4 "Станция отправления" пересылочной накладной указывается наименование железнодорожной станции и сокращенное наименование железной дороги, на которой был промыт, обработан, очищен вагон, а также шестизначный код этой станции (в поле для кода);

- в графе 6 "Наименование выгруженного (слитого) груза" указывается наименование и код выгруженного из вагона (слитого из цистерны) груза согласно данным накладной, оформленной при направлении на промывку, ветеринарно-санитарную обработку, очистку.

3.11. Пересылочная накладная и корешок пересылочной накладной оформляются на каждый очищенный, промытый, обработанный вагон и предъявляется вместе с уведомлением ГУ-26.

3.12. Пересылочная накладная следует с вагоном, корешок пересылочной накладной остается у перевозчика, принявшего порожний вагон после очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки.

3.13. При направлении после выгрузки груза на промывку ИВТ и КРУ инвентарного парка железнодорожных администраций в соответствии с п. 2.4 приложения N 2 к распоряжению ОАО "РЖД" от 23 августа 2004 г. N 3168о "Об итогах тридцать восьмого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества" пересылка таких вагонов на железную дорогу администрации-собственницы после выгрузки производится по накладным СМГС без взимания провозных платежей с указанием в графах:

"Отправитель" - указывается "ДС" (начальник железнодорожной станции отправления);

"Получатель" - указывается "ДС" (начальник станции назначения, депо приписки).

Накладная оформляется станциями выгрузки после приемки ИВТ и КРУ от грузополучателей.

3.14. При приеме ИВТ и КРУ к перевозке с промывкой в пути следования уполномоченный работник ОАО "РЖД" оформляет вагонный лист от станции отправления вагона до железнодорожной станции промывки, ветеринарно-санитарной обработки, в накладной СМГС дополнительно, в графе "Наименование груза", указывается "Порожний вагон из-под _________ (наименование выгруженного груза). С промывкой на __________ (наименование станции расположения пункта промывки ветеринарно-санитарной обработки) по договору N ________ от _______ г.".

3.15. По прибытии ИВТ и КРУ на железнодорожную станцию расположения пунктов промывки, ветеринарно-санитарной обработки электронная накладная СМГС с отметкой в графе "Наименование груза" "Порожний вагон из-под __________ (наименование выгруженного груза). С промывкой на ___________ (наименование станции расположения пункта промывки ветеринарно-санитарной обработки) по договору N от _________ г." не распечатывается.

3.16. Уведомление уполномоченных работников пунктов очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки о прибытии и о подаче ИВТ и КРУ на железнодорожную станцию осуществляется уполномоченными*(10) работниками ОАО "РЖД" установленным порядком.

3.17. Подача ИВТ и КРУ на пункт очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки оформляется памяткой приемосдатчика.

3.18. После проведения промывки, ветеринарно-санитарной обработки ИВТ и КРУ уполномоченный работник пункта очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки установленным порядком уведомляет уполномоченного работника ОАО "РЖД" о готовности ИВТ и КРУ к уборке.

При этом в уведомлении ГУ-2б уполномоченный работник пункта очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки указывает "Вагон, от остатков __________ (указывается наименование выгруженного груза) _______ очищен или промыт (указывается нужное)".

3.19. Одновременно с этим в ЕАСАПР М формируется акт, удостоверяющий факт выполнения работ по очистке, промывке, ветеринарно-санитарной обработке ИВТ и КРУ. При этом в акте, в разделе "Описание обстоятельств, вызвавших составление акта", уполномоченным работником ОАО "РЖД" указывается "Промывка, ветеринарно-санитарная обработка вагона по договору N _______ от ______ г.".

3.20. В графе 32 накладной СМГС "Удлинение срока доставки" уполномоченным работником ОАО "РЖД" указывается наименование железнодорожной станции очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки и сокращенное наименование железной дороги, на которой задержан ИВТ и КРУ, а также длительность задержки и код причины задержки - 10 с указанием причины, дающий право на увеличение срока доставки, и проставляется оттиск штемпеля перевозчика.

3.21. Уборка ИВТ и КРУ с пункта очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки оформляется памяткой приемосдатчика.

3.22. После уборки вагонов с пунктов очистки, промывки, ветеринарно-санитарной обработки уполномоченный работник ОАО "РЖД" в вагонном листе*(10) исправляет наименование станции назначения на выходную пограничную станцию России согласно накладной СМГС.

______________________________

*(1) Перечень таких грузов определен в Приложении к Правилам очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденных приказом Министерства транспорта России от 10 апреля 2013 г. N 119.

*(2) Требование статьи 44 федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации".

*(3) Правила исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта России от 7 августа 2015 г. N 245.

*(4) Требование пункта 79 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Министерства транспорта России от 7 декабря 2016 г. N 374.

*(5) Требование пункта 211 Правил перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, содержащих порядок переадресовки перевозимых грузов, порожних грузовых вагонов с изменением грузополучателя и (или) железнодорожной станции назначения, составления актов при перевозках грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, составления транспортной железнодорожной накладной, сроки и порядок хранения грузов, контейнеров на железнодорожной станции назначения, утвержденных приказом Министерства транспорта России от 27 июля 2020 г. N 256.

*(6) Требование пункта 32 Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденных приказом Министерства транспорта России от 10 апреля 2013 г. N 119.

*(7) Требование пункта 33 Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденных приказом Министерства транспорта России от 10 апреля 2013 г. N 119.

*(8) Пункт 3.18 решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".

*(9) Требование пункта 52 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Министерства транспорта России от 7 декабря 2016 г. N 374.

*(10) До отмены вагонного листа.